"Об утверждении Требований к системному проекту сети связи"

МИНИСТЕРСТВО 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

| 13.02.2008 | г. Москва | № 18 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Требований к системному проекту сети связи

В целях реализации требований пункта 1 статьи 431, пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3067; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1 (часть I),     ст. 8; № 7, ст. 835)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к системному проекту сети связи.
2. Направить настоящий приказ на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д. Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008
Регистрационный № 11288

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом  Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации 
от « 13 »   02    2008 г. № 18

Требования к системному проекту сети связи

1. Настоящие требования распространяются на системные проекты сетей электросвязи, входящих в состав сети  связи  общего пользования.
2. Системный проект сети связи включает в себя схему построения сети электросвязи и пояснительную записку c расчетными и иными проектными материалами. 
3. На схеме построения сети электросвязи должно быть указано территориальное размещение средств связи и линий связи, в том числе:  
1) узлов связи;
2) радиоэлектронных средств;
3) центральных земных станций, управляющих сетью спутниковой связи и станций, обеспечивающих взаимодействие сети спутниковой связи с сетью связи общего пользования;
4) головных станций, усилительного оборудования для кабельных сетей связи, предназначенных для целей телевизионного вещания;
5) центральных станций, усилительных станций,  звуковых трансформаторных подстанций для сети проводного радиовещания;
6) станций и подстанций для сети телеграфной связи; 
7) средств связи, выполняющих функции транспортных систем;
8) точек присоединения;
9) центра (центров) управления сетью связи.
Территориальное размещение средства связи, за исключением базовой станции сети подвижной радиосвязи или  сети подвижной радиотелефонной связи, указывается с точностью до поселения или внутригородской территории города федерального значения, в границах которых оно размещается. Территориальное размещение базовой станции сети подвижной радиосвязи или  сети подвижной радиотелефонной связи указывается с точностью до субъекта Российской Федерации, в границах которого она размещается.
Территориальное размещение физических цепей и линий передач, образующих линию связи, которая размещается в границах субъекта Российской Федерации, указывается с точностью до муниципального района (районов), поселения (поселений) либо внутригородской территории (территорий) города федерального значения, в границах которого (которых) полностью или частично размещаются такие физические цепи и линии передач.
Территориальное размещение физических цепей и линий передач, образующих линию связи, которая размещается в границах двух и более субъектов Российской  Федерации, указывается с  точностью до муниципальных районов, в границах которых полностью или частично размещаются такие физические цепи и линии передач. 
Территориальное размещение центра управления сетью связи указывается с точностью до поселения либо внутригородской территории города федерального значения, в границах которых он размещается. 
4. Пояснительная записка должна содержать:
1) перечень услуг электросвязи, услуг присоединения, услуг по пропуску трафика, оказываемых оператором связи с использованием сети электросвязи;
2) типы узлов связи, значения их монтированной емкости и технологии функционирования;
3) технические возможности центральных земных станций, управляющих сетью спутниковой связи и станций, обеспечивающих взаимодействие сети спутниковой связи с сетью связи общего пользования;
4) технические возможности головной станции кабельной сети связи, центральной станции сети проводного радиовещания, станции и подстанции сети телеграфной связи и технологии их функционирования;
5) технические возможности радиоэлектронных средств;
6) технические возможности линий передач и физических цепей, образующих линии связи (в том числе средств связи, выполняющих функции транспортных систем), с указанием их монтированной емкости и используемых технологий;
7) перечень линий связи, организованных с использованием услуг связи других операторов связи, с указанием монтированной емкости этих линий связи, используемых технологий, значений показателей функционирования и надежности;
8) перечень и состав средств связи, образующих точки присоединения сети электросвязи с указанием монтированной емкости и технологий функционирования;
9) схему организации взаимодействия сети электросвязи с другими сетями электросвязи с указанием монтированной емкости линий связи, соединяющих данную сеть электросвязи с другими сетями электросвязи;
10) рассчитанное  для целей регистрации сети электросвязи значение ее монтированной емкости;
11) описание системы электроснабжения сети электросвязи; 
12) схему системы управления сетью электросвязи;
13) схему системы синхронизации сети электросвязи; 
14) схему системы сигнализации сети электросвязи; 
15) описание мер по обеспечению защиты сети электросвязи от несанкционированного доступа к ней и передаваемой посредством этой сети электросвязи информации; 
16) значения показателей надежности и показателей функционирования  сети  электросвязи, подтверждающих  выполнение требований по организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования с указанием методик, применяемых при их расчете.
5. В случае построения сети электросвязи в несколько этапов для каждого из этих этапов в системном проекте предусматривается разработка отдельной схемы построения сети электросвязи с соответствующими расчетными материалами.