"Об утверждении Правил применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)"

МИНИСТЕРСТВО 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 21.04.2008 | г. Москва | № 45 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. 
Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д.Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован Минюстом России 
12 мая 2008 г., регистрационный № 11646

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
информационных технологий и связи 
Российской Федерации
от 21 апреля 2008 г. № 45

ПРАВИЛА
применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных 
и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

I. Общие положения

1. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7) (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, входящего в состав комбинированных станций (далее – КС), используемых одновременно в составе узла связи сети местной телефонной связи и узла связи сети фиксированной зоновой телефонной связи, за исключением требований к программному, техническому или физическому разделению указанного оборудования для целей использования в составе сетей связи различных операторов связи.
3. Оборудование КС идентифицируется как комбинированная станция, относится к сложному телекоммуникационному оборудованию и в соответствии с пунктом 1 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 155), должно пройти процедуру обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463).

II. Требования к параметрам оборудования, входящего в состав комбинированных станций

4. В оборудовании КС обеспечивается электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые оказываются под напряжением, с элементами заземления. Значение сопротивления между элементом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая оказывается под напряжением, не превышает 0,1 Ом.
5. Электропитание оборудования КС осуществляется в соответствии 
с требованиями к параметрам электропитания, установленными 
в пунктах П.9.1 – П.9.3 приложения 9 к Правилам применения транзитных междугородных узлов автоматической коммутации. Часть I. Правила применения транзитных междугородных узлов связи, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 16.05.2006 № 59 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2006 г., регистрационный № 7879) (далее – Правила № 59-06).
6. Комбинированная станция сохраняет работоспособность при отклонении напряжения электропитания от номинальных значений 
в допустимых пределах:
при номинальном напряжении 60 В – в пределах от 48,0 до 72,0 В;
при номинальном напряжении 48 В – в пределах от 40,5 до 57 В.
7. В КС предусмотрена система сигнализации для контроля неисправностей в электропитающей установке.
8. Комбинированная станция обеспечивает:
1) установление автоматических исходящих, входящих и транзитных местных телефонных соединений между пользователями сети местной телефонной связи;
2) установление автоматических исходящих соединений к экстренным оперативным и информационно-справочным системам сети местной телефонной связи;
3) установление исходящих и входящих автоматических и с помощью телефонистов внутризоновых соединений;
4) маршрутизацию вызова на сеть междугородной и международной телефонной связи в соответствии со значением кода выбора оператора и значением категории оконечного элемента сети связи;
5) установление соединений с заказными и информационно-справочными междугородными, международными и зоновыми системами операторов связи;
6) установление соединений с информационно-справочными системами сетей местной и зоновой телефонной связи;
7) автоматическое определение категории и абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования (далее – АОН) вызывающего абонента, и передачу данной информации на другие узлы связи;
8) защиту телефонных соединений от мешающего воздействия эффекта электрического эха;
9) учет данных для начисления платы за соединения и услуги.
9. В КС, выполняющих функции оконечно-транзитного или оконечного узла связи, предусмотрена возможность их построения с территориально распределенной структурой.
10. Комбинированная станция реализует функции пункта сигнализации сети сигнализации ОКС № 7. Комбинированная станция, выполняющая функции транзитного и оконечно-транзитного узлов связи, реализует функции транзитного пункта сигнализации ОКС № 7 при местной и внутризоновой связи.
11. Для оборудования КС устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:
1) используемых интерфейсов (сетевых) согласно требованиям приложения 1 к Правилам № 59-06;
2) интерфейсов с оконечным (пользовательским) оборудованием согласно приложению № 1 к Правилам; 
3) передачи согласно требованиям приложения № 2 к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть I. Правила применения городских автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.09.2007 № 106 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 г., регистрационный № 10220) (далее – Правила № 106-07); 
4) системы синхронизации согласно приложению № 2 к Правилам;
5) систем сигнализации и протоколов сигнализации и управления, используемых на интерфейсах с оконечным (пользовательским) оборудованием согласно приложению № 3 к Правилам;
6) систем межстанционной сигнализации согласно приложению № 4 к Правилам; 
7) оборудования автоматического определения категории и абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента согласно требованиям приложения № 7 к Правилам № 106-07; 
8) в части обеспечения использования нумерации согласно приложению № 5 к Правилам;
9) акустических и вызывных сигналов и фразам автоинформатора согласно приложению № 6 к Правилам;
10) системы учета данных для начисления платы согласно приложению № 7 к Правилам;
11) технического обслуживания согласно требованиям приложения 7 
к Правилам № 59-06;
12) эхоподавляющих устройств согласно требованиям приложения 6 
к Правилам № 59-06;
13) системы обслуживания вызовов согласно приложению № 8
к Правилам;
14) устойчивости к внешним электрическим и электромагнитным воздействиям и индустриальным радиопомехам согласно требованиям приложения 11 к Правилам № 59-06.

Приложение № 1

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам интерфейсов с оконечным (пользовательским) оборудованием

- В КС, выполняющей функции оконечно-транзитного или оконечного узла связи реализуется интерфейс аналоговой абонентской линии (интерфейс Z) в соответствии с требованиями п. 1 приложения № 1 к Правилам № 106-07.

- В КС, выполняющей функции оконечно-транзитного или оконечного узла связи реализуется интерфейс первичного доступа, который определяется как цифровой интерфейс между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием и соответствует следующим требованиям:

  - Интерфейс первичного доступа имеет следующую структуру: (30B+D), где:

B – информационный канал со скоростью передачи 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации со скоростью передачи 64 кбит/с.

  - На интерфейсе первичного доступа в сторону оконечного (пользовательского) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 3 к Правилам №113-06.

  - На интерфейсе первичного доступа реализуется протокол цифровой абонентской системы сигнализации № 1 (далее - EDSS1).

- В случае реализации в КС, выполняющей функции оконечно-транзитного или оконечного узла связи интерфейса базового доступа, который определяется как цифровой интерфейс между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием, выполняются следующее требование:

  - Интерфейс базового доступа имеет следующую структуру: (2B+D), где:

B – информационный канал со скоростью передачи 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации со скоростью передачи 16 кбит/с.

  - В случае реализации в КС четырехпроводного интерфейса базового доступа в сторону пользовательского (оконечного) оборудования выполняются требования физического уровня (уровня 1), приведенные в приложении 1 к Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 28.08.2006 № 113 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 г., регистрационный № 8196) (далее – Правила №113-06).

  - На двухпроводном интерфейсе базового доступа в сторону оконечного (пользовательского) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 2 к Правилам №113-06.

  - На интерфейсе базового доступа реализуется протокол EDSS1.

- В случае реализации в КС интерфейса с оборудованием абонентского доступа (далее – V5), выполняются следующие требования:

  - В КС, выполняющей функции оконечно-транзитного или оконечного узла связи реализуется интерфейс V5.1, содержащий один интерфейс на скорости 2048 кбит/с, и (или) интерфейс V5.2, содержащий до 16 интерфейсов на скорости 2048 кбит/с.

  - На физическом уровне интерфейсов V5.1 и V5.2 используется интерфейс А, требования к которому приведены в приложении 1 к правилам № 59-06.

_____________

Приложение № 2

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам системы синхронизации

- Генератор блока сетевой синхронизации (генератор БСС) управляется сигналом тактовой сетевой синхронизации (ТСС), выделяемым 
из цифрового канала 2048 кбит/с, или поступающим со специального внешнего входа 2048 кГц.

- Параметры генератора блока сетевой синхронизации приведены 
в таблице № 1.

Таблица № 1. Параметры генератора блока сетевой синхронизации

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость старения, относительные единицы в день | не более 2×10–10 |
| 2 | Полоса захвата, относительные единицы | не менее 1×10–8 |
| 3 | Выходной сигнал синхронизации, кГц | 2048 |
| 4 | Джиттер выходного сигнала, измеряемый в течении 60 с, в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц, ЕИ | не более 0,05 |

- Для приема сигналов ТСС предусматриваются два входа 2048 кГц 
и не менее двух цифровых каналов – 2048 кбит/с.

- Генераторное оборудование имеет основной и резервный комплект. При переключении на резервный комплект фаза выходных сигналов 
не изменяется более чем на 60 нс.

- Непрерывность фазы выходного сигнала при переключении 
на резервные комплекты оборудования из–за повреждений в основном комплекте находится в пределах, указанных в таблице №  2.

Таблица № 2. Пределы непрерывности фазы выходного сигнала при переключении на резервные комплекты оборудования 
из-за повреждений в основном комплекте

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, c |
| --- | --- |
| 60 | ( ( 0,001 |
| 120 | 0,001 < ( ( 4 |
| 240 | ( (4 |

- Передаточная характеристика во время переключения с одного входного эталонного синхросигнала на другой отвечает требованиям, приведенным в таблице № 3.

Таблица № 3. Передаточная характеристика во время переключения с одного входного эталонного синхросигнала на другой

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 120+0,5×( | 0,1 < ( ( 240 |
| 240 | 240 < ( ( 1000 |

- При отказе всех входных синхросигналов аппаратура переходит 
в режим запоминания частоты, при котором частота синхросигнала запоминается с точностью не хуже, чем 5×10–10 относительных единиц.

- В синхронном режиме эталонного генератора, при постоянной рабочей температуре, выдерживаемой с точностью ±1°К, максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) находится в пределах, приведенных 
в таблице № 4, а девиация временного интервала (ДВИ) в пределах, приведенных в таблице № 5.

Таблица № 4. Пределы максимальной ошибки временного интервала

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 24 | 0,1 < ( ( 9 |
| 8×(0,5 | 9 < ( ( 400 |
| 160 | 400 < ( ( 10000 |

Таблица № 5. Пределы девиации временного интервала

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 3 | 0,1 < ( ( 25 |
| 0,12×( | 25 < ( ( 100 |
| 12 | 100 < ( ( 10000 |

- Передаточная характеристика управляемого генератора БСС рассматривается как фильтр нижних частот для значений разности фаз между действительной фазой входного сигнала и идеальной фазой эталона. Максимальная полоса такого фильтра не превышает 3 МГц. В полосе пропускания усиление не превышает 0,2 дБ.

- Передаточная характеристика определяется также величиной шума 
на выходе (таблица № 6), когда на входе значения МОВИ и ДВИ соответствуют данным, приведенным в таблицах №№ 7, 8.

Таблица № 6. Значение ДВИ на выходе генератора БСС

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, c |
| --- | --- |
| 3 | 0,1 < ( ( 13,1 |
| 0,0176×(2 | 13,1 < ( ( 100 |
| 176 | 100 < ( ( 1000 |
| 5,58×(0,5 | 1000 < ( ( 10000 |

Таблица № 7. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, выраженные через МОВИ

| МОВИ, мкс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 0,75 | 0,1 < ( ( 7,5 |
| 0,1×( | 7,5 < ( ( 20 |
| 2 | 20 < ( ( 400 |
| 0,005×( | 400 < ( ( 1000 |
| 5 | 1000 < ( ( 10000 |

Таблица № 8. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, выраженные через ДВИ

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 34 | 0,1 < ( ( 20 |
| 1,7×( | 20 < ( ( 100 |
| 170 | 100 < ( ( 1000 |
| 5,4×(0,5 | 1000 < ( ( 10000 |

- Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, при которых не происходит срыва синхросигнала, откоррелированного 
в синусоидальных значениях, приведены в таблице № 9, значения допустимого джиттера входного сигнала не выходят за пределы, приведенные 
в таблице № 10.

Таблица № 9. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, откоррелированного в синусоидальных значениях

| Размах синусоиды, мкс | Изменения частоты f, Гц |
| --- | --- |
| 5 | 0,000012 < f ( 0,00032 |
| 0,0016×f –1 | 0,00032 < f ( 0,0008 |
| 2 | 0,0008 < f ( 0,016 |
| 0,032×f –1 | 0,016 < f ( 0,043 |
| 0,75 | 0,043 < f ( 1 |

Таблица № 10. Значения допустимого джиттера входного сигнала

| Размах джиттера, нс | Изменения частоты f, Гц |
| --- | --- |
| 750 | 1 < f ( 2400 |
| 1,8106×f –1 | 2400 < f ( 18000 |
| 100 | 18000 < f < 100000 |

_____________

Приложение № 3

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам систем сигнализации и протоколов сигнализации и управления, используемых на интерфейсах с оконечным (пользовательским) оборудованием

- Реализация состава и параметров сигналов, используемых на интерфейсе Z КС соответствует требованиям п. 1 приложения № 4 к Правилам № 106-07.

- Реализация протокола сигнализации EDSS1 в КС соответствует следующим требованиям:

  - Параметры уровня звена данных (уровня 2) соответствуют требованиям приложения 4 к Правилам № 113-06.

  - Параметры уровня сигнализации (уровня 3) соответствуют требованиям приложения 5 к Правилам № 113-06.

- В случае реализации в КС интерфейсов V5.1 и (или) V5.2 выполняются требования п. 3 приложения № 4 к Правилам № 106-07.

_____________

Приложение № 4

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам систем межстанционной сигнализации

- В КС поддерживаются следующие системы межстанционной сигнализации:

- на межстанционных линиях связи (соединительных линиях, заказно-соединительных линиях, междугородных соединительных линиях) с узлами связи сети местной телефонной связи, на междугородных каналах связи 
с транзитными зоновыми узлами связи, транзитными междугородными 
и международными узлами связи, используется основной способ сигнализации (передачи линейных сигналов и сигналов управления) – по общему каналу сигнализации (ОКС № 7);

- на межстанционных линиях связи с узлами местной телефонной связи, в которых не реализована система сигнализации ОКС № 7, используется способ передачи сигналов управления по каналам цифровых систем передачи (ЦСП), используемым для передачи речевой информации, и линейных сигналов по двум выделенным каналам, используемым для передачи сигнальной информации (сигнальным каналам) цифровых систем передачи (2ВСК ЦСП) для телефонных каналов одностороннего использования.

- В КС, обеспечивающей взаимодействие с узлами связи по системе ОКС № 7, выполняются следующие требования.

  - В КС реализованы следующие подсистемы сигнализации системы ОКС № 7:

передачи сообщений (МТР);

пользователя ISDN (ISUP-R).

  - Подсистема МТР системы ОКС № 7 в КС соответствует требованиям пп. П.3.2.2 – П.3.2.3 приложения 3 к правилам № 59-06, за исключением значения поля подслужбы октета служебной информации в последнем абзаце пункта П.3.2.3.19. Оборудование КС поддерживает следующие значения данного поля: «11» – сеть местной телефонной связи и «10» – национальная сеть.

  - Подсистема пользователя ISDN (ISUP-R) в КС соответствует требованиям п. 5 приложения № 5 к Правилам № 106-07. Дополнительно 
в комбинированных станциях реализуется процедура управления эхоподавляющими устройствами.

- Комбинированные станции, обеспечивающее взаимодействие 
с узлами связи сети местной телефонной связи по системе сигнализации 2ВСК, выполняет требования к данной системе сигнализации в соответствии с п. 6 приложения № 5 к Правилам № 106-07.

- В КС, обеспечивающим взаимодействие с узлами связи сети местной телефонной связи по системе сигнализации 2ВСК, реализуются следующие типы регистровой сигнализации:

- по заказно-соединительным линиям:

  - многочастотный код «2 из 6» методом «импульсный пакет» 
с получением всей информации об абонентском номере оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента и информации 
о категории и абонентском номере оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента за один этап по одному запросу (МЧ-ИП1);

  - многочастотный код «2 из 6» методом «безинтервальный пакет» 
(МЧ-БП) для приема информации АОН по запросу в сочетании с декадным кодом (ДЕК) для приема абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента (МЧ-БП + ДЕК);

  - декадный код (ДЕК) для приема абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента;

- по междугородным соединительным линиям:

- многочастотный код по методу «импульсный челнок» (МЧ-ИЧ) используется для передачи абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента;

- декадный код (ДЕК) для передачи абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента;

- по соединительным линиям:

- многочастотный код «2 из 6» методом «импульсный челнок» 
(МЧ-ИЧ);

- многочастотный код «2 из 6» методом «безинтервальный пакет» 
(МЧ-БП) используется для передачи информации автоматического определения абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента (информации АОН) по запросу;

- декадный код (ДЕК) для приема и передачи абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента.

  - Требования к системе регистровой сигнализации соответствуют п. 7 приложения № 5 к Правилам № 106-07.

  - Комбинированные станции поддерживают прием двух вариантов последовательности передачи информации в «импульсном пакете» ИП1: Nб,К,Nа,Кн и К,Nа,Nб,Кн,

где 	Nб – национальный (значащий) или международный телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента;

К – категория оконечного элемента сети связи;

Nа – зоновый телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента;

Кн – конец набора.

- Контрольные выдержки времени в КС при установлении соединений по заказно-соединительным линиям и междугородным соединительным линиям с использованием системы сигнализации 2ВСК соответствуют требованиям, приведенным в таблице.

Таблица. Контрольные выдержки времени в КС при установлении соединений по заказно-соединительным линиям 
и междугородным соединительным линиям с использованием системы сигнализации по 2ВСК

| Контролируемые этапы | Длительность контрольного времени, сек | Действия после истечения контрольного времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. От занятия заказно-соединительной линии до приема KNa при использовании системы регистровой сигнализации «безинтервальный пакет» | 6 – 8 | Передача в сторону узла связи сети местной телефонной связи линейного и акустического сигнала «Занято». Регистрация повреждения |
| 2. От момента выдачи сигнала «Запрос АОН» по заказно-соединительной линии до начала поступления многочастотной информации | 1 – 2 | Передача линейного сигнала «Снятие запроса АОН», переход в предответное состояние. Через 0,6 - 1,2с повтор сигнала «Запрос АОН» (до трех раз) |
| 3. От передачи акустического сигнала «Ответ станции» до приема первой цифры в декадном коде или между приемом двух цифр | 10 – 20 | Передача на исходящий узел связи линейного и акустического сигнала «Занято». Регистрация повреждения |
| 4. От передачи последней цифры номера до приема линейного сигнала о состоянии оконечного (пользовательского) оборудования (или ответа при отсутствии линейного сигнала состояния) | 20 – 30 при внутризоновой связи; 120 – 240 при междугород-ной и международ- ной связи | Разъединение соединения в сторону вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования. Передача на исходящий узел связи линейного и акустического сигнала «Занято». Регистрация повреждения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. От приема сигнала «Абонент свободен» до ответа | 90 – 120 | Разъединение соединения в сторону вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования. Передача на исходящий узел связи линейного и акустического сигнала «Занято» |
| 6. При полуавтоматической связи от приема линейных сигналов «Отбой вызываемого абонента» или «Занято» до приема разъединения или ответа вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования | 120 - 240 | Разъединение соединения в сторону вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования. Передача в сторону рабочего места телефонистов линейного и акустического сигнала «Занято» |
| 7. При полуавтоматической связи от передачи линейного сигнала «Занято», «Отбой» до приема разъединения или ответа вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования | 120 - 240 | Разъединение установленного соединения к вызываемому оконечному (пользовательскому) оборудованию. Передача на исходящий узел связи линейного и акустического сигнала «Занято» |
| 8. При автоматической связи от передачи сигнала «Занято», «Отбой» до приема сигнала «Разъединение» | 10 – 20 | Разъединение соединения в сторону вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования. Ожидание сигнала о разъединении соединения от исходящего узла местной телефонной связи по заказно-соединительной линии. Регистрация повреждения |
| 9. Передача информации методом «импульсный пакет» с одним запросом |
| 9.1. От передачи запроса (комбинация 2) до приема пакета информации | 5 – 10 | Выдача комбинации 6 (пакет принят неправильно). Повторное ожидание приема пакета. Регистрация повреждения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10. Передача сигналов методом «импульсный челнок» |
| 10.1. В прямом направлении: от передачи сигнала «Занятие» или от передачи цифры до приема запроса цифры или сигнала | На междугородной соединительной линии 3,5 – 4 | Разъединение первого соединения. Повторный выбор исходящего канала и повторная передача информации. Регистрация повреждения. |
| 10.2. В обратном направлении: от передачи запроса или другого сигнала до приема цифры или сигнала, мс | На междугородной соединительной линии 0,3 – 0,4 | Контроль на входящем узле связи сети местной связи. Выдача комбинации 15 (отсутствие информации). Регистрация повреждения. |
| 11. Продолжительность нетарифицируемого разговора, с | 10 – 20 , с возможностью установления интервала по 6 | Разговор не оплачивается, регистрируется в режиме статистики |
| 12. От передачи сигнала «Занятие» до приема сигнала «Подтверждение занятия» (при наличии сигнала в сигнальном коде) | 0,6 – 0,8 (при работе по каналам спутниковой связи 1,8 – 2,4) | Повторный выбор канала или передача вызывающему оконечного (пользовательского) оборудования линейного и акустического сигнала «Занято». Поврежденная линия блокируется с сохранением передачи линейного сигнала «занятие» до приема обратного сигнала подтверждения |

- Комбинированные станции при установлении соединений в сети местной телефонной связи выполняет требования по освобождению разговорного канала согласно п. 10 приложения № 5 к Правилам № 106-07.

- Комбинированные станции при установлении внутризоновых соединений и при участии в установлении междугородных и международных соединений осуществляет освобождение разговорных каналов по системе одностороннего отбоя:

- при связи по междугородным соединительным линиям 
с сигнализацией по 2ВСК разъединение соединения осуществляется 
по инициативе от КС;

- при связи по заказно-соединительным линиям с сигнализацией 
по 2ВСК разъединение соединения осуществляется после приема со стороны оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента сигнала разъединения или по инициативе КС при отбое первым оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента;

- при использовании сигнализации ОКС № 7 разъединение соединений осуществляется по участкам по инициативе оконечного (пользовательского) оборудования любого из абонентов.

Прием сигнала разъединения осуществляется на любом этапе установления соединения.

____________

Приложение № 5

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам оборудования узлов связи в части обеспечения использования нумерации

- Комбинированные станции КС поддерживают следующие форматы номера при установлении телефонного соединения:

- формат номера при установлении международного телефонного соединения согласно требованиям п. 34 приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 № 142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 декабря 20006 г., регистрационный № 8572) (далее – Приказ № 142-06);

- формат номера при установлении междугородного телефонного соединения абонентского (пользовательского) оборудования сетей фиксированной телефонной связи согласно требованиям п. 35 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении внутризонового телефонного соединения абонентского (пользовательского) оборудования сетей фиксированной телефонной связи согласно требованиям п. 36 Приказа № 142-06;

- формат номера при оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ) согласно требованиям п. 38 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении внутризонового, междугородного 
и международного телефонного соединения абонентского (пользовательского) оборудования с заказными и информационно-справочными системами операторов связи согласно требованиям п. 39 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении телефонных соединений 
с помощью телефонистов заказных и информационно-справочных систем операторов связи согласно требованиям п. 40 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении телефонного соединения между телефонистами вспомогательных рабочих мест (ВРМ) и телефонистами заказных и информационно-справочных систем операторов связи, оказывающих услуги внутризоновой и (или) междугородной и международной телефонной связи согласно требованиям п. 41 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами заказных и информационно-справочных систем операторов связи и телефонистами международных заказных и информационно-справочных систем операторов связи иностранных государств согласно требованиям п. 42 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами заказных и информационно-справочных систем операторов связи иностранных государств и телефонистами заказных и информационно-справочных систем операторов связи Российской Федерации согласно требованиям п. 43 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении местного телефонного соединения согласно требованиям п. 44 Приказа № 142-06;

- формат номера для доступа к экстренным оперативным службам  согласно требованиям п. 46 Приказа № 142-06;

- формат номера для доступа к специальным службам сетей местной  телефонной  связи, к службам информационно-справочной системы операторов сети местной телефонной связи согласно требованиям п. 47 Приказа № 142-06;

- формат номера для доступа абонентов и пользователей услугами связи к службам системы информационно-справочного обслуживания оператора местной телефонной связи из других  поселений, городских округов, муниципальных районов или городов федерального значения согласно требованиям п. 48 Приказа № 142-06;

- формат номера для доступа к услугам связи по передаче данных 
и телематическим услугам связи согласно требованиям п. 49 Приказа № 142-06.

- Оборудование узла связи для передачи сообщений обеспечивает прием и передачу до 18 знаков, включая телефонный номер, используемый 
в сети связи.

_____________

Приложение № 6

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам акустических и вызывных сигналов

и фразам автоинформатора

- Для информирования абонентов и телефонистов служб операторов связи о состоянии соединения оборудование узла связи обеспечивает возможность выдачи акустических и вызывных сигналов.

- Параметры акустических и вызывных сигналов, реализованных 
в КС, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1. Параметры акустических и вызывных сигналов

| Типы акустических и вызывных сигналов | Показатели |
| --- | --- |
|  | Частота сигнала, Гц | Длительность посылки, с | Длитель- ность паузы, с | Абсолютный уровень по мощности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Ответ станции» | 425(3 | Непрерывный | – | минус (10(5) дБм |
| 2. «Посылка вызова» при местной телефонной связи | 25(2 | 1,00(010; (от 0,3 до 1,0) – длительность первой посылки | 4,00(0,40 | не менее 220 мВА |
| 3. «Посылка вызова» при междугородной связи | 25(2 | 1,20(0,12 | 2,00(0,20 | не менее 220 мВА |
| 4. «Контроль посылки вызова» | 425(3 | 1,00(0,10 | 4,00(0,40 | минус (10(5) дБм |
| 5. «Занято» | 425(3 | 0,35(0,05 | 0,35(0,05 | минус (10(5) дБм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. «Занято» при перегрузке | 425(3 | 0,175(0,025 | 0,175(0,025 | минус (10(5) дБм |
| 7. Указательный сигнал | 950(5 1400(5 1800(5 | (0,33(0,07) беспаузная передача трех частот с указанной длительностью | 1,00(0,25 | минус (10(5), разность в уровнях трех частот не более 3 дБ |
| 8. Сигнал уведомления | 425(3 | 0,20(0,02 (или 0,250(0,025) | 5,00(0,50 | минус (15 ±5) дБм |
| 9. Ожидание | 425(3 | 0,20(0,02 | 5,00(0,50 | 10(5 дБм |
| 10. Предупреди-тельный сигнал об окончании оплаченного периода | 1400(5 | 1,00(0,10 2 – 3 посылки | 1,00(0,10 | от минус 4 дБм до 0 дБм на станционных зажимах АЛ |

  - Сигналы «Посылка вызова», «Контроль посылки вызова» и «Сигнал уведомления» начинаются с посылки немедленно после установления соединения.

  - Общие характеристики частот:

- частоты сигналов имеют синусоидальную форму;

- нестабильность частот не более ±0,5%.

- При установлении внутризоновых, междугородных 
и международных соединений КС обеспечивает выдачу следующих фраз автоинформатора:

«Ждите» – при постановке вызова на ожидание;

«На данном направлении перегрузка» – при перегрузке или выключении направления;

«Неправильно набран номер» – в случае неправильного набора кода АВС или незадействованного кода;

«Вызывайте телефониста» – в случае набора кодов городов, с которыми установлена только полуавтоматическая или ручная связь; при переводе отдельных направлений с автоматической связи на полуавтоматическую.

Фразы автоинформатора не сопровождаются передачей линейного сигнала «Абонент свободен», «Занято» или «Ответ».

_____________

Приложение № 7

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам системы учета данных для начисления платы

- Система учета данных (далее – СУД) КС обеспечивает выполнение следующих функций:

- учет данных для начисления платы за предоставляемые узлом связи основные и дополнительные услуги телефонной связи;

- учет данных для взаиморасчетов между операторами 
за предоставляемые услуги по пропуску трафика;

- подсчета тарифных импульсов за предоставляемые услуги 
и накопление их в записи учета данных для оперативного вывода данных для абонентов гостиниц или для передачи в междугородные таксофоны;

- возможность передачи данных в автоматизированные системы расчета;

- контроль функционирования системы.

- СУД узла связи обеспечивает сбор и регистрацию данных 
в подробных записях о состоявшихся местных, внутризоновых, междугородных 
и международных соединениях для автоматического и с помощью телефонистов способа обслуживания и предоставленных дополнительных услугах.

- СУД узла связи обеспечивает сбор, регистрацию и хранение данных о пропущенном трафике для взаиморасчетов операторов, участвующих 
в совместном предоставлении услуг связи, и статистики.

- Регистрация данных для начисления платы начинается после приема сигнала ответа от вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования и прекращается при выдаче сигнала отбоя любым оконечным (пользовательским) оборудованием, участвующим в данном соединении.

- Данные для начисления платы абоненту за автоматические соединения и дополнительные услуги содержат:

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента;

- категорию оконечного элемента сети связи;

- код выбора оператора, предоставляющего услугу междугородной 
и международной связи;

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента или код услуги, или номер спецслужбы, или номер направления;

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования;

- дату и время суток начала соединения;

- продолжительность соединения;

- запрашиваемые атрибуты соединения;

- используемую услугу доставки информации в случае выполнения процедуры понижения уровня услуги доставки;

- дополнительные услуги (код, процедуру заказа-отмены);

- информацию о стоимости в виде количества тарифных импульсов (если требуется для передачи в междугородные таксофоны или для начисления платы абонентам гостиницы);

- код причины разъединения.

- Для бесперебойной работы оборудования осуществляется контроль функционирования системы учета.

- Вероятность неправильной работы систем измерений продолжительности соединений, выражающейся в превышении допустимой погрешности измерений длительности телефонного соединения или недостоверном определении телефонных номеров вызывающего и вызываемого абонентов не превышает 10-4.

- Погрешность при измерении продолжительности соединения 
не превышает (1 с.

______________

Приложение № 8

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам системы обслуживания вызовов

- Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для маршрутизации.

  - Комбинированные станции осуществляют маршрутизацию вызова на сеть междугородной и международной телефонной связи соответствующего оператора связи в соответствии со значением:

- категории оконечного элемента сети связи (приведены в таблице);

- категории ISUP–R, получаемой от узлов связи сети местной телефонной связи при взаимодействии сигнализаций 2ВСК и ОКС № 7 (приведены в таблице);

- кода выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи.

Таблица. Перечень значений категорий оконечных элементов сети связи

| Значение категорий оконечных элементов сети связи | Соответствующие категории ISUP–R |
| --- | --- |
| 0 | 224 |
| 1 | 10 |
| 2 | 225 |
| 3 | 228 |
| 4 | 11 |
| 5 | 226 |
| 6 | 15 |
| 7 | 227 |
| 8 | 12 |
| 9 | 229 |

  - Комбинированная станция обеспечивает возможность маршрутизации вызовов по основным и обходным маршрутам.

- Требования к параметрам технических и программных средств, используемых при обслуживании вызовов с использованием приоритетов.

  - Междугородные и внутризоновые вызовы обслуживаются по двум категориям: вызовы приоритетные и вызовы неприоритетные. Приоритетные вызовы обслуживаются по системе ограниченного ожидания освобождения каналов и линий, неприоритетные – по системе с потерями при занятости каналов или линий требуемого направления.

  - Обслуживание неприоритетных вызовов осуществляется 
по системе с потерями. Вновь поступившему неприоритетному вызову предоставляется свободный канал, если в очереди нет ожидающих приоритетных вызовов.

  - Вызовы приоритетные обслуживаются с приоритетом перед вызовами неприоритетными. При занятости всех каналов в требуемом направлении приоритетный вызов ставится на ожидание. Приоритетные вызовы получают отказ в случае занятости всех каналов и всех мест ожидания. Освободившийся канал предоставляется ожидающим приоритетным вызовам. Ожидающие приоритетные вызовы обслуживаются в порядке поступления.

  - Ожидание производится в общей очереди для требуемого направления, длина очереди (число вызовов, поставленных на ожидание – m)
и время ожидания (t) ограничены (m ≤ 2 – 3; t ≤40 c).

  - Категория приоритета в ISUP-R определяется в виде следующих значений категорий:

- вызов автоматический приоритетный (с категорией ISUP-R
 Кisup–r=244);

- вызов полуавтоматический приоритетный (с категорией ISUP-R
 Кisup–r=245);

- вызов полуавтоматический неприоритетный (с категорией ISUP-R Кisup–r=9).

____________