МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П Р И К А З 24.04.2008 г. Москва № 47 Об утверждении Правил применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VI. Правила применения комбинированных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463), ПРИКАЗЫВАЮ: Утвердить прилагаемые Правила применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VI. Правила применения комбинированных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации. 2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка. Министр Л.Д.Рейман Зарегистрирован Минюстом России 07 мая 2008 г., регистрационный № 11638 УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2008 № 47 ПРАВИЛА применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VI. Правила применения комбинированных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации I. Общие положения 1. Правила применения комбинированных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации. 2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, входящего в состав комбинированных станций (далее – КС), используемых одновременно в составе узла связи сети местной телефонной связи и узла связи сети фиксированной зоновой телефонной связи, за исключением требований к программному, техническому или физическому разделению указанного оборудования для целей использования в составе сетей связи различных операторов связи. 3. Оборудование КС идентифицируется как комбинированная станция, относится к сложному телекоммуникационному оборудованию и в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 155), относятся к сложному оборудованию и должны пройти процедуру обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463). II. Требования к комбинированным станциям, использующим технологию коммутации пакетов информации 4. Электропитание оборудования КС осуществляется в соответствии с требованиями к параметрам электропитания, установленными в пунктах П.9.1 – П.9.3 приложения 9 к Правилам применения транзитных междугородных узлов автоматической коммутации. Часть I. Правила применения транзитных междугородных узлов связи, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 16.05.2006 № 59 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2006 г., регистрационный № 7879) (далее – Правила № 59-06), или от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 5. Комбинированная станция сохраняет работоспособность при отклонении напряжения электропитания от номинальных значений в допустимых пределах: 1) при номинальном напряжении 60 В – в пределах от 48,0 до 72,0 В; 2) при номинальном напряжении 48 В – в пределах от 40,5 до 57 В; 3) при напряжении переменного тока 220 В – в пределах от 187 до 242 В (частота – от 47,5 до 50,5 Гц, коэффициент нелинейных искажений – не более 10%, кратковременное (длительностью до 3 с) изменение напряжения относительно номинального значения ± 40%). 6. В КС предусмотрена система сигнализации для контроля неисправностей в электропитающей установке. 7. Комбинированная станция обеспечивает: 1) установление автоматических исходящих, входящих и транзитных местных телефонных соединений между пользователями сети местной телефонной связи; 2) установление автоматических исходящих соединений к экстренным оперативным и информационно-справочным системам сети местной телефонной связи; 3) установление исходящих и входящих автоматических и с помощью телефонистов внутризоновых соединений; 4) маршрутизацию вызова на сеть междугородной и международной телефонной связи в соответствии со значением кода выбора оператора и значением категории оконечного элемента сети связи; 5) установление соединений с заказными и информационно-справочными междугородными, международными и зоновыми системами операторов связи; 6) установление соединений с информационно-справочными системами сетей местной и зоновой телефонной связи; 7) автоматическое определение категории и абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования (далее – АОН) вызывающего абонента, и передачу данной информации на другие узлы связи; 8) защиту телефонных соединений от мешающего воздействия эффекта электрического эха; 9) анализ баз данных оконечного (пользовательского) оборудования на наличие запрета в установлении исходящих автоматических и полуавтоматических внутризоновых, междугородных и международных соединений; 10) учет данных для начисления платы за соединения и услуги. 8. В КС, выполняющих функции оконечно-транзитного или оконечного узла связи, предусмотрена возможность их построения с территориально распределенной структурой. 9. Комбинированная станция реализует функции пункта сигнализации сети сигнализации ОКС № 7. Комбинированная станция, выполняющая функции транзитного и оконечно-транзитного узлов связи, реализует функции транзитного пункта сигнализации ОКС № 7 при местной и внутризоновой связи. 10. Комбинированная станция, выполняющая функции транзитного зонового узла связи, реализует функции пункта сигнализации сети сигнализации ОКС № 7 при междугородной и внутризоновой связи и функции транзитного пункта сигнализации при внутризоновой связи. 11. Для оборудования КС устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам: 1) сетевых интерфейсов согласно требованиям приложения 1 к Правилам № 59-06; 2) интерфейсов с оконечным (пользовательским) оборудованием согласно приложению № 1 к Правилам; 3) передачи согласно приложению № 2 к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть I. Правила применения городских автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.09.2007 № 106, (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 г., регистрационный № 10220) (далее – Правила № 106-07); 4) систем сигнализации и протоколов сигнализации и управления с оконечным (пользовательским) оборудованием согласно приложению № 4 к Правилам № 106-07 при их реализации в оборудовании КС; 5) технических и программных средств, используемых для обеспечения синхронизации, согласно приложению 2 к Правилам № 59-06; 6) технических и программных средств, используемых для обеспечения систем сигнализации, согласно приложению 3 к Правилам № 59-06; 7) технического обслуживания согласно приложению 7 к Правилам № 59-06; 8) устойчивости к климатическим и механическим воздействиям согласно приложению 10 к Правилам № 59-06; 9) устойчивости к внешним электрическим и электромагнитным воздействиям и индустриальным радиопомехам согласно приложению 11 к Правилам № 59-06; 10) систем межстанционной сигнализации согласно приложению № 5 к Правилам № 106-07; 11) акустических и вызывных сигналов и фраз автоинформатора согласно приложению № 8 к Правилам № 106-07; 12) системы учета данных для начисления платы согласно приложению № 9 к Правилам № 106-07; 13) оборудования КС в части обеспечения использования нумерации согласно приложению № 3 к Правилам; 14) эхоподавляющих устройств согласно требованиям приложения 6 к Правилам № 59-06. 12. Параметры протоколов и интерфейсов соответствуют требованиям к параметрам: 1) оборудования автоматического определения категории и абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента согласно приложению 7 к Правилам № 106-07 в случае реализации в оборудовании КС системы передачи сигналов управления по разговорным каналам и линейных сигналов по двум выделенным сигнальным каналам цифровых систем передачи (далее – 2ВСК) для односторонних телефонных каналов с разделением пучков линий (местных и междугородных пучков линий) 2) физического уровня (уровня 1) четырехпроводного интерфейса базового доступа согласно приложению 1 к Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 № 113 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 04 сентября 2006 г., регистрационный № 8196) (далее – Правила № 113-06), при его реализации в оборудовании КС; 3) физического уровня (уровня 1) двухпроводного интерфейса базового доступа согласно приложению 2 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 4) физического уровня (уровня 1) четырехпроводного интерфейса первичного доступа согласно приложению 3 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 5) уровня звена данных (уровня 2) согласно приложению 4 к Правилам № 113-06 при реализации в оборудовании КС интерфейсов базового или первичного доступа; 6) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Гбит/с согласно приложению 6 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 7) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 1000 Мбит/с согласно приложению 7 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 8) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 100 Мбит/с согласно приложению 8 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 9) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Мбит/с согласно приложению 9 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 10) протокола передачи пакетов мультимедийной информации (протокола H.323) согласно приложению 10 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 11) протокола инициирования сеанса связи (протокола SIP) согласно приложению 11 к Правилам № 113-06 при его реализации в оборудовании КС; 12) протокола реального времени RTP/RTСP согласно приложению № 2 к Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 10.01.2007 № 1 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2007 г., регистрационный № 8809) (далее – Правила № 1-07), при его реализации в оборудовании КС; 13) протокола Н.248/MEGACO согласно приложению № 3 к Правилам № 1-07 при его реализации в оборудовании КС; 14) протокола MGCP согласно приложению № 4 к Правилам № 1-07 при его реализации в оборудовании КС; 15) протоколов SIGTRAN, обеспечивающих подключение оконечного (пользовательского) оборудования, согласно приложению № 2 к Правилам при их реализации в оборудовании КС. 13. Требования к качеству передачи речевых сигналов от абонента до абонента устанавливаются не ниже 3,5 баллов, и определяются как среднее значение оценок качества воспроизведения речи по пятибалльной шкале (MOS). 14. Список используемых сокращений приведен в приложении № 4 к Правилам (справочно).

Приложение № 1

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VI. Правила применения комбинированных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

Требования к параметрам интерфейсов с оконечным (пользовательским) оборудованием

- В оборудовании КС, обеспечивающем реализацию интерфейса аналоговой абонентской линии (далее – интерфейса Z), выполняются следующие требования:

  - Характеристики передачи интерфейса Z:

- комплексное нагрузочное сопротивление соответствует последовательному соединению R1 с параллельно соединенными R2 и С.

R1 = (150,0(1,5) Ом, R2 = (510,0(5,1) Ом,	 C = (47,0(0,47) нФ;

- затухание несогласованности по отношению к испытательному контуру, равному комплексному нагрузочному сопротивлению, составляет:

  - не менее 14 дБ в диапазонах от 300 до 500 Гц и от 2000 до 3400 Гц;

  - не менее 18 дБ в диапазоне от 500 до 2000 Гц;

- затухание асимметрии полного сопротивления относительно "земли" составляет не менее 40 дБ в диапазоне частот от 300 до 600 Гц и не менее 46 дБ 
в диапазоне частот от 600 до 3400 Гц;

- значения входных и выходных уровней:

  - входной уровень – от минус 0,3 до плюс 0,7 дБ;

  - выходной уровень – от минус 7,7 до минус 6,7 дБ.

  - Требования к параметрам электрических цепей интерфейса Z приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Название параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Параметры питания пользовательского оконечного оборудования: |
| напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе абонентской линии (далее – АЛ), В | от 44 до 72 |
| ток питания в шлейфе АЛ в режиме разговора, мА | от 18 до 70 |
| рекомендуемый ток питания, мА | от 20 до 40 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2. Полярность проводов АЛ на всех этапах соединения (за исключением состояния разговора, требующего переполюсовку) | - минус на проводе «а»; - плюс на проводе «в» |
| 3. Мощность посылки вызова частотой (25±2) Гц на зажимах кросса с модулем полного электрического сопротивления звонковой цепи для любой АЛ от 4 до 20 кОм с одновременной подачей напряжения источника постоянного тока для контроля ответа вызываемого абонента, мВА | не менее 220 |
| 4. Параметры импульсов таксации: - частота заполнения, кГц; - частота следования, имп/с; - длительность импульса, мс; - уровень сигнала на выходе узла связи, дБн, при модуле полного электрического сопротивления нагрузки (160(20) Ом | (16,00(0,04) не более 5 (100(10) (0(1) |

  - Требования к параметрам аналоговых абонентских линий приведены 
в таблице № 2.

Таблица № 2

| Название параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Сопротивление жил кабеля постоянному току, Ом | не более 1200 (2600) |
| Рабочая емкость, мкФ | не более 0,5 |
| Сопротивление изоляции между проводами или между каждым проводом и землей, кОм | не менее 20 |
| Собственное затухание АЛ на частоте 1000 Гц, дБ | - не более 5,0 для кабеля с диаметром жил 0,32 мм; - не более 6,0 для кабеля с диаметром жил 0,40; 0,50; 0,64; 0,7 мм |

- В оборудовании КС, выполняющем функции оконечно-транзитных и оконечных узлов связи, реализуется интерфейс первичного доступа, который определяется как цифровой интерфейс между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием и соответствует следующим требованиям:

  - Интерфейс первичного доступа имеет следующую структуру: (30B+D), где:

B – информационный канал со скоростью передачи 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации со скоростью передачи 64 кбит/с.

  - На интерфейсе первичного доступа в сторону оконечного (пользовательского) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 3 к Правилам №113-06.

  - На интерфейсе первичного доступа реализуется протокол цифровой абонентской системы сигнализации №1 (далее - EDSS1).

- В случае реализации в оборудовании КС, выполняющем функции оконечно-транзитных и оконечных узлов связи, интерфейса базового доступа, который определяется как цифровой интерфейс между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием, выполняются следующее требование:

  - Интерфейс базового доступа имеет следующую структуру: (2B+D), где:

B – информационный канал со скоростью передачи 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации со скоростью передачи 16 кбит/с.

  - В случае реализации в оборудовании КС, выполняющем функции оконечно-транзитных и оконечных узлов связи, четырехпроводного интерфейса базового доступа в сторону пользовательского (оконечного) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 1 к Правилам №113-06.

  - На двухпроводном интерфейсе базового доступа в сторону оконечного (пользовательского) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 2 к Правилам №113-06.

  - На интерфейсе базового доступа реализуется протокол EDSS1.

- В случае реализации в оборудовании КС, выполняющем функции оконечно-транзитных и оконечных узлов связи, интерфейса с оборудованием абонентского доступа (далее – V5), выполняются следующие требования:

  - В оборудовании КС, выполняющем функции оконечно-транзитных и оконечных узлов связи, реализуется интерфейс V5.1, содержащий один интерфейс на скорости 2048 кбит/с, и (или) интерфейс V5.2, содержащий до 16 интерфейсов на скорости 2048 кбит/с.

  - На физическом уровне интерфейсов V5.1 и V5.2 используется интерфейс А, требования к которому приведены в таблице П.1.1. приложения 1 к правилам № 59-06.

Приложение № 2

к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VI. Правила применения комбинированных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

- Требования к параметрам протоколов SIGTRAN, обеспечивающих подключение оконечного (пользовательского) оборудования

  - Оборудование КС обеспечивает передачу сообщений подсистем ОКС № 7 между шлюзом сигнализации (SG) и устройством управления шлюзами (MGC), а так же передачу сообщений V5.1, V5.2, EDDS между шлюзом доступа (AG) и MGC с использованием следующих протоколов, входящих в группу протоколов SIGTRAN:

- SCTP – протокол передачи с управлением потоками реализуется 
 в устройстве управления шлюзами (MGC), шлюзе сигнализации (SG) 
и шлюзом доступа (AG);

- M2UA (MTP2-User Adaptation Layer) протокол обеспечивает адаптацию SCTP к MTP3. M2UA предоставляет свои услуги MTP3 в сети передачи данных с коммутацией пакетов информации M2UA имеет зарегистрированный номер порта 2904. Реализуется в устройстве управления шлюзами (MGC) и шлюзе сигнализации (SG);

- M2PA (MTP2 Peer-to-Peer Adaptation Layer) протокол обеспечивает адаптацию SCTP к MTP3. Шлюз сигнализации (SG), который использует M2PA, имеет собственный код пункта сигнализации и выполняет функции сигнализации верхнего уровня, такие как функции SCCP;

- M3UA (MTP3-User Adaptation Layer) обеспечивает интерфейс между SCTP и теми протоколами ОКС № 7, которые используют услуги MTP3;

- SUA (SCCP-User Adaptation Layer) обеспечивает интерфейс между подсистемой SCCP ОКС № 7 и SCTP;

- IUA (ISDN Q.921-User Adaptation Layer) работает поверх SCTP 
и обеспечивает для сигнализации ЕDSS1 (первичного и базового доступа) прозрачную транспортировку сообщений Q.931 и QSIG по сети передачи данных с коммутацией пакетов информации;

- V5UA (V5.2-User Adaptation Layer) работает поверх SCTP 
и обеспечивает для  V5.2 прозрачную транспортировку сообщений по сети передачи данных с коммутацией пакетов информации.

  - Для оборудования КС, использующего технологию коммутации пакетов информации, устанавливаются следующие обязательные требования 
к параметрам реализации протоколов SIGTRAN, приведенным 
в приложении 14 Правил применения оборудования коммутации систем подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила применения оборудования коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, утвержденных Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 31.05.2007 г. № 58 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2007 г., регистрационный № 9675):

    - требования к параметрам протокола SCTP (п.2 приложения);

    - требования к параметрам протокола M2UA (п.3 приложения);

    - требования к параметрам протокола M3UA (п.4 приложения);

    - требования к параметрам протокола SUA (п.5 приложения).

  - Требования к реализации протокола сигнализации IUA – протокола уровня адаптации пользователя сигнализации цифрового доступа Q.921.

    - Протокол IUA реализован в следующих устройствах:

- устройстве управления шлюзом (MGC);

- шлюзе доступа (АG), обеспечивающим передачу сообщений сигнализации Q.921 устройству управления шлюзом (MGC).

    - Протокол IUA обеспечивает:

- передачу граничных примитивов Q.921/Q.931;

- связь между модулями управления уровнями в АG и MGC;

- управление активными соединениями между АG и MGC.

    - Протокол IUA реализует следующие функции:

- отображение Interface ID на физический интерфейс АG;

- сохранение уровнем IUA в АG состояния MGC, которое 
он поддерживает;

- управления потоком SCTP;

- прямое взаимодействие при управлении сетью ОКС № 7;

- управление перегрузками.

    - Перечень сообщений IUA приведен в таблице № 1. Значение номера порта SCTP и UDP/TCP для IUA равно «9900».

# Таблица № 1. Сообщения IUA

| Cообщения | Общий заголо-вок | Специаль-ный заголовок | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название | Статус обязатель-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM) |
| Запрос на установление соединения (Establish Request) | + | + | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждение установления соединения (Establish Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация соединения (Establish Indication) | + | + | – | – |
| Запрос на разъединение соединения (Release Request) | + | + | Причина (Reason) | О |
| Подтверждение разъединения (Release Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация разъединения (Release Indication) | + | + | Причина (Reason) | О |
| Запрос на получение данных (Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Индикация данных (Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Блок запроса на получение данных (Unit Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Блок индикации данных (Unit Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений (ASPSM) |
| Инициация ASP (ASP Up) | + | – | Идентификатор ASP (ASP Identifier) Информационная строка (INFO String) | Н Н |
| Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завершение ASP (ASP Down) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| Подтверждение завершения ASP (ASP Down Ack) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| Команда опроса состояния (Heartbeat) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| Подтверждение команды опроса состояния (Heartbeat Ack) | + | – | Данные команды опроса состояния (Heartbeat Data) | Н |
| Сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений (ASPTM) |
| Активный ASP (ASP Active) | + | – | Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type) Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | О Н Н |
| Подтверждение активного ASP (ASP Active ACK) | + | – | Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type) Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | О Н Н |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неактивный ASP (ASP InActive) | + | – | Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | Н Н |
| Подтверждение неактивного ASP (ASP InActive Ack) | + | – | Идентификатор интерфейса (Inter-face Identifier) Информационная строка (INFO String) | Н Н |
| Сообщения управления уровнем (MGMT) |
| Ошибка (Error) | + | – | Код ошибки (Error Code) Диагностическая информация (Diagnostic Information) | О Н |
| Уведомление (Notify) | + | – | Тип статуса (Status Type) Идентификация статуса(Status Identification) Идентификатор ASP (ASP Identifier) Идентификаторы интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | О О Н Н Н |
| Запрос информации о статусе TEI (TEI Status Request) | + | + | – | Н |
| Подтверждение статуса TEI (TEI Status Confirm) | + | – | Статус (Status) | О |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индикация статуса TEI (TEI Status Indication) | + | + | Статус (Status) | Н |
| TEI Query Request | + | + | – | Н |
| Примечания: О – обязательно; Н – необязательно. |

    - Значение «Идентификатора протокола полезной нагрузки SCTP» (SCTP Payload Protocol Identifier, «Идентификатор протокола верхнего уровня») 
равно «1».

    - Передача граничных примитивов протоколов Q.921/Q.931.

Для передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 используются сообщения QPTM. Для установления и разъединения канала передачи данных устройство управления шлюзами (MGC) отправляет сообщения «Establish» и «Release» («Request», «Confirm», «Indication») шлюзу доступа (AG). По получению сообщения шлюз доступа (AG) посылает соответствующее сообщение MGC.

    - связь между модулями управления уровнями в шлюзе доступа (AG) и устройстве управления шлюзами (MGC) обеспечивается посредством передачи сообщений MGMT.

    - Управление активными соединениями между шлюзом доступа (AG) и устройством управления шлюзами (MGC).

Для оповещения о своем текущем состоянии устройства обмениваются соответствующими сообщениями ASPSM и ASPTM.

    - Формат общего заголовка и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунке 1.

| Версия; 8 бит | Зарезервировано; 8 бит | Класс сообщения; 8 бит | Тип сообщения; 8 бит |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина сообщения; 32 бита |

Рисунок 1. Формат общего заголовка

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей общего заголовка:

  - поле «Версия» содержит версию уровня адаптации IUA, поддерживается версия 1;

  - поле «Класс сообщения» определяет класс сообщения и содержит следующие значения:

0 – Сообщения управления уровнем IUA (MGMT)

1 – Зарезервировано;

2 – Зарезервировано;

3 – Сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений (ASPSM);

4 – Сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений (ASPТM);

5 – Сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM);

6 – Зарезервировано;

7 – Зарезервировано;

8 – Зарезервировано;

9 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255  – Зарезервировано;

  - поле «Зарезервировано» устанавливается равным «0»;

  - поле «Тип сообщения» определяет тип сообщения и содержит следующие значения:

Сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM):

# 0 – Зарезервировано;

1 – Сообщения запроса на передачу данных (Data Request Message);

2 – Сообщение индикации данных (Data Indication Message);

3 – Сообщение запроса на получение блока данных (Unit Data Request Message);

4 – Сообщение индикации блока данных (Unit Data Indication Message);

5 – Запрос на установление соединения (Establish Request);

6 – Подтверждение установления соединения (Establish Confirm);

7 – Индикация установления соединения (Establish Indication);

8 – Запрос на разъединение соединения (Release Request);

9 – Подтверждение разъединения (Release Confirm);

10 – Индикация разъединения (Release Indication);

11 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано.

Сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений (ASPSM):

0 – Зарезервировано;

1 – Инициация ASP (ASP Up (UP));

2 – Завершение ASP (ASP Down (DOWN));

3 – Команда опроса состояния (Heartbeat (BEAT));

4 – Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack (UP ACK));

5 – Подтверждение завершения ASP (ASP Down Ack (DOWN ACK));

6 – Подтверждение команды опроса состояния (Heartbeat Ack (BEAT ACK));

# 7 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано.

Сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений (ASPTM):

0 – Зарезервировано;

1 – Активный ASP (ASP Active (ACTIVE));

2 – Неактивный ASP (ASP InActive (INACTIVE));

3 – Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack (ACTIVE ACK));

4 – Подтверждение неактивного ASP )ASP InActive Ack (INACTIVE ACK));

5 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано.

Сообщения управления уровнем (MGMT):

0 – Ошибка (Error (ERR));

1 – Уведомление (Notify (NTFY));

3 – Запрос информации о статусе TEI (TEI Status Request);

4 – Подтверждение статуса TEI (TEI Status Confirm);

5 – TEI Query Request;

6 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано;

  - поле «Длина сообщения» определяют длину сообщения в октетах, включая общий заголовок.

    - Формат параметра переменной длины и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунке 2.

| Тэг параметра; 16 бит | Длина параметра; 16 бит |
| --- | --- |
| Значение параметра; 32 бита |

Рисунок 2. Формат параметра переменной длины

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей параметра переменной длины:

  - поле «Тэг параметра» определяет типа параметра, принимающий значение от 0 до 65 534. Значения общих параметров, используемых уровнями адаптации, лежат в диапазоне от 0х00 до 0х3f. Список общих параметров и их значений для всех уровней адаптации соответствует таблице № 2.

Таблица № 2

| ID параметра | Название параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0х0000 | Зарезервировано |
| 0х0001 | Идентификатор интерфейса (целочисленный) |
| 0х0002 | Не используется в IUA |
| 0х0003 | Идентификатор интерфейса (текстовый) |
| 0х0004 | Информационная строка (Info String) |
| 0х0005 | DLCI |
| 0х0006 | Не используется в IUA |
| 0х0007 | Диагностическая информация (Diagnostic Information) |
| 0х0008 | Диапазон идентификаторов интерфейса (Interface Identifier Range) |
| 0х0009 | Данные команды опроса состояния (Heartbeat Data) |
| 1 | 2 |
| 0х000а | Не используется в IUA |
| 0х000b | Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type) |
| 0х000c | Код ошибки (Error Code) |
| 0х000d | Статус (Status) |
| 0х000e | Данные протокола (Protocol Data) |
| 0х000f | Причина разъединения соединения (Release Reason) |
| 0х0010 | Статус TEI (TEI Status) |
| 0х0011 | Идентификатор ASP (ASP Identifier) |
| 0х0012 – 0x003f | Не используется в IUA |

  - поле «Длина параметра» содержит размер параметра в байтах, включая поля «Тэг параметра», «Длина параметра» и «Значение параметра»;

  - поле «Значение параметра» содержит информацию, передаваемую в параметре. Общая длина параметра, включая поля «Тэг параметра», «Длина параметра» и «Значения параметра», кратна 4 байтам, иначе параметр дополняется до конца нулевыми байтами (не более 3 байт).

    - Форматы специального заголовка и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунках 3, 4.

| Тэг (0х1); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) (целочисленный); 32 бита |
| Тэг (0х5); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| DLCI; 16 бит | Резерв; 16 бит |

Рисунок 3. Формат специального заголовка 
(целочисленный идентификатор интерфейса)

| Тэг (0х3); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) (текстовый); 32 бита |
| Тэг (0х5); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| DLCI; 16 бит | Резерв; 16 бит |

Рисунок 4. Формат специального заголовка 
(текстовый идентификатор интерфейса)

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей специального заголовка:

  - значение поля «Тэг» для целочисленного идентификатора интерфейса равно 0х1, поле «Длина» устанавливается равным 8;

  - значение поля «Тэг» для текстового формата идентификатора интерфейса равно 0х3, поле «Длина» имеет переменное значение;

  - поле «DLCI» кодируется в соответствии с Q.921;

  - формат и перечень поддерживаемых полей «DLCI» приведены на рисунке 5.

| SAPI; 6 бит | SPR; 1 бит | 0; бит |
| --- | --- | --- |
| TEI; 7 бит | 1; 1 бит |

Рисунок 5. Формат DLCI

    - поддерживается целочисленный формат идентификатора интерфейса. Поддержка текстового формата идентификатора интерфейса является факультативной.

    - Формат сообщений «Разъединение соединения (Release Messages)» приведен на рисунке 6.

| Тэг (0хf); 16 бит | Длина ; 16 бит |
| --- | --- |
| Причина (Reason); 32 бита |

Рисунок 6. Формат сообщений 
«Разъединение соединения (Release Messages)»

Значения параметра «Причина (Reason)» приведены в таблице № 3.

# Таблица № 3

| Название | Значение |
| --- | --- |
| RELEASE_MGMT | 0х0 |
| RELEASE_PHYS | 0х1 |
| RELEASE_DM | 0х2 |
| RELEASE_OTHER | 0х3 |

    - Формат сообщений «Данные (Data Messages)» и «Блок данных (Unit Data Messages)» приведен на рисунке 7.

| Тэг (0хе); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Данные протокола (Protocol Data); 32 бита |

Рисунок 7. Формат сообщений «Данные (Data Messages)», 
«Блок данных (Unit Data Messages)»

    - Формат сообщения «Инициация ASP (ASP Up)» приведен 
на рисунке 8.

| Тэг 0х0011; 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор ASP (ASP Identifier); 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 8. Формат сообщения «Инициация ASP (ASP Up Message)»

    - Формат сообщения «Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack)» приведен на рисунке 9.

| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Информационая строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 9. Формат сообщения 
«Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack)»

    - Формат сообщений «Завершение АSP (ASP Down)», «Подтверждение завершения ASP (ASP Down Ack)» приведен на рисунке 10.

| Тэг (0ха); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационая строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 10. Формат сообщений 
«Завершение АSP (ASP Down)», «Подтверждение 
завершения ASP (ASP Down Ack)»

    - Форматы сообщений «Активный ASP (ASP Active)», «Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack)» приведены 
на рисунках 11, 12.

| Тэг (0хb); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type); 32 бита |
| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Тэг (0х8); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса начало 1 (Interface Identifier Start1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 1 (Interface Identifier Stop1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса начало 2 (Interface Identifier Start2); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 2 (Interface Identifier Stop2); 32 бита |
| … |
| Идентификатор интерфейса начало N (Interface Identifier StartN); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение N (Interface Identifier StopN); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х1 или 0х8; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 11. Формат сообщений «Активный ASP (ASP Active)», 
«Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack)» (с целочисленным идентификатором интерфейса)

| Тэг (0хb); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type); 32 бита |
| Тэг (0х3); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х3; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 12. Формат сообщений «Активный ASP (ASP Active)», 
«Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack)» 
(с текстовым идентификатором интерфейса)

Значения параметра «Тип (Type)» соответствуют:

приоритетный – 0х1;

с разделением нагрузки – 0х2.

    - Форматы сообщений «Неактивный ASP (ASP InActive)», «Подтверждение неактивного ASP (ASP InActive Ack)» приведены 
на рисунках 13, 14.

| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Тэг (0х8); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса начало 1 (Interface Identifier Start1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 1 (Interface Identifier Stop1); 32 бита |
| … |
| Идентификатор интерфейса начало N (Interface Identifier StartN); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение N (Interface Identifier StopN); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х1 или 0х8; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 13. Формат сообщений 
«Неактивный ASP (ASP InActive)», «Подтверждение неактивного 
ASP (ASP InActive Ack)» (с целочисленным идентификатором интерфейса)

| Тэг (0х3); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгом 0х3 ; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 14. Формат сообщений 
«Неактивный ASP (ASP InActive)», «Подтверждение неактивного 
ASP (ASP InActive Ack)» (с текстовым идентификатором интерфейса)

    - Формат сообщения «Команда опроса состояния (Heartbeat)» приведен на рисунке 15.

| Тэг = 9; 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Данные команды опроса состояния (Heartbeat Data); 32 бита |

Рисунок 15. Формат сообщения 
«Команда опроса состояния (Heartbeat)»

    - Формат сообщения «Ошибка (Error)» приведен на рисунке 16.

| Тэг (0хс); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Код ошибки (Error Code); 32 бита |
| Тэг (0х7); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Диагностическая информация (Diagnostic Information); 32 бита |

Рисунок 16. Формат сообщения «Ошибка (Error)»

Значения параметра «Код ошибки (Error Code)» приведены 
в таблице № 4.

# Таблица № 4

| Название | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Неверная версия протокола (Invalid Version) | 0х01 |
| Неверный идентификатор интерфейса (Invalid Interface Identifier) | 0х02 |
| Неподдерживаемый класс сообщений (Unsupported Message Class) | 0х03 |
| Неподдерживаемый тип сообщений (Unsupported Message Type) | 0х04 |
| Неподдерживаемый Traffic Handing Mode (Unsupported Traffic Handling Mode) | 0х05 |
| Неожидаемое сообщение (Unexpected Message) | 0х06 |
| 1 | 2 |
| Ошибка протокола (Protocol Error) | 0х07 |
| Неподдерживаемый тип идентификатора интерфейса (Unsupported Interface Identifier Type) | 0х08 |
| Неверный идентификатор потока (Invalid Stream Identifier) | 0х09 |
| Неинициализированный TEI (Unassigned TEI) | 0х0а |
| Нераспознанный SAPI (Unrecognized SAPI) | 0х0b |
| Неверное сочетание TEI, SAPI (Invalid TEI, SAPI combination) | 0х0c |
| Отказ-блокировка уровня управления (Refused-Management Blocking) | 0х03d |
| Требуемый идентификатор ASP (ASP Identifier Required) | 0х0e |
| Неверный идентификатор ASP (Invalid ASP Identifier ) | 0х0f |

    - Формат сообщения «Уведомление (Notify)» показан 
на рисунках 17, 18.

| Тэг (0хd); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип статуса (Status Type); 16 бит | Идентификация статуса (Status Identification); 16 бит |
| Тэг = 0х0011; 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор АSP (ASP Identifier) |
| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Тэг (0х8); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса начало 1 (Interface Identifier Start1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 1 (Interface Identifier Stop1); 32 бита |
| … |
| Идентификатор интерфейса начало N (Interface Identifier StartN); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение N (Interface Identifier StopN); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х1 или 0х8; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 17. Формат сообщения «Уведомление (Notify)»
 (с целочисленным идентификатором интерфейса)

| Тэг (0хd); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип статуса (Status Type); 16 бит | Идентификация статуса (Status Identification); 16 бит |
| Тэг = 0х3; 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгом 0х3; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 18. Формат сообщения «Уведомление (Notify)» 
(с текстовым идентификатором интерфейса)

Значения параметра «Тип статуса (Status Type)» приведены 
в таблице № 5.

# Таблица № 5

| Название | Значение |
| --- | --- |
| Изменение статуса AS (AS_State_Change) | 0х1 |
| Иное | 0х2 |

Значения параметра «Идентификация статуса (Status Identification)» приведены в таблице № 6.

# Таблица № 6

| Название | Значение |
| --- | --- |
| Завершение AS (AS_Down) | 1 |
| Неактивный AS (AS_InActive) | 2 |
| Активный AS (AS_Active) | 3 |
| Задержка в AS (AS_Pending) | 4 |

    - Формат сообщения «Статус TEI (TEI Status)» приведен 
на рисунке 19.

| Тэг (0х10); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Статус (Status); 32 бита |

Рисунок 19. Формат сообщения «Статус TEI (TEI Status)»

Значения параметра «Статус (Status)» приведены в таблице № 7.

# Таблица № 7

| Название | Значение |
| --- | --- |
| ASSIGNED | 0х1 |
| UNASSIGNED | 0х2 |

  - Требования к реализации протокола сигнализации V5UA – протокола уровня адаптации пользователя V5.2.

    - Протокол V5UA реализован в следующих устройствах:

- устройстве управления шлюзом (MGC);

- шлюзе доступа (АG), обеспечивающим передачу сообщений сигнализации V5.2 устройству управления шлюзом (MGC).

    - Перечень сообщений V5UA приведен в таблице № 8.

    - Значение номера порта SCTP и UDP/TCP для V5UA равно 5675.

    - В узлах связи, обеспечивающих реализацию интерфейса с оборудованием абонентского доступа (далее – V5), выполняются следующие требования:

    - В оконечных и оконечно-транзитных узлах связи реализуется интерфейс V5.1, содержащий один интерфейс на скорости 2048 кбит/с, и (или) интерфейс V5.2, содержащий до 16 интерфейсов на скорости 2048 кбит/с.

    - На физическом уровне интерфейсов V5.1 и V5.2 используется интерфейс А, требования к которому приведены в приложении 1 
к Правилам № 59-06.

Таблица № 8

| Cообщения | Общий заголо-вок | Специаль-ный заголовок | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название | Статус обязатель-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Передача граничных примитивов V5 (V5PTM) |
| Запрос на установление соединения (Establish Request) | + | + | – | – |
| Подтверждение установления соединения (Establish Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация соединения (Establish Indication) | + | + | – | – |
| Запрос на разъединение соединения (Release Request) | + | + | Причина (Reason) | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждение разъединения (Release Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация разъединения (Release Indication) | + | + | Причина (Reason) | О |
| Запрос на передачу данных (Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Индикация данных (Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Запрос на получение блока данных (Unit Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Индикация блока данных (Unit Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Начальный отчет о статусе канала (Link Status Stop Reporting) | + | – | – | – |
| Завершающий отчет о статусе канала (Link Status Stop Reporting) | + | – | – | – |
| Индикация статуса канала (Link Status Indication) | + | – | Статус канала (Link Status) | O |
| Запрос на множество Sa-Bit (Sa-Bit Set Request) | + | – | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Подтверждение на множество Sa-Bit (Sa-Bit Set Confirm) | + | – | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Запрос информации о статусе Sa-Bit (Sa-Bit Status Request) | + | – | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикация статуса Sa-Bit (Sa-Bit Status Indication) | – | + | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Индикация ошибки (Error Indication) | – | + | Причина ошибки (Error Reaon) | O |
| Примечания: О – обязательно; Н – необязательно. |

Перечень сообщений ASPSM, ASPTM, MGMT приведен в п. 3.10.

    - Значение «Идентификатора протокола полезной нагрузки SCTP» (SCTP Payload Protocol Identifier, «Идентификатора протокола верхнего уровня») равно «6». Допустимо значение «0».

    - Формат специального заголовка и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунке 20.

| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) (целочисленный); 32 бита |
| Тэг (0х5); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| DLCI; 16 бит | EFA; 16 бит |

Рисунок 20. Формат специального заголовка
(с целочисленным идентификатором интерфейса)

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей специального заголовка:

- поле «Граница адреса функции (EFA – Envelope Function Address)» определяет С – тракт. EFA уникальным образом определяет один из пяти протоколов V5.2 или устройство ISDN, присоединенное к AN. значения поля EFA приведены в таблице № 9;

# Таблица № 9

| Определение | Значение |
| --- | --- |
| ISDN_PROTOCOL | 0 – 8174 |
| PSTN_PROTOCOL | 8176 |
| CONTROL_PROTOCOL | 8177 |
| BCC_PROTOCOL | 8178 |
| PROT_PROTOCOL | 8179 |
| LINK_CONTROL_PROTOCOL | 8180 |
| Зарезервировано | 8181 – 8191 |

- для сообщений MPH поля SAPI, TEI и EFA устанавливаются 
равными «0» и игнорируются получателем. Для остальных сообщений поле DLCI устанавливается в соответствии со стандартом V5.2.

    - Значение параметра «Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)» удовлетворяет «соглашению по наименованию». Формат параметра «Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)» в целочисленном формате приведен на рисунке 21.

| Идентификатор канала (Link Identifier); 27 бит | Chnl ID; 5 бит |
| --- | --- |

Рисунок 21. Формат параметра 
«Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)"
(целочисленный формат)

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей «Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)» в целочисленном формате:

- поле «Идентификатор канала (Link Identifier)» – идентификатор канала E1 в SG;

- поле «Chnl ID (Channel Identifier)» – идентификатор канала равный номеру тайм-слота (тайм-слоты для С-каналов на интерфейсе V5 – 15, 16 и 31). Для сообщений управления каналом идентификатор «Chnl ID» устанавливается равным «0»;

- идентификатор интерфейса в текстовом формате кодируется как шестнадцатиричное представление идентификатора интерфейса 
в целочисленном формате, записанное строкой переменной длины.

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей сообщений о состоянии канала («Link Status Messages»):

- значение поля «Chnl ID» устанавливается равным «0» и игнорируется получателем;

- формат параметра «Состояние канала (Link Status)» приведен 
на рисунке 22;

| Тэг (0х11); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Состояние канала (Link Status); 32 бита |

Рисунок 22. Формат параметра 
«Состояние канала (Link Status)»

- поле «Состояние канала (Link Status)» принимает следующие значения:

OPERATIONAL –	0x0 (канал находится в рабочем состоянии);

NON-OERATIONAL –	0x1 (канал не функционирует).

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей сообщений «Sa-Bit Messages»):

- значение поля «Chnl ID» устанавливается равным «0» и игнорируется получателем;

- значение бита «Sa7» при нормальном функционировании равно «1». Для процедуры идентификации канала значение устанавливается равным «0»;

- формат параметра приведен на рисунке 23;

| Тэг (0х12); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| BIT ID; 16 бит | Значение бита (Bit Value); 16 бит |

Рисунок 23. Формат параметра

- допустимые значения поля «Значение бита (Bit Value)» указаны ниже. Для сообщений «Запрос информации о статусе Sa-Bit (Sa-Bit Status Request)» 
и «Подтверждение множества Sa-Bit (Sa-Bit Set Confirm)» значение поля «Значение бита (Bit Value)» устанавливается равным «0» отправителем 
и игнорируется получателем:

ZERO – 0x0 (бит установлен равным «0»);

ONE – 0x1 (бит установлен равным «1»).

Поле «BIT ID» принимает следующие значения: Sa7 – 0x7 (адреса 
бит Sa7).

    - Требования к функциям кодирования и декодирования поле сообщения об «Индикации ошибки (Error Indication Message)»:

  - поля «SAPI», «TEI» и «EFA» равны «0», и игнорируются получателем;

  - формат параметра «Причина ошибки (Error Reason)» приведен 
на рисунке 24;

| Тэг (0х13); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Причина ошибки (Error Reason); 32 бита |

Рисунок 24. Формат параметра 
«Причина ошибки (Error Reason)»

  - поле «Причина ошибки (Error Reason)» принимает значения, указанные в таблице  № 10.

# Таблица № 10

| Название | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| OVERLOAD | 0x1 | С-канал находится в состоянии перегрузки |

Приложение № 3

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам систем межстанционной сигнализации

- Взаимодействие МНТС и МЦК с сетью связи общего пользования осуществляется по международным каналам c транзитными узлами международной связи и по междугородным каналам с транзитными узлами междугородной связи, транзитными узлами зоновой связи.

- Оборудование МНТС и МЦК поддерживает следующие системы межстанционной сигнализации по международным каналам: R2, N5, ОКС№ 7.

- Оборудование МНТС и МЦК при взаимодействии по междугородным каналам c транзитными узлами зоновой связи, междугородной связи поддерживает сигнализацию по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7).

- Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для обеспечения систем сигнализации приведены в приложении 3 к Правилам №59-06.

- При взаимодействии по международным каналам реализуются следующие подсистемы сигнализации ОКС № 7:

- передачи сообщений (МТР);

- пользователя ISDN (ISUP);

- управления соединением сигнализации (SCCP);

- возможностей транзакций (TCAP);

- пользователя телефонии (TUP).

- При установлении входящих международных телефонных соединений обеспечивается обработка или кодирование (в случае взаимодействия) полей параметра «номер вызываемого абонента» сообщения IAM подсистемы ISUP–R следующим образом:

индикатор типа адреса: «национальный (значащий) номер» «0000011»;

адресные сигналы: Nнац

где: Nнац – национальный (значащий) номер.

- При входящей международной связи поле «номер вызывающего абонента» обязательно для передачи к транзитным междугородным и зоновым узлам телефонной связи, если получено от предыдущего узла международной связи. При этом код страны не передается и используется индикатор типа адреса «национальный номер».

- При исходящей международной связи поле «номер вызывающего абонента» обязательно для передачи к транзитным узлам международной телефонной связи, если получено от узла междугородной телефонной связи. При этом к номеру вызывающего абонента добавляется код страны и используется индикатор типа адреса: «международный номер».

- При установлении исходящих международных соединений обеспечивается обработка или кодирование (в случае взаимодействия) полей параметра «номер вызываемого абонента» сообщения IAM подсистемы ISUP следующим образом:

индикатор типа адреса: «международный номер» «0000100»;

адресные сигналы: Nмн;

где:	Nмн – международный номер.

- Оборудование обрабатывает номерную информацию для доступа 
к телефонистам заказных, заказно–справочных служб и информационно–справочных систем. При установлении соединения к телефонистам заказных, заказно–справочных служб и оборудованию информационно–справочных систем обеспечивается обработка полей параметра «номер вызываемого абонента» сообщения IAM подсистемы ISUP–R следующим образом:

индикатор типа адреса: «номер определенный сетью» «0000101»;

адресные сигналы: 19(х), 14(х),

где:	19 – код направления, используемый для установления соединений 
с рабочими местами телефонистов международной заказной службы оператора связи;

14 – код направления, используемый для установления соединений 
с системой информационно-справочного обслуживания, создаваемой оператором связи, оказывающим услуги междугородной и международной связи.

Приложение № 4

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам в части обеспечения использования нумерации

- Оборудование МНТС и МЦК поддерживает следующие форматы номера при установлении телефонного соединения:

- формат номера при установлении международного телефонного соединения согласно требованиям п. 34 приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.10.2006 № 142  «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 декабря 2006 г., регистрационный № 8572) (далее - Приказ № 142-06);

- формат номера при установлении международного телефонного соединения абонентского (пользовательского) оборудования с заказными и информационно-справочными системами операторов связи согласно требованиям п. 39 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении телефонных соединений с помощью телефонистов с заказными и информационно-справочными системами операторов связи согласно требованиям пп. в) п. 40 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении телефонного соединения между телефонистами вспомогательных рабочих мест (ВРМ) и телефонистами заказных и информационно-справочных системами служб операторов связи, оказывающих услуги международной телефонной связи согласно требованиям п. 41 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами заказных и информационно-справочных системами служб операторов связи и телефонистами международных служб операторов связи иностранных государств согласно требованиям п. 42 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами иностранных государств и телефонистами заказных и информационно-справочных системами служб операторов связи Российской Федерации согласно требованиям п. 43 Приказа № 142-06.

Приложение № 5

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к техническим и программным средствам, обеспечивающим учет данных для начисления платы

- Система учета данных (далее – СУД) узла связи обеспечивает выполнение следующих функций:

- учет данных для начисления платы за предоставляемые услуги телефонной связи;

- учет данных для взаиморасчетов между операторами за предоставляемые услуги по пропуску трафика;

- возможность передачи информации учета в автоматизированные системы расчета;

- контроль функционирования системы.

- СУД узла связи обеспечивает сбор и регистрацию исходных данных в подробных записях о состоявшихся международных соединениях для автоматического и полуавтоматического способа обслуживания 
и предоставленных дополнительных услугах.

- СУД узла связи обеспечивает сбор, регистрацию и хранение информации о пропущенном трафике для взаиморасчетов операторов, участвующих в совместном предоставлении услуг связи, и статистики.

- Регистрация данных для начисления платы начинается после приема сигнала ответа от вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования и прекращается при выдаче сигнала отбоя любым оконечным (пользовательским) оборудованием, участвующим в данном соединении.

- Данные записи для начисления платы абоненту за автоматические соединения и дополнительные услуги содержат:

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента;

- категорию оконечного элемента сети связи;

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента или код услуги, или номер направления;

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования;

- дату и время суток начала соединения;

- продолжительность соединения;

- запрашиваемые атрибуты соединения;

- используемую услугу доставки информации в случае выполнения процедуры понижения уровня услуги доставки;

- дополнительные услуги (код, процедуру заказа-отмены);

- код причины разъединения.

- Для бесперебойной работы оборудования осуществляется контроль функционирования системы учета.

- Вероятность неправильной работы систем измерений продолжительности соединений, выражающейся в превышении допустимой погрешности измерений длительности телефонного соединения или недостоверном определении телефонных номеров вызывающего и вызываемого абонентов не превышает 10-4.

- Погрешность при измерении продолжительности соединения 
не превышает (1 с.

Приложение № 6

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для маршрутизации и обслуживания вызовов

- Выбор маршрута для пропуска трафика осуществляется по анализу номера вызываемого абонентского (пользовательского) оборудования. Оборудование МНТС и МЦК сети междугородной и международной телефонной связи обеспечивает анализ не менее 7 цифр номера вызываемой стороны.

- В МНТС и МЦК, обеспечивающем взаимодействие с узлами связи телефонной сети связи по сигнализации ОКС № 7, выбор маршрута для пропуска трафика осуществляется:

- на уровне подсистемы МТР по анализу кода пункта назначения;

- на уровне подсистемы ISUP, ISUP–R по анализу номера вызываемого абонента или номера для доступа к услуге;

- на уровне подсистемы SCCP по анализу глобального заголовка.

  - В МНТС и МЦК вызовы от абонентов национальной сети обслуживаются по двум категориям приоритета – приоритетные вызовы, неприоритетные вызовы. Приоритетные вызовы обслуживаются по системе ограниченного ожидания освобождения каналов и линий, неприоритетные – 
по системе с отказами при занятости каналов или линий требуемого направления.

  - При занятости всех каналов в требуемом направлении или линий 
к службам операторов на узле связи приоритетные вызовы ставятся 
на ожидание освобождения канала.

  - Ожидание осуществляется в индивидуальных очередях для каждого прямого направления или пути последнего выбора. Число ожидающих вызовов в направлении и время ожидания ограничены (число мест составляет от двух 
до трех в зависимости от емкости направления, максимально допустимое время ожидания составляет 40 с).

  - Обслуживание неприоритетных вызовов осуществляется по системе с потерями.

  - Приоритетность в обслуживании вызовов на транзитном узле международной связи определяется на основе анализа категории вызова.

Приложение № 7

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам акустических сигналов и фразам автоинформатора

- Требования к параметрам акустических и вызывных сигналов.

Таблица № 1. Параметры акустических и вызывных сигналов

| Типы акустических и вызывных сигналов | Параметры и их значения |
| --- | --- |
|  | Частота сигнала, Гц | Длительность посылки, с | Длительность паузы, с | Абсолютный уровень по мощности, дБ |
| Занято | 425(3 | 0,35(0,05 | 0,35(0,05 | минус (10(5) |
| Занято при перегрузке | 425(3 | 0,175(0,025 | 0,175(0,025 | минус (10(5) |
| Указательный сигнал | 950(5 1400(5 1800(5 | (0,33(0,07) передача трех частот с указанной длительностью без паузы | 1,00(0,25 (между посылками первой и третьей частотами) | минус (10(5), разность в уровнях трех частот не более 3 дБ |
| Ожидание | 425(3 | 0,20(0,02 | 5,00(0,50 | минус (10(5) |
| Контроль посылки вызова | 425(3 | 1,0 ± 0,10 | 4,0 ± 0,4 | минус (10(5) |

Таблица № 2. Параметры частот акустических и вызывных сигналов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форма частот | синусоидальная |
| Нестабильность частот, % | (0,5 |

- Требования к фразам автоинформатора.

  - При оказании услуг международной связи передаются следующие фразы автоинформатора:

«Ждите» – при постановке вызова на ожидание;

«Неправильно набран номер» – в случае неправильного набора кода страны или незадействованного кода;

«Вызывайте телефониста» – в случае набора кода страны, с которой установлена только полуавтоматическая связь; при переводе отдельных направлений с автоматической связи на полуавтоматическую.

Фразы автоинформатора не сопровождаются передачей линейного сигнала «Ответ».

Приложение № 8

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для обеспечения синхронизации

- Генератор блока сетевой синхронизации (генератор БСС) управляется сигналом тактовой сетевой синхронизации (ТСС), выделяемым из цифрового канала 2048 кбит/с, или поступающим со специального внешнего входа 2048 кГц.

- Параметры генератора блока сетевой синхронизации приведены 
в таблице № 1.

Таблица № 1. Параметры генератора блока сетевой синхронизации

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость старения, относительные единицы в день | не более 2×10–10 |
| 2 | Полоса захвата, относительные единицы | не менее 1×10–8 |
| 3 | Выходной сигнал синхронизации, кГц | 2048 |
| 4 | Джиттер выходного сигнала, измеряемый в течении 60 с, в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц, ЕИ | не более 0,05 |

- Для приема сигналов ТСС предусматриваются два входа 2048 кГц 
и не менее двух цифровых каналов – 2048 кбит/с.

- Генераторное оборудование имеет основной и резервный комплект. При переключении на резервный комплект фаза выходных сигналов 
не изменяется более чем на 60 нс.

- Непрерывность фазы выходного сигнала при переключении 
на резервные комплекты оборудования из–за повреждений в основном комплекте находится в пределах, указанных в таблице № 2.

Таблица № 2. Пределы непрерывности фазы выходного сигнала при переключении на резервные комплекты оборудования из–за повреждений в основном комплекте

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, c |
| --- | --- |
| 60 | ( ( 0,001 |
| 120 | 0,001 < ( ( 4 |
| 240 | ( (4 |

- Передаточная характеристика во время переключения с одного входного эталонного синхросигнала на другой отвечает требованиям, приведенным в таблице № 3.

Таблица № 3. Передаточная характеристика во время переключения с одного входного эталонного синхросигнала на другой

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 120+0,5 ( | 0,1 < ( ( 240 |
| 240 | 240 < ( ( 1000 |

- При отказе всех входных синхросигналов аппаратура переходит в режим запоминания частоты, при котором частота синхросигнала запоминается 
с точностью не хуже, чем 5×10–10 относительных единиц.

- В синхронном режиме эталонного генератора, при постоянной рабочей температуре, выдерживаемой с точностью ±1°К, максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) находится в пределах, приведенных в таблице № 4, а девиация временного интервала (ДВИ) в пределах, приведенных 
в таблице № 5.

Таблица № 4. Пределы максимальной ошибки временного интервала

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 24 | 0,1 < ( ( 9 |
| 8 (0,5 | 9 < ( ( 400 |
| 160 | 400 < ( ( 10000 |

Таблица № 5. Пределы девиации временного интервала

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 3 | 0,1 < ( ( 25 |
| 0,12 ( | 25 < ( ( 100 |
| 12 | 100 < ( ( 10000 |

- Передаточная характеристика управляемого генератора БСС рассматривается как фильтр нижних частот для значений разности фаз между действительной фазой входного сигнала и идеальной фазой эталона. Максимальная полоса такого фильтра не превышает 3 МГц. В полосе пропускания усиление не превышает 0,2 дБ.

- Передаточная характеристика определяется также величиной шума 
на выходе (таблица № 6), когда на входе значения МОВИ и ДВИ соответствуют данным, приведенным в таблицах №№ 7, 8.

Таблица № 6. Значение ДВИ на выходе генератора БСС

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, c |
| --- | --- |
| 3 | 0,1 < ( ( 13,1 |
| 0,0176 (2 | 13,1 < ( ( 100 |
| 176 | 100 < ( ( 1000 |
| 5,58 (0,5 | 1000 < ( ( 10000 |

Таблица № 7. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, выраженные через МОВИ

| МОВИ, мкс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 0,75 | 0,1 < ( ( 7,5 |
| 0,1 ( | 7,5 < ( ( 20 |
| 2 | 20 < ( ( 400 |
| 0,005 ( | 400 < ( ( 1000 |
| 5 | 1000 < ( ( 10000 |

Таблица № 8. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, выраженные через ДВИ

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 34 | 0,1 < ( ( 20 |
| 1,7 ( | 20 < ( ( 100 |
| 170 | 100 < ( ( 1000 |
| 5,4 (0,5 | 1000 < ( ( 10000 |

- Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, при которых не происходит срыва синхросигнала, откоррелированного 
в синусоидальных значениях, приведены в таблице № 9, значения допустимого джиттера входного сигнала не выходят за пределы, приведенные 
в таблице № 10.

Таблица № 9. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, откоррелированного в синусоидальных значениях

| Размах синусоиды, мкс | Изменения частоты f, Гц |
| --- | --- |
| 5 | 0,000012 < f ( 0,00032 |
| 0,0016 f –1 | 0,00032 < f ( 0,0008 |
| 2 | 0,0008 < f ( 0,016 |
| 0,032 f –1 | 0,016 < f ( 0,043 |
| 0,75 | 0,043 < f ( 1 |

Таблица № 10. Значения допустимого джиттера входного сигнала

| Размах джиттера, нс | Изменения частоты f, Гц |
| --- | --- |
| 750 | 1 < f ( 2400 |
| 1,8106 f –1 | 2400 < f ( 18000 |
| 100 | 18000 < f < 100000 |

Приложение № 9

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Справочно

Список используемых сокращений

- IAM – Initial Address Message (начальное адресное сообщение).

- INAP – Intelligent Network Application Protocol (протокол прикладного уровня интеллектуальной сети).

- ISDN – Integrated Services Digital Network (цифровая сеть 
с интеграцией служб).

- ISUP – Integrated Service User Part (подсистема пользователя сети 
с интеграцией служб).

- ISUP–R – ISUP for Russian telecommunication network (подсистема пользователя ЦСИС для национальной сети связи России).

- MTP – Message Transfer Part (подсистема передачи сообщений).

- SCCP – Signalling Connection Control Part (подсистема управления соединением сигнализации).

- TCAP – Transaction capabilities application part (подсистема возможностей транзакций).

- TUP – Telephone User Part (подсистема пользователя телефонии).