"Об утверждении Правил применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации"

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 29.04.2008 | г. Москва | № 51 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемые Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации.

- Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д.Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован Минюстом России 
19 мая 2008 г., регистрационный № 11704

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
информационных технологий и связи 
Российской Федерации
от  29 апреля    2008 №   51

ПРАВИЛА
применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

I. Общие положения

1. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации. 
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, входящего в состав учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (далее – УПАТС), использующих технологию коммутации пакетов информации, за исключением требований к программному, техническому или физическому разделению указанного оборудования для целей использования в составе сетей связи различных операторов связи.
3. Учрежденческо-производственные автоматические телефонные станции, использующие технологию коммутации пакетов информации, относятся к сложному телекоммуникационному оборудованию и в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 155), должны пройти процедуру обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463).

II. Требования к параметрам оборудования, входящего в состав учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

4. В оборудовании УПАТС обеспечивается электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые оказываются под напряжением, с элементами заземления. Значение сопротивления между элементом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая оказывается под напряжением, не превышает 0,1 Ом. 
5. Оборудование УПАТС сохраняет работоспособность при отклонении напряжения электропитания от номинальных значений 
в допустимых пределах:
1) при номинальном напряжении 60 В – в пределах от 48,0 до 72,0 В;
2) при номинальном напряжении 48 В – в пределах от 40,5 до 57 В;
3) при напряжении переменного тока 220 В – в пределах от 187 до 242 В (частота – от 47,5 до 50,5 Гц, коэффициент нелинейных искажений – 
не более 10%, кратковременное (длительностью до 3 с) изменение напряжения относительно номинального значения ± 40 %).
6. Для оборудования УПАТС, использующих технологию коммутации пакетов информации, устанавливаются следующие обязательные требования 
к параметрам:
1) синхронизации согласно приложению № 3 к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть I. Правила применения городских автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.09.2007 № 106 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 г., регистрационный № 10220 (далее – Правила № 106-07);
2) интерфейсов с пользовательским (оконечным) оборудованием согласно приложению № 1 к Правилам;
3) технических и программных средств, используемых для обеспечения  сигнализации согласно приложению 2 к Правилам применения транзитных междугородных узлов автоматической коммутации. Часть I. Правила применения транзитных междугородных узлов связи, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 16.05.2006 № 59 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2006 г., регистрационный № 7879) (далее – Правила № 59-06);
4) систем сигнализации, и протоколам сигнализации и управления, используемых на интерфейсах УПАТС с оконечным (пользовательским) оборудованием согласно приложению № 4 к Правилам № 106-07, 
за исключением п. 3;
5) передачи согласно приложению № 2 к Правилам применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть I. Правила применения оборудования учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации 
по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации 
от 12.12.2007 г. № 148 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 г., регистрационный № 10866) (далее – Правила № 148-07);
6) интерфейсов с сетью местной телефонной связи согласно приложению № 1 к Правилам № 148-07;
7) систем сигнализации и протоколов сигнализации и управления, используемых на интерфейсах с сетью местной телефонной связи согласно приложению № 3 к Правилам № 148-07;
8) оборудования автоматического определения категории 
и абонентского номера оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента согласно приложению № 7 к Правилам № 106-07;
9) акустических и вызывных сигналов и фраз автоинформатора согласно приложению № 8 к Правилам № 106-07;
10) электропитания согласно приложению № 5 к Правилам № 148-07;
11) в части обеспечения использования нумерации согласно приложению № 4 к Правилам № 148-07;
12) уровня звена данных (уровня 2) согласно приложению 4 к Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 № 113 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 г., регистрационный № 8196) (далее – Правила № 113-06) при его реализации в УПАТС;
13) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet) согласно приложению 6 к Правилам № 113-06 при его реализации в УПАТС;
14) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) согласно приложению 7 к Правилам № 113-06 при его реализации в УПАТС;
15) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet) согласно приложению 8 к Правилам № 113-06 при его реализации в УПАТС;
16) интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Мбит/с (Ethernet) согласно приложению 9 к Правилам № 113-06 при его реализации 
в УПАТС;
17) протокола передачи пакетов мультимедийной информации (протокола H.323) согласно приложению 10 к Правилам № 113-06 при его реализации в УПАТС;
18) протокола инициирования сеанса связи (протокола SIP) согласно приложению 11 к Правилам № 113-06 при его реализации в УПАТС;
19) протокола реального времени RTP/RTСP согласно приложению № 2 к Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 10.01.2007 № 1 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2007 г., регистрационный № 8809) (далее – Правила № 1-07) при его реализации в УПАТС;
20) протокола Н.248/MEGACO согласно приложению № 3 
к Правилам № 1-07 при его реализации в УПАТС;
21) протокола MGCP согласно приложению № 4 к Правилам № 1-07 при его реализации в УПАТС;
22) протоколов SIGTRAN, обеспечивающих подключение пользовательского (оконечного) оборудования, согласно приложению № 2
к Правилам, при их реализации в УПАТС;
7. Требования к качеству передачи речевых сигналов от абонента до абонента устанавливаются не ниже 3,5 баллов, и определяются как среднее значение оценок качества воспроизведения речи по пятибалльной шкале (MOS).
8. Список используемых сокращений приведен в приложении № 3 
к Правилам (справочно).

Приложение № 1

к Правилам применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

Требования к параметрам интерфейсов с пользовательским (оконечным) оборудованием

- В УПАТС, обеспечивающих реализацию интерфейса аналоговой абонентской линии (далее – интерфейс Z), выполняются следующие требования.

  - Характеристики передачи интерфейса Z:

- комплексное нагрузочное сопротивление соответствует последовательному соединению R1 с параллельно соединенными R2 и С.

R1 = (150,0(1,5) Ом, R2 = (510,0(5,1) Ом,	 C = (47,0(0,47) нФ;

- затухание несогласованности по отношению к испытательному контуру, равному комплексному нагрузочному сопротивлению, составляет:

  - не менее 14 дБ в диапазонах от 300 до 500 Гц и от 2000 до 3400 Гц;

  - не менее 18 дБ в диапазоне от 500 до 2000 Гц;

- затухание асимметрии полного сопротивления относительно "земли" составляет не менее 40 дБ в диапазоне частот от 300 до 600 Гц и не менее 46 дБ 
в диапазоне частот от 600 до 3400 Гц;

- значения входных и выходных уровней:

  - входной уровень – от минус 0,3 до плюс 0,7 дБ;

  - выходной уровень – от минус 7,7 до минус 6,7 дБ.

  - Требования к параметрам электрических цепей интерфейса Z приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Название параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Параметры питания пользовательского (оконечного) оборудования: |
| напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе абонентской линии (далее – АЛ), В | от 44 до 72 |
| ток питания в шлейфе АЛ в режиме разговора, мА | от 18 до 70 |
| рекомендуемый ток питания, мА | от 20 до 40 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2. Полярность проводов АЛ на всех этапах соединения (за исключением состояния разговора, требующего переполюсовку) | - минус на проводе «а»; - плюс на проводе «в» |
| 3. Мощность посылки вызова частотой (25±2) Гц на зажимах кросса с модулем полного электрического сопротивления звонковой цепи для любой АЛ от 4 до 20 кОм с одновременной подачей напряжения источника постоянного тока для контроля ответа вызываемого абонента, мВА | не менее 220 |
| 4. Параметры импульсов таксации: - частота заполнения, кГц; - частота следования, имп/с; - длительность импульса, мс; - уровень сигнала на выходе узла связи, дБн, при модуле полного электрического сопротивления нагрузки (160(20) Ом | (16,00(0,04) не более 5 (100(10) (0(1) |

  - Требования к параметрам аналоговых абонентских линий приведены 
в таблице № 2.

Таблица № 2

| Название параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Сопротивление жил кабеля постоянному току, Ом | не более 1200 (2600) |
| Рабочая емкость, мкФ | не более 0,5 |
| Сопротивление изоляции между проводами или между каждым проводом и землей, кОм | не менее 20 |
| Собственное затухание АЛ на частоте 1000 Гц, дБ | - не более 5,0 для кабеля с диаметром жил 0,32 мм; - не более 6,0 для кабеля с диаметром жил 0,40; 0,50; 0,64; 0,7 мм |

- В УПАТС реализуется интерфейс первичного доступа, который определяется как цифровой интерфейс между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием и соответствует следующим требованиям:

- интерфейс первичного доступа имеет следующую структуру: (30B+D), где:

B – информационный канал со скоростью передачи 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации со скоростью передачи 64 кбит/с;

- на интерфейсе первичного доступа в сторону оконечного (пользовательского) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 3 к Правилам №113-06;

- на интерфейсе первичного доступа реализуется протокол цифровой абонентской системы сигнализации №1 (далее - EDSS1).

- В случае реализации в УПАТС интерфейса базового доступа, который определяется как цифровой интерфейс между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием, выполняются следующее требование:

- интерфейс базового доступа имеет следующую структуру: (2B+D), где:

B – информационный канал со скоростью передачи 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации со скоростью передачи 16 кбит/с;

- в случае реализации в УПАТС четырехпроводного интерфейса базового доступа в сторону пользовательского (оконечного) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 1 
к Правилам №113-06;

- на двухпроводном интерфейсе базового доступа в сторону оконечного (пользовательского) оборудования выполняются требования физического уровня, приведенные в приложении 2 к Правилам №113-06;

- на интерфейсе базового доступа реализуется протокол EDSS1.

- В случае реализации в УПАТС интерфейса с оборудованием абонентского доступа (далее – V5), выполняются следующие требования:

- в оконечно-транзитных или оконечных узлах связи реализуется интерфейс V5.1, содержащий один интерфейс на скорости 2048 кбит/с, и (или) интерфейс V5.2, содержащий до 16 интерфейсов на скорости 2048 кбит/с;

- на физическом уровне интерфейсов V5.1 и V5.2 используется интерфейс А, требования к которому приведены в таблице П.1.1. приложения 1 к правилам № 59-06.

Приложение № 2

к Правилам применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

- Требования к параметрам протоколов SIGTRAN, обеспечивающих подключение пользовательского (оконечного) оборудования

  - Оборудование УПАТС обеспечивает передачу сообщений подсистем ОКС № 7 между шлюзом сигнализации (SG) и устройством управления шлюзами (MGC), а так же передачу сообщений V5.1, V5.2, EDDS между шлюзом доступа (AG) и MGC с использованием следующих протоколов, входящих в группу протоколов SIGTRAN:

- SCTP – протокол передачи с управлением потоками реализуется 
 в устройстве управления шлюзами (MGC), шлюзе сигнализации (SG) 
и шлюзом доступа (AG);

- M2UA (MTP2-User Adaptation Layer) протокол обеспечивает адаптацию SCTP к MTP3. M2UA предоставляет свои услуги MTP3 в сети передачи данных с коммутацией пакетов информации M2UA имеет зарегистрированный номер порта 2904. Реализуется в устройстве управления шлюзами (MGC) и шлюзе сигнализации (SG);

- M2PA (MTP2 Peer-to-Peer Adaptation Layer) протокол обеспечивает адаптацию SCTP к MTP3. Шлюз сигнализации (SG), который использует M2PA, имеет собственный код пункта сигнализации и выполняет функции сигнализации верхнего уровня, такие как функции SCCP;

- M3UA (MTP3-User Adaptation Layer) обеспечивает интерфейс между SCTP и теми протоколами ОКС № 7, которые используют услуги MTP3;

- SUA (SCCP-User Adaptation Layer) обеспечивает интерфейс между подсистемой SCCP ОКС № 7 и SCTP;

- IUA (ISDN Q.921-User Adaptation Layer) работает поверх SCTP 
и обеспечивает для сигнализации ЕDSS1 (первичного и базового доступа) прозрачную транспортировку сообщений Q.931 и QSIG по сети передачи данных с коммутацией пакетов информации;

- V5UA (V5.2-User Adaptation Layer) работает поверх SCTP 
и обеспечивает для  V5.2 прозрачную транспортировку сообщений по сети передачи данных с коммутацией пакетов информации.

  - Для УПАТС, использующих технологию коммутации пакетов информации, устанавливаются следующие обязательные требования 
к параметрам реализации протоколов SIGTRAN, приведенным 
в приложении 14 Правил применения оборудования коммутации систем подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила применения оборудования коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, утвержденных Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 31.05.2007 г. № 58, (зарегистрированн в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2007 г., регистрационный № 9675):

    - требования к параметрам протокола SCTP (п.2 приложения);

    - требования к параметрам протокола M2UA (п.3 приложения);

    - требования к параметрам протокола M3UA (п.4 приложения);

    - требования к параметрам протокола SUA (п.5 приложения).

  - Требования к реализации протокола сигнализации IUA – протокола уровня адаптации пользователя сигнализации цифрового доступа Q.921.

    - Протокол IUA реализован в следующих устройствах:

- устройстве управления шлюзом (MGC);

- шлюзе доступа (АG), обеспечивающим передачу сообщений сигнализации Q.921 устройству управления шлюзом (MGC).

    - Протокол IUA обеспечивает:

- передачу граничных примитивов Q.921/Q.931;

- связь между модулями управления уровнями в АG и MGC;

- управление активными соединениями между АG и MGC.

    - Протокол IUA реализует следующие функции:

- отображение Interface ID на физический интерфейс АG;

- сохранение уровнем IUA в АG состояния MGC, которое 
он поддерживает;

- управления потоком SCTP;

- прямое взаимодействие при управлении сетью ОКС № 7;

- управление перегрузками.

    - Перечень сообщений IUA приведен в таблице № 1. Значение номера порта SCTP и UDP/TCP для IUA равно «9900».

# Таблица № 1. Сообщения IUA

| Cообщения | Общий заголо-вок | Специаль-ный заголовок | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название | Статус обязате-льности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM) |
| Запрос на установление соединения (Establish Request) | + | + | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подтверждение установления соединения (Establish Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация соединения (Establish Indication) | + | + | – | – |
| Запрос на разъединение соединения (Release Request) | + | + | Причина (Reason) | О |
| Подтверждение разъединения (Release Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация разъединения (Release Indication) | + | + | Причина (Reason) | О |
| Запрос на получение данных (Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Индикация данных (Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Блок запроса на получение данных (Unit Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Блок индикации данных (Unit Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений (ASPSM) |
| Инициация ASP (ASP Up) | + | – | Идентификатор ASP (ASP Identifier) Информационная строка (INFO String) | Н Н |
| Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| Завершение ASP (ASP Down) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подтверждение завершения ASP (ASP Down Ack) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| Команда опроса состояния (Heartbeat) | + | – | Информационная строка (INFO String) | Н |
| Подтверждение команды опроса состояния (Heartbeat Ack) | + | – | Данные команды опроса состояния (Heartbeat Data) | Н |
| Сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений (ASPTM) |
| Активный ASP (ASP Active) | + | – | Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type) Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | О Н Н |
| Подтверждение активного ASP (ASP Active ACK) | + | – | Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type) Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | О Н Н |
| Неактивный ASP (ASP InActive) | + | – | Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | Н Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подтверждение неактивного ASP (ASP InActive Ack) | + | – | Идентификатор интерфейса (Inter-face Identifier) Информационная строка (INFO String) | Н Н |
| Сообщения управления уровнем (MGMT) |
| Ошибка (Error) | + | – | Код ошибки (Error Code) Диагностическая информация (Diagnostic Information) | О Н |
| Уведомление (Notify) | + | – | Тип статуса (Status Type) Идентификация статуса(Status Identification) Идентификатор ASP (ASP Identifier) Идентификаторы интерфейса (Interface Identifier) Информационная строка (INFO String) | О О Н Н Н |
| Запрос информации о статусе TEI (TEI Status Request) | + | + | – | Н |
| Подтверждение статуса TEI (TEI Status Confirm) | + | – | Статус (Status) | О |
| Индикация статуса TEI (TEI Status Indication) | + | + | Статус (Status) | Н |
| TEI Query Request | + | + | – | Н |
| Примечания: О – обязательно; Н – необязательно. |

    - Значение «Идентификатора протокола полезной нагрузки SCTP» (SCTP Payload Protocol Identifier, «Идентификатор протокола верхнего уровня») 
равно «1».

    - Передача граничных примитивов протоколов Q.921/Q.931.

Для передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 используются сообщения QPTM. Для установления и разъединения канала передачи данных устройство управления шлюзами (MGC) отправляет сообщения «Establish» 
и «Release» («Request», «Confirm», «Indication») шлюзу доступа (AG). 
По получению сообщения шлюз доступа (AG) посылает соответствующее сообщение MGC.

    - связь между модулями управления уровнями в шлюзе доступа (AG) и устройстве управления шлюзами (MGC) обеспечивается посредством передачи сообщений MGMT.

    - Управление активными соединениями между шлюзом доступа (AG) и устройством управления шлюзами (MGC).

Для оповещения о своем текущем состоянии устройства обмениваются соответствующими сообщениями ASPSM и ASPTM.

    - Формат общего заголовка и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунке 1.

| Версия; 8 бит | Зарезервировано; 8 бит | Класс сообщения; 8 бит | Тип сообщения; 8 бит |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина сообщения; 32 бита |

Рисунок 1. Формат общего заголовка

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей общего заголовка:

  - поле «Версия» содержит версию уровня адаптации IUA, поддерживается версия 1;

  - поле «Класс сообщения» определяет класс сообщения и содержит следующие значения:

0 – Сообщения управления уровнем IUA (MGMT)

1 – Зарезервировано;

2 – Зарезервировано;

3 – Сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений (ASPSM);

4 – Сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений (ASPТM);

5 – Сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM);

6 – Зарезервировано;

7 – Зарезервировано;

8 – Зарезервировано;

9 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255  – Зарезервировано;

  - поле «Зарезервировано» устанавливается равным «0»;

  - поле «Тип сообщения» определяет тип сообщения и содержит следующие значения:

- сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM):

# 0 – Зарезервировано;

1 – Сообщения запроса на передачу данных (Data Request Message);

2 – Сообщение индикации данных (Data Indication Message);

3 – Сообщение запроса на получение блока данных (Unit Data Request Message);

4 – Сообщение индикации блока данных (Unit Data Indication Message);

5 – Запрос на установление соединения (Establish Request);

6 – Подтверждение установления соединения (Establish Confirm);

7 – Индикация установления соединения (Establish Indication);

8 – Запрос на разъединение соединения (Release Request);

9 – Подтверждение разъединения (Release Confirm);

10 – Индикация разъединения (Release Indication);

11 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано;

- сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений (ASPSM):

0 – Зарезервировано;

1 – Инициация ASP (ASP Up (UP));

2 – Завершение ASP (ASP Down (DOWN));

3 – Команда опроса состояния (Heartbeat (BEAT));

4 – Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack (UP ACK));

5 – Подтверждение завершения ASP (ASP Down Ack (DOWN ACK));

6 – Подтверждение команды опроса состояния (Heartbeat Ack (BEAT ACK));

# 7 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано;

- сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений (ASPTM):

0 – Зарезервировано;

1 – Активный ASP (ASP Active (ACTIVE));

2 – Неактивный ASP (ASP InActive (INACTIVE));

3 – Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack (ACTIVE ACK));

4 – Подтверждение неактивного ASP )ASP InActive Ack (INACTIVE ACK));

5 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано;

- сообщения управления уровнем (MGMT):

0 – Ошибка (Error (ERR));

1 – Уведомление (Notify (NTFY));

3 – Запрос информации о статусе TEI (TEI Status Request);

4 – Подтверждение статуса TEI (TEI Status Confirm);

5 – TEI Query Request;

6 – 127 – Зарезервировано;

128 – 255 – Зарезервировано;

  - поле «Длина сообщения» определяют длину сообщения в октетах, включая общий заголовок.

    - Формат параметра переменной длины и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунке 2.

| Тэг параметра; 16 бит | Длина параметра; 16 бит |
| --- | --- |
| Значение параметра; 32 бита |

Рисунок 2. Формат параметра переменной длины

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей параметра переменной длины:

  - поле «Тэг параметра» определяет типа параметра, принимающий значение от 0 до 65 534. Значения общих параметров, используемых уровнями адаптации, лежат в диапазоне от 0х00 до 0х3f. Список общих параметров и их значений для всех уровней адаптации соответствует таблице № 2.

Таблица № 2

| ID параметра | Название параметра |
| --- | --- |
| 0х0000 | Зарезервировано |
| 0х0001 | Идентификатор интерфейса (целочисленный) |
| 0х0002 | Не используется в IUA |
| 0х0003 | Идентификатор интерфейса (текстовый) |
| 0х0004 | Информационная строка (Info String) |
| 0х0005 | DLCI |
| 0х0006 | Не используется в IUA |
| 0х0007 | Диагностическая информация (Diagnostic Information) |
| 0х0008 | Диапазон идентификаторов интерфейса (Interface Identifier Range) |
| 0х0009 | Данные команды опроса состояния (Heartbeat Data) |
| 0х000а | Не используется в IUA |
| 0х000b | Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type) |
| 0х000c | Код ошибки (Error Code) |
| 0х000d | Статус (Status) |
| 0х000e | Данные протокола (Protocol Data) |
| 0х000f | Причина разъединения соединения (Release Reason) |
| 0х0010 | Статус TEI (TEI Status) |
| 0х0011 | Идентификатор ASP (ASP Identifier) |
| 0х0012 – 0x003f | Не используется в IUA |

  - поле «Длина параметра» содержит размер параметра в байтах, включая поля «Тэг параметра», «Длина параметра» и «Значение параметра»;

  - поле «Значение параметра» содержит информацию, передаваемую в параметре. Общая длина параметра, включая поля «Тэг параметра», «Длина параметра» и «Значения параметра», кратна 4 байтам, иначе параметр дополняется до конца нулевыми байтами (не более 3 байт).

    - Форматы специального заголовка и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунках 3, 4.

| Тэг (0х1); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) (целочисленный); 32 бита |
| Тэг (0х5); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| DLCI; 16 бит | Резерв; 16 бит |

Рисунок 3. Формат специального заголовка 
(целочисленный идентификатор интерфейса)

| Тэг (0х3); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) (текстовый); 32 бита |
| Тэг (0х5); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| DLCI; 16 бит | Резерв; 16 бит |

Рисунок 4. Формат специального заголовка 
(текстовый идентификатор интерфейса)

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей специального заголовка:

  - значение поля «Тэг» для целочисленного идентификатора интерфейса равно 0х1, поле «Длина» устанавливается равным 8;

  - значение поля «Тэг» для текстового формата идентификатора интерфейса равно 0х3, поле «Длина» имеет переменное значение;

  - поле «DLCI» кодируется в соответствии с Q.921;

  - формат и перечень поддерживаемых полей «DLCI» приведены на рисунке 5.

| SAPI; 6 бит | SPR; 1 бит | 0; бит |
| --- | --- | --- |
| TEI; 7 бит | 1; 1 бит |

Рисунок 5. Формат DLCI

    - поддерживается целочисленный формат идентификатора интерфейса. Поддержка текстового формата идентификатора интерфейса является факультативной.

    - Формат сообщений «Разъединение соединения (Release Messages)» приведен на рисунке 6.

| Тэг (0хf); 16 бит | Длина ; 16 бит |
| --- | --- |
| Причина (Reason); 32 бита |

Рисунок 6. Формат сообщений 
«Разъединение соединения (Release Messages)»

Значения параметра «Причина (Reason)» приведены в таблице № 3.

# Таблица № 3

| Название | Значение |
| --- | --- |
| RELEASE_MGMT | 0х0 |
| RELEASE_PHYS | 0х1 |
| RELEASE_DM | 0х2 |
| RELEASE_OTHER | 0х3 |

    - Формат сообщений «Данные (Data Messages)» и «Блок данных (Unit Data Messages)» приведен на рисунке 7.

| Тэг (0хе); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Данные протокола (Protocol Data); 32 бита |

Рисунок 7. Формат сообщений «Данные (Data Messages)», 
«Блок данных (Unit Data Messages)»

    - Формат сообщения «Инициация ASP (ASP Up)» приведен 
на рисунке 8.

| Тэг 0х0011; 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор ASP (ASP Identifier); 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 8. Формат сообщения 
«Инициация ASP (ASP Up Message)»

    - Формат сообщения «Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack)» приведен на рисунке 9.

| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Информационая строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 9. Формат сообщения 
«Подтверждение инициации ASP (ASP Up Ack)»

    - Формат сообщений «Завершение АSP (ASP Down)», «Подтверждение завершения ASP (ASP Down Ack)» приведен на рисунке 10.

| Тэг (0ха); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационая строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 10. Формат сообщений 
«Завершение АSP (ASP Down)», «Подтверждение 
завершения ASP (ASP Down Ack)»

    - Форматы сообщений «Активный ASP (ASP Active)», «Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack)» приведены 
на рисунках 11, 12.

| Тэг (0хb); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type); 32 бита |
| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Тэг (0х8); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса начало 1 (Interface Identifier Start1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 1 (Interface Identifier Stop1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса начало 2 (Interface Identifier Start2); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 2 (Interface Identifier Stop2); 32 бита |
| … |
| Идентификатор интерфейса начало N (Interface Identifier StartN); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение N (Interface Identifier StopN); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х1 или 0х8; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 11. Формат сообщений «Активный ASP (ASP Active)», 
«Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack)» (с целочисленным идентификатором интерфейса)

| Тэг (0хb); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип режима передачи трафика (Traffic Mode Type); 32 бита |
| Тэг (0х3); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х3; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 12. Формат сообщений «Активный ASP (ASP Active)», 
«Подтверждение активного ASP (ASP Active Ack)» 
(с текстовым идентификатором интерфейса)

Значения параметра «Тип (Type)» соответствуют:

приоритетный – 0х1;

с разделением нагрузки – 0х2.

    - Форматы сообщений «Неактивный ASP (ASP InActive)», «Подтверждение неактивного ASP (ASP InActive Ack)» приведены 
на рисунках 13, 14.

| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Тэг (0х8); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса начало 1 (Interface Identifier Start1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 1 (Interface Identifier Stop1); 32 бита |
| … |
| Идентификатор интерфейса начало N (Interface Identifier StartN); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение N (Interface Identifier StopN); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х1 или 0х8; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 13. Формат сообщений 
«Неактивный ASP (ASP InActive)», «Подтверждение неактивного 
ASP (ASP InActive Ack)» (с целочисленным идентификатором интерфейса)

| Тэг (0х3); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгом 0х3 ; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 14. Формат сообщений 
«Неактивный ASP (ASP InActive)», «Подтверждение неактивного 
ASP (ASP InActive Ack)» (с текстовым идентификатором интерфейса)

    - Формат сообщения «Команда опроса состояния (Heartbeat)» приведен на рисунке 15.

| Тэг = 9; 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Данные команды опроса состояния (Heartbeat Data); 32 бита |

Рисунок 15. Формат сообщения 
«Команда опроса состояния (Heartbeat)»

    - Формат сообщения «Ошибка (Error)» приведен на рисунке 16.

| Тэг (0хс); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Код ошибки (Error Code); 32 бита |
| Тэг (0х7); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Диагностическая информация (Diagnostic Information); 32 бита |

Рисунок 16. Формат сообщения «Ошибка (Error)»

Значения параметра «Код ошибки (Error Code)» приведены 
в таблице № 4.

# Таблица № 4

| Название | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Неверная версия протокола (Invalid Version) | 0х01 |
| Неверный идентификатор интерфейса (Invalid Interface Identifier) | 0х02 |
| Неподдерживаемый класс сообщений (Unsupported Message Class) | 0х03 |
| Неподдерживаемый тип сообщений (Unsupported Message Type) | 0х04 |
| Неподдерживаемый Traffic Handing Mode (Unsupported Traffic Handling Mode) | 0х05 |
| Неожидаемое сообщение (Unexpected Message) | 0х06 |
| 1 | 2 |
| Ошибка протокола (Protocol Error) | 0х07 |
| Неподдерживаемый тип идентификатора интерфейса (Unsupported Interface Identifier Type) | 0х08 |
| Неверный идентификатор потока (Invalid Stream Identifier) | 0х09 |
| Неинициализированный TEI (Unassigned TEI) | 0х0а |
| Нераспознанный SAPI (Unrecognized SAPI) | 0х0b |
| Неверное сочетание TEI, SAPI (Invalid TEI, SAPI combination) | 0х0c |
| Отказ-блокировка уровня управления (Refused-Management Blocking) | 0х03d |
| Требуемый идентификатор ASP (ASP Identifier Required) | 0х0e |
| Неверный идентификатор ASP (Invalid ASP Identifier ) | 0х0f |

    - Формат сообщения «Уведомление (Notify)» показан 
на рисунках 17, 18.

| Тэг (0хd); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип статуса (Status Type); 16 бит | Идентификация статуса (Status Identification); 16 бит |
| Тэг = 0х0011; 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор АSP (ASP Identifier) |
| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Тэг (0х8); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса начало 1 (Interface Identifier Start1); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение 1 (Interface Identifier Stop1); 32 бита |
| … |
| Идентификатор интерфейса начало N (Interface Identifier StartN); 32 бита |
| Идентификатор интерфейса завершение N (Interface Identifier StopN); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгами 0х1 или 0х8; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 17. Формат сообщения «Уведомление (Notify)»
 (с целочисленным идентификатором интерфейса)

| Тэг (0хd); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Тип статуса (Status Type); 16 бит | Идентификация статуса (Status Identification); 16 бит |
| Тэг = 0х3; 16 бит | Длина; 16 бит |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifiers); 32 бита |
| Дополнительные идентификаторы интерфейса (Interface Identifiers) с тэгом 0х3; 32 бита |
| Тэг (0х4); 16 бит | Длина; 16 бит |
| Информационная строка (INFO String); 32 бита |

Рисунок 18. Формат сообщения «Уведомление (Notify)» 
(с текстовым идентификатором интерфейса)

Значения параметра «Тип статуса (Status Type)» приведены 
в таблице № 5.

# Таблица № 5

| Название | Значение |
| --- | --- |
| Изменение статуса AS (AS_State_Change) | 0х1 |
| Иное | 0х2 |

Значения параметра «Идентификация статуса (Status Identification)» приведены в таблице № 6.

# Таблица № 6

| Название | Значение |
| --- | --- |
| Завершение AS (AS_Down) | 1 |
| Неактивный AS (AS_InActive) | 2 |
| Активный AS (AS_Active) | 3 |
| Задержка в AS (AS_Pending) | 4 |

    - Формат сообщения «Статус TEI (TEI Status)» приведен 
на рисунке 19.

| Тэг (0х10); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Статус (Status); 32 бита |

Рисунок 19. Формат сообщения «Статус TEI (TEI Status)»

Значения параметра «Статус (Status)» приведены в таблице № 7.

# Таблица № 7

| Название | Значение |
| --- | --- |
| ASSIGNED | 0х1 |
| UNASSIGNED | 0х2 |

  - Требования к реализации протокола сигнализации V5UA – протокола уровня адаптации пользователя V5.2.

    - Протокол V5UA реализован в следующих устройствах:

- устройстве управления шлюзом (MGC);

- шлюзе доступа (АG), обеспечивающим передачу сообщений сигнализации V5.2 устройству управления шлюзом (MGC).

    - Перечень сообщений V5UA приведен в таблице № 8.

    - Значение номера порта SCTP и UDP/TCP для V5UA равно 5675.

Таблица № 8

| Cообщения | Общий заголо-вок | Специаль-ный заголовок | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название | Статус обязатель-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Передача граничных примитивов V5 (V5PTM) |
| Запрос на установление соединения (Establish Request) | + | + | – | – |
| Подтверждение установления соединения (Establish Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация соединения (Establish Indication) | + | + | – | – |
| Запрос на разъединение соединения (Release Request) | + | + | Причина (Reason) | – |
| Подтверждение разъединения (Release Confirm) | + | + | – | – |
| Индикация разъединения (Release Indication) | + | + | Причина (Reason) | О |
| Запрос на передачу данных (Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индикация данных (Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Запрос на получение блока данных (Unit Data Request) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Индикация блока данных (Unit Data Indication) | + | + | Данные протокола (Protocol Data) | О |
| Начальный отчет о статусе канала (Link Status Stop Reporting) | + | – | – | – |
| Завершающий отчет о статусе канала (Link Status Stop Reporting) | + | – | – | – |
| Индикация статуса канала (Link Status Indication) | + | – | Статус канала (Link Status) | O |
| Запрос на множество Sa-Bit (Sa-Bit Set Request) | + | – | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Подтверждение на множество Sa-Bit (Sa-Bit Set Confirm) | + | – | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Запрос информации о статусе Sa-Bit (Sa-Bit Status Request) | + | – | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Индикация статуса Sa-Bit (Sa-Bit Status Indication) | – | + | Идентификатор бит (BIT ID) Значение бит (Bit Value) | О О |
| Индикация ошибки (Error Indication) | – | + | Причина ошибки (Error Reaon) | O |
| Примечания: О – обязательно; Н – необязательно. |

Перечень сообщений ASPSM, ASPTM, MGMT приведен в п. 3.10.

    - Значение «Идентификатора протокола полезной нагрузки SCTP» (SCTP Payload Protocol Identifier, «Идентификатора протокола верхнего уровня») равно «6». Допустимо значение «0».

    - Формат специального заголовка и перечень поддерживаемых полей приведены на рисунке 20.

| Тэг (0х1); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Идентификатор интерфейса (Interface Identifier) (целочисленный); 32 бита |
| Тэг (0х5); 16 бит | Длина = 8; 16 бит |
| DLCI; 16 бит | EFA; 16 бит |

Рисунок 20. Формат специального заголовка
(с целочисленным идентификатором интерфейса)

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей специального заголовка:

- поле «Граница адреса функции (EFA – Envelope Function Address)» определяет С – тракт. EFA уникальным образом определяет один из пяти протоколов V5.2 или устройство ISDN, присоединенное к AN. значения поля EFA приведены в таблице № 9;

# Таблица № 9

| Определение | Значение |
| --- | --- |
| ISDN_PROTOCOL | 0 – 8174 |
| PSTN_PROTOCOL | 8176 |
| CONTROL_PROTOCOL | 8177 |
| BCC_PROTOCOL | 8178 |
| PROT_PROTOCOL | 8179 |
| LINK_CONTROL_PROTOCOL | 8180 |
| Зарезервировано | 8181 – 8191 |

- для сообщений MPH поля SAPI, TEI и EFA устанавливаются 
равными «0» и игнорируются получателем. Для остальных сообщений поле DLCI устанавливается в соответствии со стандартом V5.2.

    - Значение параметра «Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)» удовлетворяет «соглашению по наименованию». Формат параметра «Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)» в целочисленном формате приведен на рисунке 21.

| Идентификатор канала (Link Identifier); 27 бит | Chnl ID; 5 бит |
| --- | --- |

Рисунок 21. Формат параметра 
«Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)"
(целочисленный формат)

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей «Идентификатор интерфейса (Interface Identifier)» в целочисленном формате:

- поле «Идентификатор канала (Link Identifier)» – идентификатор канала E1 в SG;

- поле «Chnl ID (Channel Identifier)» – идентификатор канала равный номеру тайм-слота (тайм-слоты для С-каналов на интерфейсе V5 – 15, 16 и 31). Для сообщений управления каналом идентификатор «Chnl ID» устанавливается равным «0»;

- идентификатор интерфейса в текстовом формате кодируется как шестнадцатиричное представление идентификатора интерфейса 
в целочисленном формате, записанное строкой переменной длины.

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей сообщений о состоянии канала («Link Status Messages»):

- значение поля «Chnl ID» устанавливается равным «0» и игнорируется получателем;

- формат параметра «Состояние канала (Link Status)» приведен 
на рисунке 22;

| Тэг (0х11); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Состояние канала (Link Status); 32 бита |

Рисунок 22. Формат параметра 
«Состояние канала (Link Status)»

- поле «Состояние канала (Link Status)» принимает следующие значения:

OPERATIONAL –	0x0 (канал находится в рабочем состоянии);

NON-OERATIONAL –	0x1 (канал не функционирует).

    - Требования к функциям кодирования и декодирования полей сообщений «Sa-Bit Messages»):

- значение поля «Chnl ID» устанавливается равным «0» и игнорируется получателем;

- значение бита «Sa7» при нормальном функционировании равно «1». Для процедуры идентификации канала значение устанавливается равным «0»;

- формат параметра приведен на рисунке 23;

- допустимые значения поля «Значение бита (Bit Value)» указаны ниже. Для сообщений «Запрос информации о статусе Sa-Bit (Sa-Bit Status Request)» 
и «Подтверждение множества Sa-Bit (Sa-Bit Set Confirm)» значение поля «Значение бита (Bit Value)» устанавливается равным «0» отправителем 
и игнорируется получателем:

ZERO – 0x0 (бит установлен равным «0»);

ONE – 0x1 (бит установлен равным «1»).

Поле «BIT ID» принимает следующие значения: Sa7 – 0x7 (адреса 
бит Sa7).

| Тэг (0х12); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| BIT ID; 16 бит | Значение бита (Bit Value); 16 бит |

Рисунок 23. Формат параметра поля «Chnl ID»

    - Требования к функциям кодирования и декодирования поле сообщения об «Индикации ошибки (Error Indication Message)»:

  - поля «SAPI», «TEI» и «EFA» равны «0», и игнорируются получателем;

  - формат параметра «Причина ошибки (Error Reason)» приведен 
на рисунке 24;

  - поле «Причина ошибки (Error Reason)» принимает значения, указанные в таблице  № 10.

| Тэг (0х13); 16 бит | Длина; 16 бит |
| --- | --- |
| Причина ошибки (Error Reason); 32 бита |

Рисунок 24. Формат параметра 
«Причина ошибки (Error Reason)»

# Таблица № 10

| Название | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| OVERLOAD | 0x1 | С-канал находится в состоянии перегрузки |

Приложение № 3

к Правилам применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации

Справочно

Список используемых сокращений

  - EDSS1 – European Digital Subscriber Signalling System (цифровая абонентская система сигнализации №1, европейская версия).

  - H.225 – Call signalling protocols and media stream packetization for packet-based multimedia communication systems (протокол сигнализации и определения потока мультимедийной информации).

  - H.245 – Control protocol for multimedia communication (протокол управления для связи мультимедийной информации).

  - H.248 – Gateway Control Protocol (протокол управления шлюзами).

  - H.323 – Packet-based multimedia communications (семейство протоколов коммуникационных систем на основе передачи пакетов мультимедийной информации).

  - MEGACO – Media Gatway Controller (протокол устройства управления медиа шлюзами).

  - MGCP – Media Gateway Controller Protocol (протокол управления медиа шлюзами).

  - MOS – Mean Opinion Score (оценки качества речи по пятибалльной шкале).

  - RAS – Registration, Admission, Status (протокол управления регистрацией, допуском, состоянием).

  - RTCP – Real-time Control Protocol (управляющий протокол реального времени).

  - RTP – Real Time Protocol (протокол реального времени).

  - SIP – Session Initial Protocol (протокол инициирования сеанса связи).

  - SIGTRAN – SIGnaling TRANspot (передача информации сигнализации).

  - ОКС № 7 – система сигнализации по общему каналу №7.