"Об утверждении Правил применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)"

МИНИСТЕРСТВО 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 05.05.2008 | г. Москва | № 53 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемые Правила применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7).

- Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д.Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован Минюстом России 
19 мая 2008 г., регистрационный № 11705

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
информационных технологий и связи 
Российской Федерации
от _05 мая 2008_ № _53_

ПРАВИЛА
применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных 
и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения 
международных телефонных станций и международных
центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

I. Общие положения

1. Правила применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7) (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 № 126–ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, входящего в состав международных телефонных станций (далее – МНТС) и международных центров коммутации (далее – МЦК), которые применяются в составе сетей междугородной и международной телефонной связи, за исключением требований к программному, техническому или физическому разделению указанного оборудования для целей использования в составе сетей связи различных операторов связи.
3. Оборудование МНТС и МЦК идентифицируется как международная телефонная станция и международный центр коммутации и в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 155) подлежит обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 28, ст. 1463).

II. Требования к международным телефонным станциям и международным центрам коммутации

4. Требования к функциям МНТС и МЦК приведены в приложении № 1 
к Правилам.
5. Для оборудования МНТС и МЦК устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:
1) сетевых станционных интерфейсов согласно приложению № 2 
к Правилам;
2) систем сигнализации согласно приложению № 3 к Правилам;
3) в части обеспечения использования нумерации согласно приложению № 4 к Правилам;
4) технических и программных средств, обеспечивающих учет данных для начисления платы согласно приложению № 5 к Правилам;
5) технических и программных средств, используемых для маршрутизации и обслуживания вызовов согласно приложению № 6 
к Правилам;
6) акустических сигналов и фразам автоинформатора согласно приложению № 7 к Правилам;
7) технических и программных средств, используемых для обеспечения синхронизации согласно приложению № 8 к Правилам;
8) эхоподавляющих устройств согласно приложению 6 к Правилам применения транзитных междугородных узлов автоматической коммутации. Часть I. Правила применения транзитных междугородных узлов связи, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 16.05.2006 № 59 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29 мая 2006 г., регистрационный № 7879) (далее – Правила № 59-06);
9) технического обслуживания согласно приложению 7 к Правилам № 59-06;
10) электропитания согласно приложению 9 к Правилам № 59-06;
11) устойчивости к климатическим и механическим воздействиям согласно приложению 10 к Правилам № 59-06;
12) устойчивости к внешним электрическим и электромагнитным воздействиям и индустриальным радиопомехам согласно приложению 11 
к Правилам № 59-06.

Приложение № 1

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к функциям международных телефонных станций и международных центров коммутации

- Оборудование МНТС и МЦК обеспечивает предоставление:

  - исходящих автоматических и с помощью телефонистов международных соединений от сети связи общего пользования Российской Федерации к сетям связи общего пользования иностранных государств;

  - входящих автоматических и с помощью телефонистов международных соединений от сетей связи общего пользования иностранных государств к сети связи общего пользования Российской Федерации;

  - транзитных международных соединений от сети связи одного иностранного государства через международные центры коммутации на сеть связи другого иностранного государства;

  - соединений пользователей сети связи общего пользования Российской Федерации к информационно–справочным и заказным системам международной сети;

  - соединений служебной связи.

- Оборудование МНТС и МЦК выполняет следующие функции:

- установление исходящих и входящих автоматических 
и с помощью телефонистов международных соединений для передачи информационных сообщений;

- установление транзитных международных соединений международным центром коммутации;

- прием и анализ сигнальной информации, а также выдачу сигнальной информации;

- выбор направлений при установлении соединений;

- защита телефонных разговоров от мешающего воздействия эффекта электрического эха;

- установление входящих и исходящих соединений к/от служб(ам) транзитного узла международной связи;

- установление входящих и исходящих соединений служебной связи;

- прием до 24 цифр телефонного номера абонентского (пользовательского) оборудования вызываемого абонента.

- Оборудование МНТС и МЦК обеспечивает следующие виды коммутации:

- коммутацию каналов на скорости 64 кбит/с;

- полупостоянную коммутацию каналов на скорости 64 кбит/с.

- Оборудование МНТС и МЦК обеспечивает возможность подключения:

- цифровых международных телефонных каналов для связи между транзитными узлами международной связи;

- цифровых междугородных телефонных каналов для связи 
с зоновыми транзитными узлами связи, транзитными междугородными узлами автоматической коммутации, выделенными транзитными пунктами сигнализации;

- цифровых и аналоговых абонентских линий для подключения абонентских установок подсистемы служебной связи транзитного узла международной связи.

- При установлении международных соединений обеспечивается включение эхоподавляющих устройств в зависимости от кода зоны нумерации и маршрута прохождения вызова или на основе информации о включении эхоподавляющего устройства, передаваемой в составе сигнализации ОКС № 7 по участкам сети.

- Оборудование МНТС и МЦК выполняет функцию пункта сигнализации и функцию транзитного пункта сигнализации в сети сигнализации ОКС № 7.

- Оборудование МНТС и МЦК обеспечивает возможность оказания услуг международной телефонной связи с помощью телефонистов.

- Оборудование МНТС и МЦК выполняет функцию коммутации услуг связи, реализуемых с помощью протокола INAP, если эта функция заявляется, как реализованная в оборудовании МНТС и МЦК. В случае заявки реализации такой функции она подтверждается на соответствие требованиям, установленным в пунктах 11, 12 (подпункт 1), 18, 19, пунктах 1-5 приложения 1 Правил применения оборудования, реализующего с помощью прикладных подсистем системы сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7) функции коммутации и управления услугами связи, утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 3.10.2006 № 128 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 г., регистрационный № 8387).

Приложение № 2

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам сетевых станционных интерфейсов

- В оборудовании МНТС и МЦК поддерживаются сетевые станционные интерфейсы физического уровня:

- цифровой интерфейс системы передачи на основе плезиохронной цифровой иерархии по каналам соединительных линий со скоростью передачи 2048 кбит/с (интерфейс А);

- цифровой интерфейс системы передачи на основе синхронной цифровой иерархии на первой скорости передачи 155,520 Мбит/с  (интерфейс STM–1).

- В оборудовании МНТС и МЦК поддерживаются сетевые интерфейсы физического уровня, используемые для синхронизации:

- цифровой интерфейс A (2048 кбит/с);

- цифровой интерфейс Y (2048 кГц).

- Требования, предъявляемые к сетевым станционным интерфейсам физического уровня, соответствуют требованиям к параметрам используемых интерфейсов, установленным в приложении 1 к Правилам № 59-06.

- В оборудовании МНТС и МЦК реализуется аналоговый интерфейс для подключения абонентского (пользовательского) оборудования (интерфейс Z) служебной АТС по аналоговым (физическим двухпроводным) абонентским линиям.

- Требования, предъявляемые к характеристикам передачи, к параметрам электрических цепей абонентского интерфейса СТф-2, соответствуют пунктам 1.1 – 1.2 приложения № 1 к Правилам применения оборудования транзитных, оконечных и оконечно-транзитных узлов местной связи. Часть I. Правила применения городских автоматических телефонных станций, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.09.2007 № 106 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября  2007 г., регистрационный № 10220) (далее – Правила № 106-07).

- В оборудовании МНТС и МЦК реализуется четырехпроводный интерфейс   (интерфейс  V1)   базового   доступа,   который   определяется   как

Приложение № 3

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам систем межстанционной сигнализации

- Взаимодействие МНТС и МЦК с сетью связи общего пользования осуществляется по международным каналам c транзитными узлами международной связи и по междугородным каналам с транзитными узлами междугородной связи, транзитными узлами зоновой связи.

- Оборудование МНТС и МЦК поддерживает следующие системы межстанционной сигнализации по международным каналам: R2, N5, ОКС№ 7.

- Оборудование МНТС и МЦК при взаимодействии по междугородным каналам c транзитными узлами зоновой связи, междугородной связи поддерживает сигнализацию по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7).

- Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для обеспечения систем сигнализации приведены 
в приложении 3 к Правилам № 59-06.

- При взаимодействии по международным каналам реализуются следующие подсистемы сигнализации ОКС № 7:

- передачи сообщений (МТР);

- пользователя ISDN (ISUP);

- управления соединением сигнализации (SCCP);

- возможностей транзакций (TCAP);

- пользователя телефонии (TUP).

- При установлении входящих международных телефонных соединений обеспечивается обработка или кодирование (в случае взаимодействия) полей параметра «номер вызываемого абонента» сообщения IAM подсистемы ISUP–R следующим образом:

индикатор типа адреса: «национальный (значащий) номер» «0000011»;

адресные сигналы: Nнац

где: Nнац – национальный (значащий) номер.

- При входящей международной связи поле «номер вызывающего абонента» обязательно для передачи к транзитным междугородным и зоновым узлам телефонной связи, если получено от предыдущего узла международной связи. При этом код страны не передается и используется индикатор типа адреса «национальный номер».

- При исходящей международной связи поле «номер вызывающего абонента» обязательно для передачи к транзитным узлам международной телефонной связи, если получено от узла междугородной телефонной связи. При этом к номеру вызывающего абонента добавляется код страны 
и используется индикатор типа адреса: «международный номер».

- При установлении исходящих международных соединений обеспечивается обработка или кодирование (в случае взаимодействия) полей параметра «номер вызываемого абонента» сообщения IAM подсистемы ISUP следующим образом:

индикатор типа адреса: «международный номер» «0000100»;

адресные сигналы: Nмн;

где:	Nмн – международный номер.

- Оборудование обрабатывает номерную информацию для доступа 
к телефонистам заказных, заказно–справочных служб и информационно–справочных систем. При установлении соединения к телефонистам заказных, заказно–справочных служб и оборудованию информационно–справочных систем обеспечивается обработка полей параметра «номер вызываемого абонента» сообщения IAM подсистемы ISUP–R следующим образом:

индикатор типа адреса: «номер определенный сетью» «0000101»;

адресные сигналы: 19(х), 14(х),

где:	19 – код направления, используемый для установления соединений 
с рабочими местами телефонистов международной заказной службы оператора связи;

14 – код направления, используемый для установления соединений 
с системой информационно-справочного обслуживания, создаваемой оператором связи, оказывающим услуги междугородной и международной связи.

Приложение № 4

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам в части обеспечения использования нумерации

- Оборудование МНТС и МЦК поддерживает следующие форматы номера при установлении телефонного соединения:

- формат номера при установлении международного телефонного соединения согласно требованиям п. 34 приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.10.2006 № 142  «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 декабря 2006 г., регистрационный № 8572) (далее - Приказ № 142-06);

- формат номера при установлении международного телефонного соединения абонентского (пользовательского) оборудования с заказными 
и информационно-справочными системами операторов связи согласно требованиям п. 39 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении телефонных соединений 
с помощью телефонистов с заказными и информационно-справочными системами операторов связи согласно требованиям пп. в) п. 40 
Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении телефонного соединения между телефонистами вспомогательных рабочих мест (ВРМ) и телефонистами заказных и информационно-справочных системами служб операторов связи, оказывающих услуги международной телефонной связи согласно требованиям п. 41 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами заказных и информационно-справочных системами служб операторов связи и телефонистами международных служб операторов связи иностранных государств согласно требованиям п. 42 Приказа № 142-06;

- формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами иностранных государств и телефонистами заказных и информационно-справочных системами служб операторов связи Российской Федерации согласно требованиям п. 43 Приказа № 142-06.

Приложение № 5

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к техническим и программным средствам, обеспечивающим учет данных для начисления платы

- Система учета данных (далее – СУД) узла связи обеспечивает выполнение следующих функций:

- учет данных для начисления платы за предоставляемые услуги телефонной связи;

- учет данных для взаиморасчетов между операторами 
за предоставляемые услуги по пропуску трафика;

- возможность передачи информации учета в автоматизированные системы расчета;

- контроль функционирования системы.

- СУД узла связи обеспечивает сбор и регистрацию исходных данных в подробных записях о состоявшихся международных соединениях для автоматического и полуавтоматического способа обслуживания 
и предоставленных дополнительных услугах.

- СУД узла связи обеспечивает сбор, регистрацию и хранение информации о пропущенном трафике для взаиморасчетов операторов, участвующих в совместном предоставлении услуг связи, и статистики.

- Регистрация данных для начисления платы начинается после приема сигнала ответа от вызываемого оконечного (пользовательского) оборудования и прекращается при выдаче сигнала отбоя любым оконечным (пользовательским) оборудованием, участвующим в данном соединении.

- Данные записи для начисления платы абоненту за автоматические соединения и дополнительные услуги содержат:

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызывающего абонента;

- категорию оконечного элемента сети связи;

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования вызываемого абонента или код услуги, или номер направления;

- телефонный номер оконечного (пользовательского) оборудования;

- дату и время суток начала соединения;

- продолжительность соединения;

- запрашиваемые атрибуты соединения;

- используемую услугу доставки информации в случае выполнения процедуры понижения уровня услуги доставки;

- дополнительные услуги (код, процедуру заказа-отмены);

- код причины разъединения.

- Для бесперебойной работы оборудования осуществляется контроль функционирования системы учета.

- Вероятность неправильной работы систем измерений продолжительности соединений, выражающейся в превышении допустимой погрешности измерений длительности телефонного соединения или недостоверном определении телефонных номеров вызывающего и вызываемого абонентов не превышает 10-4.

- Погрешность при измерении продолжительности соединения 
не превышает (1 с.

Приложение № 6

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для маршрутизации и обслуживания вызовов

- Выбор маршрута для пропуска трафика осуществляется по анализу номера вызываемого абонентского (пользовательского) оборудования. Оборудование МНТС и МЦК сети междугородной и международной телефонной связи обеспечивает анализ не менее 7 цифр номера вызываемой стороны.

- В МНТС и МЦК, обеспечивающем взаимодействие с узлами связи телефонной сети связи по сигнализации ОКС № 7, выбор маршрута для пропуска трафика осуществляется:

- на уровне подсистемы МТР по анализу кода пункта назначения;

- на уровне подсистемы ISUP, ISUP–R по анализу номера вызываемого абонента или номера для доступа к услуге;

- на уровне подсистемы SCCP по анализу глобального заголовка.

  - В МНТС и МЦК вызовы от абонентов национальной сети обслуживаются по двум категориям приоритета – приоритетные вызовы, неприоритетные вызовы. Приоритетные вызовы обслуживаются по системе ограниченного ожидания освобождения каналов и линий, неприоритетные – 
по системе с отказами при занятости каналов или линий требуемого направления.

  - При занятости всех каналов в требуемом направлении или линий 
к службам операторов на узле связи приоритетные вызовы ставятся 
на ожидание освобождения канала.

  - Ожидание осуществляется в индивидуальных очередях для каждого прямого направления или пути последнего выбора. Число ожидающих вызовов в направлении и время ожидания ограничены (число мест составляет от двух 
до трех в зависимости от емкости направления, максимально допустимое время ожидания составляет 40 с).

  - Обслуживание неприоритетных вызовов осуществляется по системе с потерями.

  - Приоритетность в обслуживании вызовов на транзитном узле международной связи определяется на основе анализа категории вызова.

Приложение № 7

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам акустических сигналов и фразам автоинформатора

- Требования к параметрам акустических и вызывных сигналов.

Таблица № 1. Параметры акустических и вызывных сигналов

| Типы акустических и вызывных сигналов | Параметры и их значения |
| --- | --- |
|  | Частота сигнала, Гц | Длительность посылки, с | Длительность паузы, с | Абсолютный уровень по мощности, дБ |
| Занято | 425(3 | 0,35(0,05 | 0,35(0,05 | минус (10(5) |
| Занято при перегрузке | 425(3 | 0,175(0,025 | 0,175(0,025 | минус (10(5) |
| Указательный сигнал | 950(5 1400(5 1800(5 | (0,33(0,07) передача трех частот с указанной длительностью без паузы | 1,00(0,25 (между посылками первой и третьей частотами) | минус (10(5), разность в уровнях трех частот не более 3 дБ |
| Ожидание | 425(3 | 0,20(0,02 | 5,00(0,50 | минус (10(5) |
| Контроль посылки вызова | 425(3 | 1,0 ± 0,10 | 4,0 ± 0,4 | минус (10(5) |

Таблица № 2. Параметры частот акустических и вызывных сигналов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форма частот | синусоидальная |
| Нестабильность частот, % | (0,5 |

- Требования к фразам автоинформатора.

  - При оказании услуг международной связи передаются следующие фразы автоинформатора:

«Ждите» – при постановке вызова на ожидание;

«Неправильно набран номер» – в случае неправильного набора кода страны или незадействованного кода;

«Вызывайте телефониста» – в случае набора кода страны, с которой установлена только полуавтоматическая связь; при переводе отдельных направлений с автоматической связи на полуавтоматическую.

Фразы автоинформатора не сопровождаются передачей линейного сигнала «Ответ».

Приложение № 8

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Требования к параметрам технических и программных средств, используемых для обеспечения синхронизации

- Генератор блока сетевой синхронизации (генератор БСС) управляется сигналом тактовой сетевой синхронизации (ТСС), выделяемым из цифрового канала 2048 кбит/с, или поступающим со специального внешнего входа 2048 кГц.

- Параметры генератора блока сетевой синхронизации приведены 
в таблице № 1.

Таблица № 1. Параметры генератора блока сетевой синхронизации

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость старения, относительные единицы в день | не более 2×10–10 |
| 2 | Полоса захвата, относительные единицы | не менее 1×10–8 |
| 3 | Выходной сигнал синхронизации, кГц | 2048 |
| 4 | Джиттер выходного сигнала, измеряемый в течении 60 с, в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц, ЕИ | не более 0,05 |

- Для приема сигналов ТСС предусматриваются два входа 2048 кГц 
и не менее двух цифровых каналов – 2048 кбит/с.

- Генераторное оборудование имеет основной и резервный комплект. При переключении на резервный комплект фаза выходных сигналов 
не изменяется более чем на 60 нс.

- Непрерывность фазы выходного сигнала при переключении 
на резервные комплекты оборудования из–за повреждений в основном комплекте находится в пределах, указанных в таблице № 2.

Таблица № 2. Пределы непрерывности фазы выходного сигнала при переключении на резервные комплекты оборудования из–за повреждений в основном комплекте

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, c |
| --- | --- |
| 60 | ( ( 0,001 |
| 120 | 0,001 < ( ( 4 |
| 240 | ( (4 |

- Передаточная характеристика во время переключения с одного входного эталонного синхросигнала на другой отвечает требованиям, приведенным в таблице № 3.

Таблица № 3. Передаточная характеристика во время переключения с одного входного эталонного синхросигнала на другой

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 120+0,5 ( | 0,1 < ( ( 240 |
| 240 | 240 < ( ( 1000 |

- При отказе всех входных синхросигналов аппаратура переходит в режим запоминания частоты, при котором частота синхросигнала запоминается 
с точностью не хуже, чем 5×10–10 относительных единиц.

- В синхронном режиме эталонного генератора, при постоянной рабочей температуре, выдерживаемой с точностью ±1°К, максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) находится в пределах, приведенных в таблице № 4, а девиация временного интервала (ДВИ) в пределах, приведенных 
в таблице № 5.

Таблица № 4. Пределы максимальной ошибки временного интервала

| МОВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 24 | 0,1 < ( ( 9 |
| 8 (0,5 | 9 < ( ( 400 |
| 160 | 400 < ( ( 10000 |

Таблица № 5. Пределы девиации временного интервала

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 3 | 0,1 < ( ( 25 |
| 0,12 ( | 25 < ( ( 100 |
| 12 | 100 < ( ( 10000 |

- Передаточная характеристика управляемого генератора БСС рассматривается как фильтр нижних частот для значений разности фаз между действительной фазой входного сигнала и идеальной фазой эталона. Максимальная полоса такого фильтра не превышает 3 МГц. В полосе пропускания усиление не превышает 0,2 дБ.

- Передаточная характеристика определяется также величиной шума 
на выходе (таблица № 6), когда на входе значения МОВИ и ДВИ соответствуют данным, приведенным в таблицах №№ 7, 8.

Таблица № 6. Значение ДВИ на выходе генератора БСС

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, c |
| --- | --- |
| 3 | 0,1 < ( ( 13,1 |
| 0,0176 (2 | 13,1 < ( ( 100 |
| 176 | 100 < ( ( 1000 |
| 5,58 (0,5 | 1000 < ( ( 10000 |

Таблица № 7. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, выраженные через МОВИ

| МОВИ, мкс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 0,75 | 0,1 < ( ( 7,5 |
| 0,1 ( | 7,5 < ( ( 20 |
| 2 | 20 < ( ( 400 |
| 0,005 ( | 400 < ( ( 1000 |
| 5 | 1000 < ( ( 10000 |

Таблица № 8. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, выраженные через ДВИ

| ДВИ, нс | Интервал наблюдения (, с |
| --- | --- |
| 34 | 0,1 < ( ( 20 |
| 1,7 ( | 20 < ( ( 100 |
| 170 | 100 < ( ( 1000 |
| 5,4 (0,5 | 1000 < ( ( 10000 |

- Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, при которых не происходит срыва синхросигнала, откоррелированного 
в синусоидальных значениях, приведены в таблице № 9, значения допустимого джиттера входного сигнала не выходят за пределы, приведенные 
в таблице № 10.

Таблица № 9. Допустимые пределы блужданий фазы входного сигнала, откоррелированного в синусоидальных значениях

| Размах синусоиды, мкс | Изменения частоты f, Гц |
| --- | --- |
| 5 | 0,000012 < f ( 0,00032 |
| 0,0016 f –1 | 0,00032 < f ( 0,0008 |
| 2 | 0,0008 < f ( 0,016 |
| 0,032 f –1 | 0,016 < f ( 0,043 |
| 0,75 | 0,043 < f ( 1 |

Таблица № 10. Значения допустимого джиттера входного сигнала

| Размах джиттера, нс | Изменения частоты f, Гц |
| --- | --- |
| 750 | 1 < f ( 2400 |
| 1,8106 f –1 | 2400 < f ( 18000 |
| 100 | 18000 < f < 100000 |

Приложение № 9

к Правилам применения транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7)

Справочно

Список используемых сокращений

- IAM – Initial Address Message (начальное адресное сообщение).

- INAP – Intelligent Network Application Protocol (протокол прикладного уровня интеллектуальной сети).

- ISDN – Integrated Services Digital Network (цифровая сеть 
с интеграцией служб).

- ISUP – Integrated Service User Part (подсистема пользователя сети 
с интеграцией служб).

- ISUP–R – ISUP for Russian telecommunication network (подсистема пользователя ЦСИС для национальной сети связи России).

- MTP – Message Transfer Part (подсистема передачи сообщений).

- SCCP – Signalling Connection Control Part (подсистема управления соединением сигнализации).

- TCAP – Transaction capabilities application part (подсистема возможностей транзакций).

TUP – Telephone User Part (подсистема пользователя телефонии).