"Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации"

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Зарегистрирован в Минюсте
России 8 декабря 2006 г. 
Регистрационный № 8572

| 17.11.2006 | № 142 |
| --- | --- |

Об утверждении и введении в действие
Российской системы и плана нумерации

В соответствии статьей 26 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2003, № 52 (часть 1), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; 2006, № 10, 
ст. 1069; 2006, № 31 (часть 1), ст. 3431, ст. 3452) и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2004 г. № 311 «Об утверждении Положения о Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2774; 2005, № 10, ст. 1105; 2006, № 34, 
ст. 3506)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Российскую систему и план нумерации. 
2. Осуществить введение в действие Российской системы и плана нумерации поэтапно:
I этап (2007 г.) – переход на использование закрытого плана нумерации при установлении внутризоновых телефонных соединений и исключение из планов нумерации сетей местной телефонной связи телефонных номеров с первой цифрой равной «1»;
II этап (2008 г.) – переход на использование при установлении международных телефонных соединений «Пмн = 00» и при установлении внутризоновых и междугородных соединений «Пн = 0», переход на использование номеров типа «1UV(х1(х2)» для доступа к экстренным оперативным службам, справочно-информационным службам операторов связи и специальным службам сетей местной телефонной связи;
III этап (2009 г.) – переход на использование закрытого плана нумерации при установлении местных телефонных соединений.
3. ДИКТ (Васильев), Россвязьнадзор (Бугаенко), Россвязь (Бескоровайный) в срок до 20.12.2006 создать рабочую группу по подготовке к введению на сети связи общего пользования Российской Федерации Российской системы и плана нумерации и в срок до 01.01.2007 подготовить и представить мне на утверждение план мероприятий по введению в действие Российской системы и плана нумерации. 
4. Россвязь (Бескоровайный):
4.1. Руководствоваться Российской системой и планом нумерации при выдаче решений о выделении ресурса нумерации;
4.2. Привести в срок до 01.01.2007 в соответствие с Российской системой и планом нумерации с учетом плана ее введения, выданные ранее решения о выделении и изменении ресурса нумерации. 
5. Россвязьнадзор (Бугаенко):
5.1. Руководствоваться при осуществлении мероприятий по надзору и контролю за деятельностью операторов связи Российской системой и планом нумерации.
5.2. Привести в соответствии с Российской системой и планом нумерации Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, в части наименования географически определяемых зон нумерации. 
6. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д. Рейман |
| --- | --- |

Российская система и план нумерации

##### I. Общие положения

1.	Российская система нумерации устанавливает требования к структуре цифровых, буквенных, символьных обозначений или комбинациям таких обозначений, в том числе к кодам, предназначенным для однозначного определения (идентификации) сети связи и (или) ее узловых или оконечных элементов, а также требования к использованию таких обозначений в сочетании с индикаторами, позволяющими осуществить выбор различных форматов номера, операторов связи или услуг связи.

2. Российский план нумерации устанавливает  назначение кодов и ресурса нумерации за  зонами нумерации, сетями связи и услугами электросвязи.

II.  Российская система нумерации

2.1 Общие принципы

3. Требования к структуре нумерации устанавливаются для телефонных и телеграфных сетей связи, включая сеть Телекс, входящих в сеть связи общего пользования.

4. Для идентификации оконечных элементов телефонных сетей связи используются комбинации цифровых обозначений:

код страны (Кс) - от 1 до 3 десятичных знаков (Российская Федерация, Кс=7);

код зоны нумерации (АВС – для географически определяемой зоны нумерации, DEF - для географически не определяемой зоны нумерации) – 
3 десятичных знака для Российской Федерации:

зоновый телефонный номер (х1х2х3х4х5х6х7) -  7 десятичных знаков.

Местный телефонный номер может включать от 3 до 7 десятичных знаков и совпадать по значности с зоновым телефонным номером или быть более коротким.

5. Последовательное обозначение кода страны, кода зоны нумерации и зонового телефонного номера образует международный телефонный номер (Nмн).  Максимальное число десятичных знаков в международном номере равно 15 без учета международного префикса Пмн.

6. Последовательное обозначение кода зоны нумерации, зонового номера образует национальный (значащий) телефонный номер Nнац. Максимальное  число десятичных знаков в национальном (значащем) номере Российской Федерации равно 10.

7. Международный телефонный номер однозначно определяет оконечный элемент сети связи в пределах мировых сетей связи.

8. Национальный (значащий) телефонный номер однозначно определяет оконечный элемент сети местной телефонной связи или сети подвижной связи в пределах территории Российской Федерации.

9. Зоновый телефонный номер однозначно определяет оконечный элемент сети местной телефонной связи в пределах территории субъекта Российской Федерации

10. Местный телефонный номер однозначно определяет оконечный элемент сети местной телефонной связи в пределах муниципального образования субъекта Российской Федерации и города федерального значения.

11. Для установления международного телефонного соединения используется индикатор Пмн,  являющийся международным префиксом, который образован двумя десятичными знаками, имеющими значение  «00».

12. Для установления междугородного и внутризонового телефонного соединения используется индикатор Пн, являющийся национальным префиксом, который образован одним десятичным знаком, имеющим значение «0».

13. При установлении международного телефонного соединения способом выбора оператора связи при каждом вызове используется индикатор, образованный двумя десятичными знаками (код выбора оператора сети междугородной и международной телефонной связи - XYмн), который следует за национальным префиксом Пн.

14. При установлении междугородного телефонного соединения способом выбора оператора связи при каждом вызове используется индикатор, образованный двумя десятичными знаками (код выбора оператора сети междугородной и международной телефонной связи - XYмг), который следует за национальным префиксом Пн.

15.	В сетях фиксированной телефонной связи в Российской Федерации используются два плана нумерации - открытый и закрытый.

При закрытом плане нумерации телефонное соединение любого вида (местное, внутризоновое, междугородное) устанавливается набором национального (значащего) номера. В Российской Федерации при установлении внутризонового телефонного соединения используется закрытый план нумерации, при котором количество десятичных знаков в национальном (значащем) номере равно 10.

При открытом плане нумерации местное телефонное соединение устанавливается набором местного телефонного номера, а внутризоновое и междугородное телефонные соединения - набором национального (значащего) номера с префиксом Пн.

16. При установлении телефонного соединения в сети подвижной связи используется закрытый план нумерации с префиксом Пн.

17. Зоновый телефонный номер, однозначно определяющий оконечный элемент сети местной телефонной связи, в которой используются 6-ти, 5-ти, 4-х или 3-х значные местные телефонные номера, дополняется до 7-ми значного номера путем добавления знаков, равных значению «х1», «х1х2», «х1х2х3», «х1х2х3х4» зонового телефонного номера соответственно. При этом х1 не должен быть равен  «0» и «1».

18. Для идентификации оконечных элементов сети Телекс (абонентских установок) в международных сетях используется комбинация цифровых обозначений:

код страны (Кс) –– до 3-х десятичных знаков (Российская Федерация, Кс=64);

идентификационный номер абонентской установки в стране назначения (х1…. х9)  – до 9 десятичных знаков.

Для установления соединения в международной сети Телекс используется индикатор Пмн, являющийся международным префиксом, который может включать до 6-ти десятичных знаков.

Последовательное обозначение кода страны, идентификационного номера абонентской установки в стране назначения образует международный телексный номер (Nмн). Максимальное число десятичных знаков в международном телексном номере равно 12 без учета международного префикса Пмн.

Окончание набора международного телексного номера и окончание набора национального телексного номера подтверждается индикатором «+», который  указывается после набора последнего знака номера.

19. Для идентификации оконечных элементов сети Телекс (абонентских установок) в национальной сети используется комбинация цифровых обозначений:

магистральный маршрутный индекс (АВС) – 3 десятичных знака;

идентификационный номер абонентской установки (х1х2х3) -
3 десятичных знака.

Последовательное обозначение магистрального маршрутного индекса, идентификационного номера абонентской установки образует национальный телексный номер (Nнац). Максимальное число десятичных знаков в национальном телексном номере равно 6.

При установлении соединений в национальной сети Телекс используется закрытый план нумерации.

Национальный номер сети Телекс однозначно идентифицирует оконечный элемент сети Телекс – абонентскую установку.

20. Для идентификации оконечных элементов телеграфной сети связи используется комбинация цифровых обозначений:

магистральный маршрутный индекс (АВС) – 3 десятичных знака;

низовой маршрутный индекс (abc)		   – 3 десятичных знака.

Последовательное обозначение магистрального маршрутного индекса, низового маршрутного индекса образует телеграфный номер.

Максимальное число десятичных знаков в телеграфном номере равно 6.

Телеграфный номер однозначно идентифицирует оконечный элемент национальной телеграфной сети связи - пункт оказания услуг телеграфной связи или оконечную установку узла телеграфной связи.

21. Для идентификации узлового элемента сети телефонной связи в системе общеканальной сигнализации № 7 (ОКС № 7) используются индикатор сети, состоящий из 2-х двоичных знаков (ИС) и кода пункта сигнализации, состоящий из 14-ти двоичных знаков (КПС).

22. Код пункта сигнализации, используемый совместно с индикатором сети, имеющим значение «11» для сети местной телефонной связи, образуется комбинацией 14 двоичных знаков.

23. Код пункта сигнализации, используемый совместно с индикатором сети, имеющим значение «10» для междугородной части сети междугородной, международной телефонной связи, образуется комбинацией цифровых обозначений:

код сигнальной зоны (КСЗ)		    – 8 двоичных знаков;

код пункта в сигнальной зоне (КПСЗ) – 6 двоичных знаков.

24. Код пункта сигнализации, используемый совместно с индикатором сети, имеющим значение «00» для международной части сети междугородной, международной телефонной связи, образуется комбинацией цифровых обозначений:

Z UUU V,

где:

код зоны сигнализации (Z)				        - 3 двоичных знака;

код идентификации сети сигнализации (UUU)	        - 8 двоичных знаков;

код идентификации пункта сигнализации в сети (V)  - 3 двоичных знака.

25. Для идентификации оконечных элементов сети подвижной связи используются комбинации цифровых обозначений:

код страны подвижной связи (МСС) - до 3-х десятичных знаков Российская Федерация, МСС = 250);

код сети подвижной связи (MNC)                - до 2-х десятичных знаков (для идентификации сети подвижной связи в пределах страны);

опознавательный номер абонентской станции (MSIN) - 10 десятичных знаков (для идентификации абонентской станции в пределах сети подвижной связи, к которой она подключена).

26. Последовательное обозначение кода страны подвижной связи, кода сети подвижной связи, опознавательного номера абонентской станции образует международный номер абонентской станции (IMSI), используемый для идентификации абонентской станции подвижной связи в глобальных сетях подвижной связи. Максимальное число десятичных знаков в международном номере равно 15.

27. Для доступа к специальным службам сетей местной телефонной  связи, для доступа к службам информационно-справочной системы операторов  местной телефонной связи, для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи используются номера из ресурса нумерации 1-й миллионной группы географически определяемой зоны нумерации, в том числе объединенные в группы (серийные  номера), вида «1UV (х1(х2))», где «1UV» номер службы.

28. Для доступа к заказным службам, заказно-справочным службам и службам, входящим в информационно-справочные системы, организуемые операторами фиксированной зоновой, междугородной и международной телефонной связи, используется нумерация из ресурса кодов ABС вида «1ВС», где «А» = 1, а «ВС» имеют любые значения.

29. Для доступа к специальным службам подвижной связи, для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи используются номера из ресурса нумерации географически не определяемой зоны нумерации, в том числе объединенные в группы (серийные номера) вида «ХUV (х1(х2))», где «ХUV» номер службы. При этом Х не равен «0».

30. Для доступа к службам информационно-справочной системы операторов связи, оказывающих услуги местной телефонной связи в пределах одного и того же поселения, муниципального района или города федерального значения с использованием нумерации из ресурса нумерации одной и той же географически определяемой зоны нумерации, используется формат номера вида «118 (х1(х2))».

31. Для доступа к службам информационно-справочной системы оператора связи, оказывающего услуги местной телефонной связи, из иных поселений, муниципальных районов или городов федерального значения с использованием нумерации из ресурса нумерации одной и той же географически определяемой зоны, а также из ресурса нумерации других географически определяемых зон нумерации и географически не определяемых зон нумерации используется формат номера вида «Пн АВС118 (х1(х2))».

32. Для доступа абонентов и пользователей услугами фиксированной телефонной связи и услугами подвижной связи к экстренным оперативным службам на всей территории Российской Федерации используется единый  номер «112».

33. Для выделенных сетей связи, функционирующих на территории Российской Федерации, требования к идентификации сетей связи, их узловых и оконечных элементов, включая значность номера, устанавливаются операторами этих сетей связи самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации.

2.2. Формат номера при установлении телефонного соединения автоматическим способом

34. Формат номера при установлении международного телефонного соединения:

а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи:

Пмн Кс Nнац;

Пмн Кс Nгл;

Пмн Кс Ки Nа;

Пмн Кс Киг Nа;

Пмн 800 GSN,

где:

Пмн   - международный префикс;

Кс     -  код страны или группы стран в сводном плане нумерации,  код

страны для  Глобальной  службы, код страны для  сети;

Nнац -  национальный (значащий) номер абонента;

Nгл   -  номер абонента Глобальной службы;

Ки    -   код идентификации Сети;

Nа    -   номер абонента;

GSN -  глобальный номер абонента услуги бесплатного международного телефона.

Ки Nа, Киг Nа составляют Nнац - национальный (значащий) номер абонента.

б) при использовании способа выбора оператора связи при каждом вызове:

Пн XYмн Кс Nнац;

Пн XYмн Кс Nгл;

Пн XYмн Кс Ки Nа;

Пн XYмн Кс Киг Nа,

где:

Пн	-     национальный префикс;

XYмн - код выбора оператора при установлении международного

телефонного соединения;

Nнац -  национальный (значащий) номер абонента.

35. Формат номера при установлении междугородного телефонного соединения абонентов сетей фиксированной телефонной связи:

а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи

Пн АВС х1х2х3х4х5х6х7,

где:

Пн –     национальный префикс;

АВС – код географически определяемой  зоны нумерации;

х1х2х3х4х5х6х7 – зоновый телефонный номер.

б) при использовании способа выбора оператора связи при каждом вызове

Пн XYмг АВС  х1х2х3х4х5х6х7,

где:

Пн –      национальный префикс;

XYмг – код выбора оператора при установлении междугородного

телефонного соединения;

АВС –  код географически определяемой зоны нумерации;

х1х2х3х4х5х6х7  – зоновый телефонный номер.

36. Формат номера при установлении внутризонового телефонного соединения  абонентов сетей фиксированной телефонной связи:

а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи

Пн АВС  х1х2х3х4х5х6х7 ,

где:

Пн –     национальный префикс;

АВС – код географически определяемой зоны нумерации;

х1х2х3х4х5х6х7  – зоновый телефонный номер.

37. Формат номера при установлении телефонного соединения между абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи, подвижной спутниковой радиосвязи:

Пн DEF  х1х2х3х4х5х6х7,

где:

Пн –    национальный префикс;

DEF – код географически не определяемой  зоны нумерации;

х1х2х3х4х5х6х7 – зоновый телефонный номер.

38. Формат номера при оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ), в том числе к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи:

Пн КДУ Х1Х2Х3Х4…. Хn,

где:

Пн -    национальный префикс;

КДУ - код доступа к услуге электросвязи;

Х1Х2Х3  - индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим

услуги связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи;

Х4…. Хn – номер услуги связи.

2.3. Формат номера при установлении внутризонового,

междугородного и международного телефонного соединения с помощью телефониста

39. Формат номера при установлении внутризонового, междугородного и международного телефонного соединения абонента (пользователя) с заказными и информационно-справочными службами операторов связи:

а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи:

Пн 12(х);

Пн 18(х);

Пн 19(х);

Пн 14(х),

где:

Пн – национальный префикс;

12, 18, 19 - коды направлений, используемые для установления соединений с рабочими местами телефонистов внутризоновой, междугородной и международной заказной службы оператора связи соответственно;

14 – код направления, используемый для установления соединений с системой информационно-справочного обслуживания, создаваемой оператором связи, оказывающим услуги внутризоновой и (или) междугородной и международной телефонной связи.

б) при использовании способа выбора оператора связи при каждом вызове:

Пн ХYмг   18(х);

Пн ХYмн   19(х);

Пн XYмг   14(х),

где:

XY – код выбора оператора связи, оказывающего соответствующие услуги связи.

40. Формат номера при установлении телефонных соединений 
с помощью телефонистов служб операторов связи:

а) с абонентами сетей подвижной связи:

Пн DEF х1х2х3х4х5х6х7;

б) с абонентами сетей фиксированной телефонной связи:

Пн АВС х1х2х3х4х5х6х7;

АВС х1х2х3х4х5х6х7;

х1х2х3х4х5х6х7;

х1х2х3х4х5х6;

х1х2х3х4х5;

х1х2х3х4.

в) с абонентами других стран (при установлении международного телефонного соединения):

Пмн Кс Nнац.

41. Формат номера при установлении телефонного соединения между телефонистами   вспомогательных рабочих мест (ВРМ) и телефонистами служб  операторов связи, оказывающих услуги внутризоновой и (или)  междугородной и международной   телефонной связи:

Пн АВС 181;

АВС 181,

где:

181 – код направления, используемый для установления соединения с телефонистами вспомогательных рабочих мест.

42. Формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами служб операторов связи и телефонистами международных служб операторов связи иностранных государств:

а) Пмн Кс L Кз 11;

Кс L Кз 11;

Кс L 11,

где:

Пмн – префикс выхода на международную сеть;

Кс –    код страны назначения;

L   -     код языка:

L=1 –  французский

L=2 –  английский

L=3 –  немецкий

L=4 –  русский

L=5 –  испанский

Кз  -   дополнительный  код зоны;

11 –  код выхода к рабочим местам телефонистов немедленной системы

обслуживания.

б) Пмн Кс L Кз 12ХХХ;

Кс L Кз12ХХХ;

Кс L 12ХХХ;

Кс L 12,

где:

Пмн - префикс выхода на международную сеть;

Кс -    код страны назначения;

L  -     код языка;

12 –    код выхода к рабочим местам телефонистов заказной системы

обслуживания;

ХХХ - обозначение рабочего места телефониста, обозначение заказной

службы или порядковый номер заказа на установление международного  телефонного  соединения.

43. Формат номера при установлении международного телефонного соединения между телефонистами служб операторов связи иностранных государств и телефонистами служб операторов связи Российской Федерации:

а) Кс L 11;

б) Кс L 12ХХХ,

где:

Кс =  7;

L  -  код языка.

2.4. Формат номера при установлении местного телефонного соединения

44. Формат номера при установлении местного телефонного соединения:

ABC х1х2х3х4х5х6х7     (при АВС = 499);

х1х2х3х4х5х6х7;

х1х2х3х4х5х6;

х1х2х3х4х5;

х1х2х3х4;

х1х2х3.

45. Местные телефонные соединения устанавливаются с использованием или без использования местного префикса  Пм.

2.5. Формат номера для доступа к специальным службам  местных   сетей связи, к службам информационно-справочной системы

операторов местной телефонной связи, к услугам передачи данных

и к телематическим услугам связи

46. Формат номера для доступа к экстренным оперативным службам:

«112».

47. Формат номера для доступа к специальным службам сетей местной  телефонной  связи, к службам информационно-справочной системы операторов сети местной телефонной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи:

а) федерального значения:

1UV;

б) прочие, в т.ч. муниципального значения:

1UV (х1(х2)),

где:

1UV –     номер для  доступа к службе;

(х1(х2)) – обозначение службы (номер службы).

48. Формат номера для доступа абонентов и пользователей услугами связи к службам системы информационно-справочного обслуживания оператора местной телефонной связи из других  поселений, городских округов, муниципальных районов или городов федерального значения:

Пн АВС 118(х1(х2)),

где:

Пн – национальный префикс;

АВС – код географически определяемой зоны нумерации;

118 – номер для доступа к системе информационно-справочного обслуживания оператора местной телефонной связи;

(х1(х2)) - обозначение службы в системе информационно-справочного обслуживания оператора связи (номер службы).

49. Формат номера для доступа к услугам связи по передачи данных и телематическим услугам связи:

1UV(х1(х2)),

где:

1UV – номер для доступа к услугам связи по передачи данных и телематическим услугам связи;

х1(х2) – обозначение услуг связи по передачи данных и телематических услуг связи.

2.6. Формат номера при оказании услуг связи  на телеграфных сетях связи, включая сети Телекс

50. Формат  номера при оказании услуг связи на телеграфной сети связи:

АВС аdс,

где:

АВС -  магистральный маршрутный индекс;

аdс    -  низовой маршрутный индекс.

51. Формат международного номера сети Телекс:

Пмн Кс х1….х9 +,

где:

Пмн – префикс выхода на международную сеть Телекс;

Кс –  код страны;

х1….х9 - идентификационный номер абонентской установки в стране назначения.

52. Формат национального номера сети Телекс:

АВС х1х2х3 +,

где:

АВС - магистральный маршрутный индекс;

х1х2х3  - идентификационный номер абонентской установки.

Соединения в национальной сети Телекс устанавливаются с использованием или без использования кода страны Кс.

III.  Российский план нумерации

53. Российский план нумерации устанавливает распределение ресурса нумерации:

а) географически определяемых зон нумерации идентифицируемых  кодом АВС  согласно прилагаемым таблицам №№ 1, 6;

б) географически не определяемых зон нумерации идентифицируемых кодом DEF согласно прилагаемым таблицам №№ 1, 6;

в) магистральных маршрутных индексов телеграфной сети связи;

г) магистральных маршрутных индексов сети Телекс;

д) кодов идентификации сетей связи;

е) кодов доступа к услуге электросвязи  согласно прилагаемым 
таблицам №№ 1, 6;

ж) кодов пунктов сигнализации ОКС № 7.

54. План нумерации телефонных и телеграфных сетей связи формируется по зоновому принципу, согласно которому каждой зоне нумерации назначается трехзначный код.

55. Один или несколько кодов АВС назначается для использования на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с прилагаемой таблицей № 2.

Оператор сети местной телефонной связи, оказывающий услуги связи на территории субъекта Российской Федерации указанного в его лицензии, использует ресурс нумерации  географически определяемой зоны нумерации, назначенной этому субъекту.

План нумерации в географически определяемой зоне нумерации формируется без учета административно-территориального деления субъекта Российской Федерации.

56. Один или несколько кодов DEF назначается сети электросвязи, функционирующей на всей территории Российской Федерации или на ее части согласно прилагаемой таблице № 3.

Значения «F»  назначаются для использования на территории  нескольких  субъектов Российской Федерации в соответствии с прилагаемой таблицей  № 8.

57. Коды доступа к услуге электросвязи, оказываемой в пределах всей территории Российской Федерации, нескольких субъектов Российской Федерации или одного субъекта Российской Федерации назначаются из перечня  кодов, приведенных в прилагаемой таблице № 4.

Индексы Х1Х2Х3, выделяемые операторам связи для оказания услуг связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи,  подразделяются на индексы, используемые для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации, и на индексы, используемые для оказания услуг связи на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, в соответствии с прилагаемой таблицей  № 5.

58. Ресурс нумерации одной географически определяемой зоны нумерации составляет 8 млн. телефонных номеров и ограничен по использованию первой цифры телефонного номера. В качестве первых цифр  используются цифры с 1 по 7 и 9, в перспективе - с 2 по 9.

59. Ресурс нумерации одной географически не определяемой зоны нумерации составляет 10 млн. телефонных номеров и  не имеет  ограничений по использованию первой цифры телефонного номера.

60. Распределение ресурса нумерации 1-й миллионной группы географически определяемой зоны нумерации, для доступа к специальным службам местных сетей связи, для доступа к службам информационно-справочной системы операторов местной телефонной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи согласно прилагаемой таблице № 7.

61. Один или несколько магистральных маршрутных индексов телеграфной сети связи и магистральных маршрутных индексов сети Телекс назначается для использования на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с прилагаемыми  таблицами №№  10, 11.

62. Ресурс нумерации магистральных маршрутных индексов  телеграфной сети связи и  магистральных маршрутных индексов сети Телекс ограничен по использованию первой цифры номера. В качестве первых цифр номера используются цифры  с 1 по 9.

63. Код пункта сигнализации сети ОКС № 7 назначается только одному из пунктов сигнализации единой сети электросвязи Российской Федерации в соответствии с  прилагаемой таблицей № 9.

64. Ресурс кодов идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM Российской Федерации составляет 100 кодов.

65. Ресурс кодов идентификации сетей подвижной радиосвязи стандарта TETRA Российской Федерации составляет 16384 кодов.

Таблица № 1

к Российскому плану нумерации

Таблица  № 1. Функциональное назначение  российской части кодов географически определяемых зон нумерации (АВС), кодов географически не определяемых зон нумерации (DEF)   и кодов доступа к услуге электросвязи (КДУ)  7-й зоны всемирной нумерации

| Первая цифра кода | Функциональное назначение кодов |
| --- | --- |
| 0 | Используется для обозначения первой цифры международного префикса Пмн=00 |
| 1 | Используется для обозначения первой цифры номера для выхода к заказным и информационно-справочным службам, организуемым операторами сетей фиксированной зоновой, междугородной и международной телефонной связи |
| 2 | Резерв (общий с Республикой Казахстан) |
| 3 | Коды АВС |
| 4 | Коды АВС |
| 5 | Резерв |
| 8 | Коды АВС и коды доступа к услуге электросвязи |
| 9 | Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи |

Таблица № 2

к Российскому плану нумерации

###### Таблица № 2. Перечень назначенных кодов АВС

| № п/п | Наименование зоны нумерации | Наименование субъекта Российской Федерации | Значение кода АВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Адыгейская | Республика Адыгея (Адыгея) | 877 |
| 2. | Алтайская краевая | Алтайский край | 385 |
| 3. | Алтайская республиканская | Республика Алтай | 388 |
| 4. | Амурская | Амурская область | 416 |
| 5. | Архангельская* | Архангельская область совместно с Ненецким автономным округом | 818 |
| 6. | Астраханская | Астраханская область | 851 |
| 7. | Белгородская | Белгородская область | 472 |
| 8. | Брянская | Брянская область | 483 |
| 9. | Бурятская | Республика Бурятия | 301 |
| 10. | Владимирская | Владимирская область | 492 |
| 11. | Волгоградская | Волгоградская область | 844 |
| 12. | Вологодская** | Вологодская область | 817, 820 |
| 13. | Воронежская | Воронежская область | 473 |
| 14. | Дагестанская | Республика Дагестан | 872 |
| 15. | Еврейская | Еврейская автономная область | 426 |
| 16. | Екатеринбургская | Свердловская область | 343 |
| 17. | Ивановская | Ивановская область | 493 |
| 18. | Ингушская | Ингушская Республика | 873 |
| 19. | Иркутская* | Иркутская область совместно с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом | 395 |
| 20. | Кабардино-Балкарская | Кабардино-Балкарская Республика | 866 |
| 21. | Калининградская | Калининградская область | 401 |
| 22. | Калмыцкая | Республика Калмыкия | 847 |
| 23. | Калужская | Калужская область | 484 |
| 24. | Камчатская* | Камчатская область совместно с Корякским автономным округом | 415 |
| 25. | Карачаево-Черкесская | Карачаево-Черкесская Республика | 878 |
| 26. | Карельская | Республика Карелия | 814 |
| 27. | Кемеровская | Кемеровская область | 384 |
| 28. | Кировская | Кировская область | 833 |
| 29. | Коми | Республика Коми | 821 |
| 30. | Костромская | Костромская область | 494 |
| 31. | Краснодарская** | Краснодарский край | 861, 862 |
| 32. | Красноярская* | Красноярский край совместно с Эвенкийским автономным округом и Таймырским (Долгано-Ненецким) автономным округом | 391 |
| 33. | Курганская | Курганская область | 352 |
| 34. | Курская | Курская область | 471 |
| 35. | Ленинградская | Ленинградская область | 813 |
| 36. | Липецкая | Липецкая область | 474 |
| 37. | Магаданская | Магаданская область | 413 |
| 38. | Марийская | Республика Марий Эл | 836 |
| 39. | Мордовская | Республика Мордовия | 834 |
| 40. | Московская городская | город Москва | 495, 499 |
| 41. | Московская областная | Московская область | 496, 498 |
| 42. | Мурманская | Мурманская область | 815 |
| 43. | Нижегородская | Нижегородская область | 831 |
| 44. | Новгородская | Новгородская область | 816 |
| 45. | Новосибирская | Новосибирская область | 383 |
| 46. | Омская | Омская область | 381 |
| 47. | Оренбургская | Оренбургская область | 353 |
| 48. | Орловская | Орловская область | 486 |
| 49. | Пензенская | Пензенская область | 841 |
| 50. | Пермская | Пермский край | 342 |
| 51. | Приморская | Приморский край | 423 |
| 52. | Псковская | Псковская область | 811 |
| 53. | Ростовская | Ростовская область | 863 |
| 54. | Рязанская | Рязанская область | 491 |
| 55. | Самарская** | Самарская область | 846, 848 |
| 56. | Санкт-Петербургская | город Санкт-Петербург | 812 |
| 57. | Саратовская | Саратовская область | 845 |
| 58. | Сахалинская | Сахалинская область | 424 |
| 59. | Северо-Осетинская | Республика Северная Осетия – Албания | 867 |
| 60. | Смоленская | Смоленская область | 481 |
| 61. | Ставропольская** | Ставропольский край | 865, 879 |
| 62. | Тамбовская | Тамбовская область | 475 |
| 63. | Татарстанская** | Республика Татарстан (Татарстан) | 843, 855 |
| 64. | Тверская | Тверская область | 482 |
| 65. | Томская | Томская область | 382 |
| 66. | Тульская | Тульская область | 487 |
| 67. | Тывинская | Республика Тыва | 394 |
| 68. | Тюменская | Тюменская область | 345 |
| 69. | Удмуртская | Удмуртская Республика | 341 |
| 70. | Ульяновская | Ульяновская область | 842 |
| 71. | Уфимская | Республика Башкортостан | 347 |
| 72. | Хабаровская | Хабаровский край | 421 |
| 73. | Хакасская | Республика Хакасия | 390 |
| 74. | Ханты-Мансийская | Ханты-Мансийский автономный округ - Юрга | 346 |
| 75. | Челябинская | Челябинская область | 351 |
| 76. | Чеченская | Чеченская Республика | 871 |
| 77. | Читинская (совместно с Агинским Бурятским автономным округом)* | Читинская область совместно с Агинским Бурятским автономным округом | 302 |
| 78. | Чувашская | Чувашская Республика – Чувашия | 835 |
| 79. | Чукотская | Чукотский автономный округ | 427 |
| 80. | Якутская | Республика Саха (Якутия) | 411 |
| 81. | Ямало-Ненецкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | 349 |
| 82. | Ярославская | Ярославская область | 485 |
| 83. | Байконурская | город Байконур и космодром Байконур | 336 |

Примечание:  *В целях рационального использования ресурса нумерации кодов АВС для территорий субъектов  Российской Федерации, являющихся автономными округами, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, выделяется ресурс нумерации в соответствии с данной таблицей.

**В целях рационального использования ресурса нумерации кодов АВС для территорий субъектов Российской Федерации в перспективе должен остаться один код АВС.

*

Таблица № 3

к Российскому плану нумерации

Таблица № 3. Перечень назначенных кодов DEF сетей подвижной радиотелефонной связи, сетей радиосвязи и сетей

спутниковой подвижной радиосвязи

| Вид сети электросвязи | Значение кода DEF |
| --- | --- |
| Сети подвижной радиотелефонной связи | ___ |
| I. Стандарта GSM |  |
| MNC=99 | 903, 905, 906, 909 960- 969 970-979 |
| MNC=01 | 910 - 919 980 - 989 |
| MNC=02 | 920 - 929 930 - 939 |
| II. Стандарта NMT-450, IMT-MC-450 | 901, 907 |
| Ш. Прочие сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM, NMT-450, IMT-MC-450 | 902, 904, 908, 950, 951 |
| Сети подвижной радиосвязи |  |
| I. Стандарта ТЕТРА | 956, 957 |
| II. Сети подвижной радиосвязи прочие | 997, 955 |
| Сети подвижной спутниковой радиосвязи | 954 |

Таблица № 4

к Российскому плану нумерации

Таблица № 4. Перечень назначенных кодов доступа к услуге

электросвязи (КДУ)

| № п/п | Коды доступа к услуге электросвязи | Наименование услуги электросвязи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800 | Бесплатный вызов (FPH- Freephone) |
| 2 | 801 | Вызов с автоматической альтернативной оплатой (AAB – Automatic alternative billing) |
| 3 | 802 | Вызов по кредитной карте (CCC – Credit card calling) |
| 4 | 803 | Телеголосование (VOT – Televoting) |
| 5 | 804 | Универсальный номер доступа (UAN - Universal access number) |
| 6 | 805 | Вызов по предоплаченной карте (PCC – Prepaid card calling) |
| 7 | 806 | Вызов по расчетной карте (ACC – Account card calling) |
| 8 | 807 | Виртуальная частная сеть (VPN - Virtual private network) |
| 9 | 808 | Универсальная персональная связь (UPT – Universal personal Telecommunication) |
| 10 | 809 | Услуга за дополнительную оплату (PRM- Premium rate) |
| 11 | 881-899 | Перспективные коды услуг |
| 12 | 970 | Доступ к услугам связи по передаче данных |
| 13 | 971 | Доступ к телематическим услугам связи |

Таблица № 5

к Российскому плану нумерации

Таблица № 5. Перечень индексов, закрепляемых за операторами связи

при оказании услуг связи с использованием

кодов доступа к услуге электросвязи

| Значения индексов Х1Х2Х3 в КДУ 800-809 | Количество кодов | Назначение кодов |
| --- | --- | --- |
| 100-799 | 700 |  |
| 200-350 500-775 | 427 | Для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации |
| 100-199 351-499 776-799 | 273 | Для оказания услуг связи в нескольких субъектах Российской Федерации или в одном субъекте Российской Федерации |

Таблица № 6

к Российскому плану нумерации

Таблица № 6. Перечень резервных кодов АВС, кодов DEF и КДУ

| Номер первой цифры кода | Коды АВС, DEF, КДУ | Количество резервных кодов |
| --- | --- | --- |
| 2 | 200 - 299 | 100 (общий резерв с Администрацией связи Республики Казахстан) |
| 3 | 303, 305-307, 308, 309, 319, 331, 332, 334, 335, 337, 339, 340, 344, 348, 350, 354-359, 360-369, 370-379, 380, 386, 387, 389, 392, 393, 396-399 | 53 |
| 4 | 400, 402-409, 410, 412, 414, 417-419, 420, 422, 425, 428, 429, 430 - 439, 440-449, 450-459, 460-469, 470, 476-479, 480, 488, 489, 490, 497 | 70 |
| 5 | 500 – 599 | 100 |
| 8 | 810, 840, 850, 856, 857, 860, 869, 880 881-899 819, 822-829, 830, 837-839, 849, 852-854, 858, 859, 864, 868, 870,874-876 | 8 19 (совместное использование Администрациями связи Российской Федерации и Республики Казахстан) 26 ( общий резерв с Администрацией связи Республики Казахстан) |
| 9 | 900, 940-949, 952, 953, 958, 959, 990-996, 998, 999 | 24 |

Таблица № 7

к Российскому плану нумерации

Таблица № 7. Распределение номеров для доступа к специальным  службам местных сетей связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной  связи,  к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи

| № п/п | Номер для доступа к службе и номера служб | Назначение диапазона номеров для доступа и номеров служб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 100 – 109 100 101-109 | Диапазон для 3-значных номеров служб федерального значения Служба точного времени Резерв |
| 2. | 110 –119 110 – 111 112 113-115 116ХХ 117 118ХХ 119 | Номера служб, вводимых в Российской Федерации в целях гармонизации с европейским законодательством в области связи Резерв Единый номер вызова экстренных оперативных служб Резерв Блокировка электронных платежных карт Резерв Номер доступа к информационно-справочным системам оператора местной телефонной связи Резерв |
| 3. | 120-129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 | Номера служб социального назначения Служба помощи наркоманам Служба помощи инвалидам Служба помощи детям (беспризорники) Диспетчерская служба администрации муниципального образования Резерв Централизованное бюро ремонта телефонов и таксофонов Служба приема телеграмм по телефону Служба ГИБДД Телефон доверия Служба психологической помощи |
| 4. | 130Х – 139Х 130Х 131Х 132Х 133Х 134Х 135Х 136Х 137Х 138Х 139Х | Номера информационно-справочных и аварийных служб Справочно-информационная служба о лекарственных препаратах и медицинских услугах Служба погоды СПАС – дорожно- аварийная служба Служба такси Аварийная служба водоканала Аварийная служба электросети Аварийная служба теплосети Заказ гостиницы |
| 5. | 140Х(Х) - 179Х(Х) 140Х(Х) 141 Х(Х) 142 Х(Х) 143 Х(Х) 144 Х(Х) 145 Х(Х) 146 Х(Х) 147 (х (х)) – 149 х (х) | Серийные номера платных информационно-справочных и заказных служб Справочная служба и заказ авиабилетов Справочная служба и заказ железнодорожных билетов Справочная служба и заказ билетов на междугородные автобусы Справочная служба и заказ билетов на водный транспорт Справки о зрелищных мероприятия Спортивные новости Доступ к сетям персонального радиовызова Резерв |
| 6. | 150 Х(Х) - 159 Х(Х) 160 Х(Х) - 169 Х(Х) 170 Х(Х) - 179 Х(Х) 180 (х (х) 181, 182 183Х(Х) – 189Х(Х) | Резерв для 4-, 5-значных серийных номеров Резерв Резерв Резерв Номер телефонистов ВРМ Резерв |
| 7. | 190Х(Х) – 199Х(Х) | Серийные номера, используемые для доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи. |

Таблица № 8

к Российскому плану нумерации

Таблица № 8. Распределение  значения «F» кода DEF за территориями

нескольких субъектов Российской Федерации,

образующих федеральные округа

| Федеральный округ Российской Федерации | Значение «F» |
| --- | --- |
| Центральный | 0, 5, 6 |
| Северо-Западный | 1 |
| Южный | 8 |
| Приволжский | 7 |
| Уральский | 2 |
| Сибирский | 3 |
| Дальневосточный | 4 |

Таблица № 9

к Российскому плану нумерации

Таблица № 9. Распределение ресурса нумерации пунктов сигнализации (НПС) между сетями ОКС 7 телефонных сетей

связи общего пользования

| Пункты сигнализации телефонных сетей связи общего пользования | Формат кода пункта сигнализации | Формат кода пунктов сигнализа-ции с учетом диапазона (в десятичном исчислении) | Диапазон кодов пунктов сигнализации (в двоичном исчислении) | Диапазон кодов пунктов сигнализа-ции (в десятичном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункты сигнализации сети междугородной и международной телефонной связи (ИСмн = 00) | Международ-ный формат Z-UUU-V | от 2-100-0 до 2-119-7 | 01001100100000- 01001110111111 | 4896 – 5055 |
| Пункты сигнализации сети междугородной и международной, зоновой телефонной связи (ИСмг=10) | Националь-ный формат КСЗ-КПСЗ | от 0-0 до 255-63 | 00000000000000- 11111111111111 | 0 – 16383 |
| Пункты сигнализации сети местной (зоновой) телефонной связи (ИСм =11) |  | от 0 до 15359 | 00000000000000- 11101111111111 | 0 – 15359 |

Таблица № 10

к  Российскому плану нумерации

Таблица № 10.  Перечень ресурса нумерации магистральных маршрутных индексов телеграфной сети на территории

субъектов Российской Федерации

| Магистральный маршрутный индекс | Зоны | Магистральный маршрутный индекс | Зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101, 553 | Липецкая | 213, 452 | Приморская |
| 111, 205 | Москва | 214, 443 | Самарская |
| 117, 430 | Волгоградская | 215, 439 | Кемеровская |
| 120, 462 | Курганская | 216, 556 | Омская |
| 121 | Санкт-Петербург |  | Ярославская |
| 122, 445 | Ленинградская |  |  |
| 123, 453 | Ростовская | 218, 429 | Владимирская |
| 124, 460, 580 | Челябинская | 219, 428 | Бурятская |
| 126, 447 | Мурманская | 220, 463 | Марий-Эл |
| 128, 575 | Томская | 221, 455 | Свердловская |
| 129, 550 | Костромская |  | Ставропольская |
| 133, 448 | Новосибирская |  |  |
| 134, 451 | Пермская, Коми-Пермяцкая | 224, 457 | Татарстанская |
| 135, 592 | Якутская (Саха) | 225, 552 | Читинская, Агинская-Бурятская |
| 136, 559 | Рязанская | 226, 574 | Тамбовская |
| 137, 444 | Курская | 227, 435 | Ивановская |
| 141, 459 | Хабаровская | 230, 576 | Тывинская |
| 144, 449 | Оренбургская | 231, 436 | Иркутская, Усть-Ордынская Бурятская |
| 145, 554 | Магаданская | 233, 421 | Алтайская |
| 146, 431 | Вологодская | 235, 458 | Тюменская |
| 148, 450 | Орловская | 237, 555 | Новгородская |
| 150, 586 | Хакасская | 241, 454 | Саратовская |
| 151, 433 | Нижегородская | 242, 423 | Архангельская, Ненецкая |
| 152, 560 | Сахалинская | 244, 548 | Камчатская, Корякская |
| 153, 432 | Воронежская | 246, 558 | Псковская |
| 154, 422 | Амурская | 247, 579 | Чеченская |
| 155, 557 | Пензенская | 249, 546 | Калмыцкая |
| 156, 426 | Белгородская | 253, 577 | Тульская |
| 158, 578 | Чувашская | 254, 424 | Астраханская |
| 162, 425 | Башкирская | 255, 467 | Удмуртская |
| 165, 461 | Карельская | 256, 464 | Мордовская |
| 171, 545, 581 | Тверская | 257, 437 | Кабардино-Балкарская |
| 172, 440 | Кировская | 262, 438 | Калининградская |
| 175, 434 | Дагестанская | 263, 468 | Ульяновская |
| 181, 549 | Коми | 265, 465 | Северо-Осетинская (Алания) |
| 182, 427 | Брянская | 281, 466 | Смоленская |
| 183, 547 | Калужская | 288, 442 | Красноярская, Эвенкийская |
| 209, 415 | Московская | 297, 573 | Карачаево-Черкесская |
| 211, 441 | Краснодарская | 299, 551 | Адыгейская |
|  |  | 314, 590 | Ханты-Мансийская |
|  |  | 326, 591 | Республика Алтай |
|  |  | 351 | Байконур |
| 339, 587 | Еврейская | 354, 588 | Чукотская |
| 312, 589 | Ингушская | 355, 487 | Ямало-Ненецкая |

Таблица № 11

к  Российскому плану нумерации

Таблица № 11. Перечень ресурса нумерации магистральных маршрутных индексов сети Телекс на территории субъектов

###### Российской Федерации

| № п/п | Магистральный маршрутный индекс | Зоны | № п/п | Магистральный маршрутный индекс | Зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 101, 601 | Липецкая | 53 | 148, 648 | Орловская |
| 2 | 111, 112, 113, 114, 207, 411. 412, 413, 414, 204, 485, 611, 612, 613, 614, 911, 914, 209, 709 | Москва | 54 | 150, 650 | Хакасская |
| 3 | 117, 332, 617 | Волгоградская | 55 | 151, 651 | Нижегородская |
| 4 | 310 | Волгоградская (Волжский) | 56 | 152, 652 | Сахалинская |
| 5 | 120, 620 | Курганская | 57 | 153, 653 | Воронежская |
| 6 | 121, 122, 309, 321, 322, 621, 821, 822 | Ленинградская | 58 | 154, 654 | Амурская |
| 7 | 123, 178, 623 | Ростовская | 59 | 155, 655 | Пензенская |
| 8 | 298 | Ростовская (Таганрог) | 60 | 156 | Белгородская |
| 9 | 124, 624 | Челябинская | 61 | 656 | Белгородская (Старый Оскол) |
| 10 | 126, 625 | Мурманская | 62 | 158, 658 | Чувашская |
| 11 | 128, 628 | Томская | 63 | 162, 662 | Башкирская |
| 12 | 129, 629 | Костромская | 64 | 350 | Башкирская (Салават) |
| 13 | 133, 313, 347, 633 | Новосибирская | 65 | 165, 665 | Карельская |
| 14 | 134, 634 | Пермская, Коми-Пермяцкая | 66 | 171, 971 | Тверская |
| 15 | 135, 635 | Якутская (Саха) | 67 | 172, 672 | Кировская |
| 16 | 136, 636 | Рязанская | 68 | 175, 975 | Дагестанская |
| 17 | 137, 637 | Курская | 69 | 181, 681 | Коми |
| 18 | 141, 641 | Хабаровская | 70 | 240 | Коми (Воркута) |
| 19 | 213, 713 | Приморская | 71 | 182, 682 | Брянская |
| 20 | 353 | Приморская (Находка) | 72 | 183, 683 | Калужская |
| 21 | 214, 344, 714 | Самарская | 73 | 231, 324, 731 | Иркутская, Усть-Ордынская, Бурятская |
| 22 | 290 | Самарская (Тольятти) | 74 | 325 | Иркутская (Ангарск) |
| 23 | 215, 715 | Кемеровская | 75 | 268 | Иркутская (Братск) |
| 24 | 277 | Кемеровская (Новокузнецк) | 76 | 233, 733 | Алтайская |
| 25 | 216, 716 | Омская | 77 | 235, 735 | Тюменская, Ямало-Ненецкая |
| 26 | 217, 717 | Ярославская | 78 | 237, 737 | Новгородская |
| 27 | 218, 718 | Владимирская | 79 | 241, 741 | Саратовская |
| 28 | 219, 719 | Бурятская | 80 | 242, 742 | Архангельская, Ненецкая |
| 29 | 220, 720 | Марий-Эл | 81 | 276 | Архангельская (Северодвинск) |
| 30 | 221, 348, 721, 848 | Свердловская | 82 | 244, 744 | Камчатская, Корякская |
| 31 | 199 | Свердловская (Нижний Тагил) | 83 | 246, 746 | Псковская |
| 32 | 223, 723 | Ставрополь-ская | 84 | 247 | Чеченская |
| 33 | 169 | Ставрополь-ская (Пятигорск) | 85 | 249 | Калмыцкая |
| 34 | 224, 724 | Татарстанская | 86 | 253, 753 | Тульская |
| 35 | 341 | Татарстанская (Набережные Челны) | 87 | 254, 754 | Астраханская |
| 36 | 225, 725 | Читинская, Агинская-Бурятская | 88 | 255, 755 | Удмуртская |
| 37 | 226, 726 | Тамбовская | 89 | 256, 756 | Мордовская |
| 38 | 227, 727 | Ивановская | 90 | 257, 757 | Кабардино-Балкарская |
| 39 | 230, 730 | Тывинская | 91 | 262, 762 | Калининградс-кая |
| 40 | 295 | Хабаровская (Комсомольск-на-Амуре) | 92 | 263, 763 | Ульяновская |
| 41 | 144 | Оренбургская | 93 | 265 | Северо-Осетинская (Алания) |
| 42 | 644 | Оренбургская (Орск) | 94 | 281, 781 | Смоленская |
| 43 | 145 | Магаданская | 95 | 190 | Красноярская (Канск) |
| 44 | 146, 646 | Вологодская | 96 | 297 | Карачаево-Черкесская |
| 45 | 289 | Вологодская (Череповец) | 97 | 299 | Адыгейская |
| 46 | 288, 788 | Красноярская, Эвенкийская, Таймырская | 98 | 314, 814 | Ханты-Мансийская |
| 47 | 205, 206, 346, 846, 570 | Московская | 99 | 326 | Республика Алтай |
| 48 | 211, 711 | Краснодарская | 100 | 351 | Байконур |
| 49 | 191 | Краснодарская (Сочи) | 101 | 645 | Чукотская |
| 50 | 260 | Краснодарская (Армавир) |  |  |  |
| 51 | 279 | Краснодарская (Новороссийск) |  |  |  |
| 52 | 339 | Еврейская |  |  |  |

_________________________________