# Утвержден

Министерством

Российской Федерации

по связи и информатизации

Введен в действие

информационным письмом

Минсвязи России

от 12 июля 2000 г. N 4221

Дата введения -

1 сентября 2000 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ

МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ

СЕТЕВЫЕ СТЫКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

УСЛУГ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ

РД 45.005-99

## Предисловие

1. Разработан Ленинградским Отраслевым Научно-исследовательским Институтом Связи (ЛОНИИС).

Внесен Научно-техническим управлением Минсвязи России.

2. Утвержден Минсвязи России.

3. Введен в действие информационным письмом N 4221 от 12.07.2000.

4. Введен впервые.

## 1. Область применения

Руководящий документ устанавливает сетевые стыки для контроля технических показателей (параметров) качества местной телефонной связи (далее - контрольные стыки) и оценки показателей качества работы местной телефонной сети и услуг связи.

Руководящий документ предназначен для использования на местных телефонных сетях с коммутационным оборудованием аналогового, цифрового, аналого-цифрового типа.

Руководящий документ предназначен для использования операторами местной телефонной связи, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и контролирующими организациями при контроле качества предоставления связи местной телефонной сетью.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на ГОСТ 19472-88 "Система автоматизированная телефонной связи общегосударственная. Термины и определения".

## 3. Определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем руководящем документе использованы следующие термины и определения:

Сетевой стык - физическая и/или логическая граница между двумя взаимодействующими элементами (ОАТУ - абонентская линия; абонентская линия - АТС; АТС - соединительная линия) или взаимодействующими сетями.

Контрольный сетевой стык (КСС) - сетевой стык местной телефонной сети, через который осуществляется взаимодействие между техническими средствами связи и специальным контрольно-измерительным оборудованием или измерительными блоками (программным обеспечением) средств связи, для определения степени соответствия значений показателей (параметров) качества работы сети и/или услуг установленным требованиям.

Контрольный межсетевой стык (КМС) - сетевой стык местной телефонной сети, через который осуществляется взаимодействие между техническими средствами связи и специальным контрольно-измерительным оборудованием или измерительными блоками (программным обеспечением) средств связи, для определения степени соответствия значений показателей (параметров) качества услуг, в предоставлении которых участвуют средства связи двух или нескольких взаимодействующих сетей, установленным требованиям.

Контрольный внутрисетевой стык (КВС) - сетевой стык местной телефонной сети, через который осуществляется взаимодействие между техническими средствами связи и специальным контрольно-измерительным оборудованием или измерительными блоками (программным обеспечением) средств связи, для определения степени соответствия значений параметров (показателей) качества работы элемента сети (оконечная, транзитная, учрежденческая станции, пучок линий).

Контрольный стык абонентского доступа (КСАД) - сетевой стык "пользователь - сеть" местной телефонной сети, через который осуществляется взаимодействие между оконечным абонентским телефонным устройством (абонентской линией) и специальным контрольно-измерительным оборудованием или измерительным блоком (программным обеспечением) АТС, для определения степени соответствия значений параметров (показателей) качества работы сети и/или услуги установленным требованиям.

Исходящее направление телефонной связи - направление связи от данной АТС или узла ко всем АТС или узлам телефонной сети.

Пучок линий (каналов) телефонной сети - группа линий (каналов) с одинаковыми функциями, обслуживающих нагрузку от определенных источников телефонной нагрузки (ГОСТ 19472).

Тестирование абонентских или соединительных линий - проверка состояния абонентских или соединительных линий (наличие обрыва, короткого замыкания) с помощью контрольной аппаратуры.

3.2. В стандарте используются следующие сокращения:

АТС - автоматическая телефонная станция.

АТСДШ - автоматическая телефонная станция декадно-шаговой системы.

АТСК - автоматическая телефонная станция координатной системы.

АТСКУ - автоматическая телефонная станция координатной системы унифицированная.

ОАТУ - оконечное абонентское телефонное устройство.

УВС - телефонный узел входящих сообщений.

УИС - телефонный узел исходящих сообщений.

УПАТС - учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция.

## 4. Общие положения

4.1. Для конкретной структуры местной телефонной сети должны быть определены контрольные сетевые стыки для проверки показателей (параметров) качества услуг связи и качества работы сети.

Примечание - Документы, которые являются нормативной базой для проведения контрольных измерений на различных типах АТС, приведены в Приложении А.

4.2. Контрольные измерения для оценки качества услуг проводятся только на оконечных АТС (измерения на исходящих направлениях связи и тестирование абонентских линий).

4.3. Контрольные измерения для оценки качества работы сети проводятся на исходящих направлениях связи для каждого элемента сети (АТС, межстанционных пучков соединительных линий, телефонных узлов и транзитных станций).

## 5. Контрольные сетевые стыки местной телефонной сети

5.1. Виды контрольных сетевых стыков:

- межсетевые;

- внутрисетевые;

- абонентского доступа.

5.2. Контрольные сетевые стыки для проверки качества работы сети

5.2.1. Контрольные внутрисетевые стыки и стыки абонентского доступа для проверки показателей (параметров) качества работы сети представлены на рисунке 1. В качестве примера показаны контрольные стыки для оценки качества при установлении соединения между абонентами А, А1, В.

КСАД 1А  КВС 1 КВС 2  КВС 3 КВС 4  КВС 5 КВС 6  КСАД 1В

│        │   │        │   │        │   │       │

│        │   │        │   │        │   │       │

├────────┤   ├────────┤   ├────────┤   ├───────┤

ОАТУ   АЛ │  АТС1  │   │  АТС3  │   │  АТС4  │   │ АТС2  │

А  --->*А'      │   │ (УИС)  │   │ (УВС)  │   │       │

│        │СЛ │        │СЛ │        │СЛ │       │АЛ

ОАТУ   АЛ │     А''*-->*С     С1*-->*D     D1*-->*В''  В'*--> ОАТУ

А1 <---*А1'     │   │        │   │        │   │       │     В

│        │   │        │   │        │   │       │

├────────┤   ├────────┤   ├────────┤   ├───────┤

│        │   │        │   │        │   │       │

│        │   │        │   │        │   │       │

│        │   │        │   │        │   │       │

КСАД 1А1

АЛ - абонентская линия;

СЛ - соединительная линия;

АТС1, АТС2 - оконечные станции;

АТС3, АТС4 - транзитные станции;

ОАТУ А - оконечное абонентское телефонное устройство вызывающего абонента;

ОАТУ В, ОАТУ А' - оконечные абонентские телефонные устройства вызываемых абонентов;

А', А1', В' - точки подключения АЛ к АТС1 и АТС2 соответственно;

А'' - точка подключения АТС1 к СЛ с УИС;

С - точка подключения СЛ от АТС1 к УИС;

С1 - точка подключения УИС к СЛ с УВС;

D - точка подключения СЛ от УИС к УВС;

D1 - точка подключения УВС к СЛ с АТС2;

В'' - точка подключения СЛ от УВС к АТС2;

КСАД 1А, КСАД 1А1, КСАД 1В - контрольные стыки абонентского доступа для контроля качества сети при установлении соединений между абонентами оконечных АТС;

КВС 1 - КВС 6 - контрольные внутрисетевые стыки.

Рисунок 1

5.2.2. Контроль параметров качества при установлении соединения между абонентами А и В, А1 и В на исходящем направлении связи - от абонентов АТС1 к абонентам АТС2 проводятся:

- между точками А' - А'', А1' - А'', В'' - В' (внутристанционные измерения);

- между точками А'' - С, С1 - D, D1 - В'' (измерения на соединительных линиях);

- между точками С - С1, D - D1 (внутриузловые измерения).

Примечание - При установлении соединения между абонентами А и А1 проводятся только внутристанционные измерения между точками А' - А1'.

5.2.3. Цепи контрольных внутрисетевых стыков и стыков абонентского доступа для проверки технических показателей (параметров) качества работы сети приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Обозначение контрольного стыка | Цепь стыка | Коды групп контролируемых параметров качества |
| --- | --- | --- |
| КВС 1 | АТС - соединительная линия | 0311 - 0315 |
| КВС 2 | Соединительная линия - УИС | 0311, 0313, 0314 |
| КВС 3 | УИС - соединительная линия | 0311, 0313, 0314 |
| КВС 4 | Соединительная линия - УВС | 0311, 0313, 0314 |
| КВС 5 | УВС - соединительная линия | 0311, 0313, 0314 |
| КВС 6 | Соединительная линия - АТС | 0311 - 0315 |

Примечание - Количество контрольных внутрисетевых стыков определяется структурой сети.

Таблица 2

| Обозначение контрольного стыка | Цепь стыка | Коды групп контролируемых параметров качества |
| --- | --- | --- |
| КСАД А | ОАТУ вызывающего абонента - абонентская линия | 0111 - 0114 |
| КСАД В(А1) | Абонентская линия - ОАТУ вызываемого абонента | 0111 - 0114 |
| КСАД 1А | Абонентская линия вызывающего абонента - АТС | 0313, 0315 |
| КСАД 1В(1А1) | АТС - абонентская линия вызываемого абонента | 0313, 0315 |

5.3. Контрольные сетевые стыки для проверки качества услуг связи

5.3.1. Контрольные сетевые стыки для проверки качества услуг, предоставляемых одним оператором (ОАТУ подключено к АТС через абонентскую линию), представлены на рисунке 2.

КСАД А   КСАД 1А                     КСАД 1В  КСАД В

│        │                            │      │

│

│        ├─────────┐        ┌─────────┤

│   АТС1  │        │  АТС2   │      │

А│   АЛ   │         │        │         │

ОАТУ А --*------->*А'       │   СЛ   │         │  АЛ  │ В

А1   АЛ   │         ├───────>│       В'*------*----> ОАТУ

ОАТУ А1<-*--------*А1'      │        │         │      │        В

│        ├─────────┘        └─────────┤

│

│        │   сеть одного оператора    │

<-------------------------->       │

│        │                            │      │

КСАД А1  КСАД 1А1

АЛ - абонентская линия;

СЛ - соединительная линия;

АТС1, АТС2 - оконечные станции;

ОАТУ А - оконечное абонентское телефонное устройство вызывающего абонента;

ОАТУ В, ОАТУ А1 - оконечные абонентские телефонные устройства вызываемых абонентов;

А, А1, В - точки подключения ОАТУ к АЛ;

А', А1', В' - точки подключения АЛ к АТС;

КСАД А, КСАД 1А, КСАД А1, КСАД 1А1, КСАД 1В, КСАД В - контрольные стыки абонентского доступа.

Рисунок 2

5.3.2. Контроль параметров качества при установлении соединения между двумя абонентами (А - А1 и А - В) на исходящем направлении связи осуществляется:

- между точками А и А1, А и В;

- между точками А' и А1', А' и В';

- между точками А' и А, А1' и А1, В' и В (тестирование абонентских линий).

5.3.3. Контрольные сетевые стыки для проверки качества услуг, предоставляемых одним оператором (ОАТУ подключено к АТС с помощью УПАТС через соединительную линию), представлены на рисунке 3.

КСАД  КСАД КСАД КСАД                     КСАД  КСАД

А    А1    2   3                        1В    В

│    │     │   │                         │    │

│     │                                  │

│              ├────────┐       ┌────────┤

├─────┤   │  АТС1  │       │  АТС2  │    │

А│ АЛ │УПАТС│СЛ │        │       │        │

ОАТУ А --*--->*А'   *-->*А''     │  СЛ   │        │ АЛ │ В

│    └─────┘   │        ├──────>│      В'*----*----> ОАТУ

│        │       │        │    │        В

А1│      АЛ      │        │       │        │

ОАТУ А1<-*--------------*А1'     │       │        │    │

│              ├────────┘       └────────┤

сеть одного оператора        │

│              │<----------------------->│

│              │                         │    │

КСАД А1        КСАД 1А1

АЛ - абонентская линия;

СЛ - соединительная линия;

АТС1, АТС2 - оконечные станции;

ОАТУ А - оконечное абонентское телефонное устройство вызывающего абонента;

ОАТУ А1, ОАТУ В - оконечные абонентские телефонные устройства вызываемых абонентов;

А, А1, В - точки подключения ОАТУ к АЛ;

А' - точка подключения УПАТС к СЛ;

А'' - точка подключения СЛ к АТС1;

А1', В' - точки подключения АЛ к АТС1 и АТС2 соответственно;

КСАД А, КСАД 1А, КСАД 2, КСАД 3, КСАД А1, КСАД 1А1, КСАД 1В, КСАД В - контрольные стыки абонентского доступа.

Рисунок 3

5.3.4. Контроль параметров качества при установлении соединения между абонентами А и А1, А и В на исходящем направлении связи осуществляется:

- между точками А' и А1, А' и В;

- между точками А'' и А1', А'' и В';

- между точками А'' и А' (тестирование соединительных линий);

- между точками А1' и А1, В' и В (тестирование абонентских линий).

5.3.5. Контрольные сетевые стыки для проверки качества услуг, предоставляемых одним оператором (ОАТУ подключено к АТС с помощью УПАТС через абонентскую линию), представлены на рисунке 4.

КСАД  КСАД   КСАД КСАД                   КСАД КСАД

А    1А      4   5                      1В    В

│     │      │   │                       │    │

│      │                                │

│                ├────────┐      ┌───────┤

├──────┤   │  АТС1  │      │ АТС2  │    │

А│ АЛ' │УПАТС │АЛ │        │      │       │

ОАТУ А --*---->*А' А''*-->*А'''    │  СЛ  │       │ АЛ │В

│     └──────┤   │        ├─────>│     В'*----*----> ОАТУ

│        │      │       │    │       В

А1│    АЛ      │   │        │      │       │    │

ОАТУ А1<-*----------------*А1'     │      │       │

│                ├────────┘      └───────┤    │

сеть одного оператора

│                │<--------------------->│    │

│                │                       │    │

КСАД А1          КСАД 1А1

АЛ - абонентская линия;

АЛ' - абонентская линия подключения ОАТУ к УПАТС;

СЛ - соединительная линия;

АТС1, АТС2 - оконечные станции;

ОАТУ А - оконечное абонентское телефонное устройство вызывающего абонента;

ОАТУ А1, ОАТУ В - оконечные абонентские телефонные устройства вызываемых абонентов;

А, А1, В - точки подключения ОАТУ к АЛ;

А' - точка подключения УПАТС к АЛ;

А'' - точка подключения АЛ к АТС1;

А1', В' - точки подключения АЛ к АТС1 и АТС2 соответственно;

КСАД А, КСАД 1А, КСАД А1, КСАД 1А1, КСАД 4, КСАД 5, КСАД 1В, КСАД В - контрольные стыки абонентского доступа.

Рисунок 4

5.3.6. Контроль параметров качества при установлении соединения между абонентами А и А1, А и В на исходящем направлении связи осуществляется:

- между точками А и А1, А и В;

- между точками А' и А1, А' и В;

- между точками А'' и А1', А' и В';

- между точками А'' и А''', А1' и А1, В' и В (тестирование абонентских линий).

5.3.7. Контроль параметров качества при участии в установлении соединения двух или более взаимодействующих сетей.

Контроль параметров качества для ОАТУ, включенных в АТС сети по абонентской линии, проводится в точках подключения, устанавливаемых на контрольных межсетевых стыках, представленных на рисунке 5.

КСАД А  КСАД 1А          КМС 1  КМС 2         КСАД 1В  КСАД В

│    │           │      │   │                  │   │

│    │           │      │   │                  │   │

├───────┐   ├──────┤   ├──────┐   ┌───────┤

│    │  АТС1 │   │ АТС3 │   │ АТС4 │   │ АТС2  │   │

│       │   │      │   │      │   │       │

ОАТУ А│ АЛ │       │СЛ │      │СЛ │      │СЛ │       │АЛ │ В

А ---*--->*А'     ├──>│     С*-->*С1    ├──>│     В'*---*--> ОАТУ

│    │       │   │      │   │      │   │       │   │     В

├───────┘   │      │   ├──────┘   └───────┤

│    │     │     │      │                          │

│      │   │                  │

│    │   А1│  АЛ │      │                      │   │

ОАТУ А1<---*-----*А1'   │   │

│     ├──────┤

│

│     │      │

КСАД А1 КСАД 1А1     │

сеть одного оператора (1)│     сеть одного оператора (2)

------------------------->│   │<-------------------------

АЛ - абонентская линия;

СЛ - соединительная линия;

АТС1, АТС2 - оконечные станции;

АТС3, АТС4 - транзитные станции;

ОАТУ А - оконечное абонентское телефонное устройство вызывающего абонента;

ОАТУ А1, ОАТУ В - оконечные абонентские телефонные устройства вызываемых абонентов;

А, А1, В - точки подключения ОАТУ к АЛ;

А', А1' - точки подключения АЛ к АТС сети 1;

В' - точка подключения АЛ к АТС сети 2;

С - точка подключения АТС сети 1 к СЛ;

С1 - точка подключения СЛ к АТС сети 2;

КСАД А, КСАД А1, КСАД 1А, КСАД 1А1, КСАД 1В, КСАД В - контрольные стыки абонентского доступа;

КМС 1, КМС 2 - контрольные межсетевые стыки операторов сети 1 и сети 2 соответственно.

Рисунок 5

5.3.8. Контроль параметров качества при установлении соединения между абонентами А и В, А1 и В на исходящем направлении связи - от абонентов сети 1 к абонентам сети 2 осуществляется раздельно для каждой из сетей, участвующих в соединении:

- между точками А и С, А1 и С, С1 и В;

- между точками А' и С, А1' и С, С1 и В';

- между точками А' - А, А1' - А1, В' - В (тестирование абонентских линий).

Межсетевой контроль параметров качества проводится между точками С и С1.

5.3.9. Цепи контрольных межсетевых стыков и стыков абонентского доступа для проверки технических параметров (показателей) качества услуг работы сети представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Обозна- чение конт- рольного стыка | Цепь стыка | Коды, опре- деляющие группы кон- тролируемых параметров качества |
| --- | --- | --- |
|  | В предоставлении связи участвует сеть одного оператора | В предостав- лении связи участвуют сети двух или более операторов |  |
|  | ОАТУ включены в АТС через абонентскую линию | ОАТУ одного из абонентов вклю- чено в сеть через УПАТС |  |  |
| КСАД А | ОАТУ вызываю- щего абонента - абонентская линия | - | ОАТУ вызыва- ющего або- нента сети 1 - абонент- ская линия | 0111 - 0114 |
| КСАД 1А | Абонентская линия вызываю- щего абонента - АТС | Абонентская линия вызываю- щего абонента - УПАТС | Абонентская линия вызы- вающего абонента - АТС сети 1 | 0111 - 0114 |
| КСАД 1А1 | АТС - абонент- ская линия вы- зываемого абонента | - | - | 0111 - 0114 |
| КСАД В | Абонентская линия - ОАТУ вызываемого абонента | - | Абонентская линия - ОАТУ вызываемого абонента сети 2 | 0111 - 0114 |
| КСАД 1В | АТС - абонент- ская линия вызываемого абонента | - | АТС сети 2 - абонентская линия вызы- ваемого абонента | 0111 - 0114 |
| КСАД 2 | - | УПАТС - соеди- нительная линия | - | 0111 - 0114 0313 - 0315 |
| КСАД 3 | - | Соединительная линия - АТС | - | 0111 - 0114 0313 - 0315 |
| КСАД 4 | - | УПАТС - абонентская линия | - | 0111 - 0114 0313 - 0315 |
| КСАД 5 | - | Абонентская линия - АТС | - | 0111 - 0114 0313 - 0315 |
| КМС 1 | - | - | АТС сети 1 - соединитель- ная линия сети 2 | 0313 - 0315 |
| КМС 2 | - | - | Соединитель- ная линия сети 1 - АТС сети 2 | 0313 - 0315 |

# Приложение А

(справочное)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

## Таблица А1

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЕТИ

| Группы конт- ролируемых параметров | Коды пара- мет- ров <*> | Методики по проведению контроля | Нормативы на па- раметры качества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для аналоговых АТС | для циф- ровых АТС | для ана- логовых АТС | для ци- фровых АТС |
|  |  | АТСДШ | АТСК | АТСКУ |  |  |  |
| Параметры качества работы обо- рудования | О311 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 13, 14] |
| Параметры качества работы таксофонов | О312 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 13, 14] |
| Параметры качества обслуживания вызовов | О313 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 9 - 11] |
| Параметры, характеризу- ющие нагру- зочную спо- собность межстанцион- ных соедини- тельных ли- ний и комму- тационного оборудования | О314 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 11] |
| Параметры, характеризу- ющие времен- ные задержки на элементах сети | О315 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 12] |

--------------------------------

<*> Коды контролируемых параметров соответствуют кодам, определенным в Приложении Б (таблица Б1).

## Таблица А2

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА УСЛУГИ

Коды параметров соответствуют кодам [1].

| Группы конт- ролируемых параметров | Коды пара- мет- ров <*> | Методики по проведению контроля | Нормативы на па- раметры качества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для аналоговых АТС | для циф- ровых АТС | для ана- логовых АТС | для ци- фровых АТС |
|  |  | АТСДШ | АТСК | АТСКУ |  |  |  |
| Параметры доступности связи | О111 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 9] |
| Параметры непрерывнос- ти связи | О112 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 10] |
| Параметры качества передачи информации пользователя | О113 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 11] |
| Параметры, характеризу- ющие времен- ные задержки при установ- лении соеди- нения от абонента до абонента | О114 | [4] | [2] | [3] | [5, 6] | [7] | [8, 12] |

--------------------------------

<*> Коды контролируемых параметров соответствуют кодам, определенным в Приложении Б (таблица Б2).

# Приложение Б

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ И ИХ КОДЫ

## Таблица Б1

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЕТИ И ИХ КОДЫ

| Тип услуги | Вид пара- метров Код - а | Подвид пара- метров Код - ab | Группа пара- метров Код - abc | Подгруппа параметров Код - abcd | Параметр Код - abcde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основ- ная услуга (О) | Параметры качества работы сети (О3) | Парамет- ры каче- ства для услуги "предос- тавление местного телефон- ного соедине- ния" (О31) | Пара- метры качест- ва ра- боты обору- дования (О311) | Параметры качества работы ли- нейно-ка- бельного оборудова- ния (О3111) | О31111 Количество соединительных линий (каналов) в поврежденном обо- рудовании О31112 Время простоя линейно- кабельного обору- дования О31113 Общее количество соеди- нительных линий О31114 Продолжи- тельность отчетно- го периода |
|  |  |  |  | Параметры качества работы коммута- ционного оборудова- ния стан- ции (О3112) | О31121 Количество повреждений комму- тационного обору- дования станции с нарушениями досту- па к сети О31122 Время прос- тоя коммутацион- ного оборудования станции О31123 Задейство- ванная емкость станции О31124 Продолжи- тельность отчетно- го периода |
|  |  |  |  | Параметры качества работ або- нентского оборудова- ния (О3113) | О31131 Количество поврежденного абонентского обо- рудования с нару- шениями доступа к сети О31132 Время прос- тоя абонентского оборудования О31133 Продолжи- тельность отчетно- го периода |
|  |  |  |  | Параметры качества работы (для всех видов обо- рудования) (О3114) | О31141 Количество повреждений, веду- щих к нарушению качественности пе- редачи информации пользователя О31142 Время уст- ранения поврежде- ний О31143 Продолжи- тельность отчетно- го периода |
|  |  |  | Пара- метры качест- ва ра- боты таксо- фонов (О312) |  | О31201 Количество поврежденных так- софонов (с повреж- дениями указанного типа) О31202 Общее коли- чество проверенных таксофонов |
|  |  |  | Пара- метры качест- ва обс- лужива- ния вы- зовов (О313) |  | О31301 Количество вызовов, потерян- ных на элементах сети (направлениях связи) из-за пов- реждений оборудо- вания О31302 Количество вызовов, потерян- ных на элементах сети (направлениях связи) из-за заня- тости соединитель- ных линий или при- боров коммутацион- ного оборудования О31303 Количество поступивших (про- веренных) вызовов за период измере- ний О31304 Период контролируемого временного интер- вала, в течение которого вызов не может быть обслу- жен О31305 Величина контролируемого временного интер- вала О31306 Количество успешных вызовов О31307 Количество вызовов, закончив- шихся разговором О31308 Количество вызовов, не закон- чившихся разгово- ром из-за занятос- ти абонентской линии или неответа вызываемого або- нента отчетного периода |
|  |  |  | Пара- метры, харак- теризу- ющие нагру- зочную способ- ность пучков соеди- нитель- ных ли- ний и комму- тацион- ного обору- дования (О314) |  | О31401 Измеренная нагрузка в ЧНН О31402 Нормальная нагрузка в ЧНН О31403 Повышенная нагрузка в ЧНН О31404 Потерянная нагрузка за период измерений О31405 Поступившая нагрузка за период измерений |
|  |  |  | Пара- метры времен- ных за- держек на эле- ментах сети (О315) | Параметры времени установле- ния соеди- нения эле- ментами сети (О3151) | 31511 Время уста- новления соедине- ния элементом сети 31512 Количество вызовов, не удов- летворяющих норма- тивам по времени установления соединения 31513 Количество проверенных вызо- вов |
|  |  |  |  | Параметры времени возвраще- ния эле- ментов се- ти в ис- ходное состояние (О3152) | О31521 Время разъединения сое- динения элементом сети О31522 Количество вызовов, не удов- летворяющих нор- мативам по времени разъединения сое- динения О31523 Количество проверенных вызовов |

## Таблица Б2

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТНОГО ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ" И ИХ КОДЫ

| Тип услуги | Вид пара- метров Код - а | Подвид пара- метров Код - ab | Группа пара- метров Код - abc | Подгруппа параметров Код - abcd | Параметр Код - abcde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основ- ная услуга (О) | Параметры качества услуги (О1) | Парамет- ры каче- ства для услуги "предос- тавление местного телефон- ного соедине- ния" (О11) | Пара- метры доступ- ности связи (О111) |  | О11101 Количество безуспешных попы- ток доступа к сое- динению за период измерений О11102 Общее коли- чество попыток доступа к соедине- нию за период из- мерений |
|  |  |  | Пара- метры непре- рывнос- ти свя- зи (О112) |  | О11201 Число сое- динений с прежде- временным разъеди- нением за период измерений О11202 Общее коли- чество соединений, установленных за период измерений |
|  |  |  | Пара- метры качест- веннос- ти пе- редачи инфор- мации пользо- вателя (О113) | Параметры качества передачи аналоговых сигналов (для ана- логовых станций) (О1131) | О11311 Величина остаточного зату- хания информацион- ного сигнала О11312 Величина линейных помех О11313 Соотношение сигнал/шум О11314 Уровень мощности переда- ваемого сигнала О11315 Количество вызовов, не удов- летворяющих норма- тивам по качеству передачи аналого- вых сигналов за период измерений О11316 Количество проверенных вызо- вов за период измерений |
|  |  |  |  | Параметры качества передачи речи (О1132) | О11321 Слоговая разборчивость О11322 Параметр громкости О11323 Средние экспертные оценки качества передачи речи |
|  |  |  |  |  | О11324 Количество вызовов, не удов- летворяющих норма- тивам по качеству передачи речи за период измерений О11325 Количество проверенных вызо- вов за период из- мерений |
|  |  |  |  | Параметры качества передачи цифровой информации (для циф- ровых станций) (О1133) | О11331 Коэффициент ошибок при переда- че цифровой инфор- мации О11332 Количество вносимых единиц искажения кванто- вания О11333 Количество вызовов, не удов- летворяющих норма- тивам по качеству передачи цифровой информации за пе- риод измерений О11334 Количество проверенных вызо- вов за период из- мерений |
|  |  |  | Пара- метры времен- ных за- держек при ус- танов- лении соеди- нения от або- нента до або- нента (О114) | Параметры времени установле- ния соеди- нения из конца в конец (О1141) | О11411 Время ожи- дания тонального сигнала "Ответ станции" (ВОТС) О11412 Количество вызовов, не удов- летворяющих норма- тивам по ВОТС за период измерений О11413 Время ожи- дания после набора номера (ВПНН) О11414 Количество вызовов, не удов- летворяющих норма- тивам по ВПНН за период измерений О11415 Количество проверенных вызо- вов за период из- мерений |
|  |  |  |  | Параметры времени возвраще- ния эле- ментов се- ти в ис- ходное состояние (О1142) | О11421 Время разъединения ус- тановленного сое- динения (ВРС) О11422 Количество вызовов, не удов- летворяющих нор- мативам по ВРС за период измерений О11423 Количество проверенных вызо- вов за период измерений |

# Приложение В

(информационное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1]  РД 45.004-2000    Система показателей качества услуг местной

телефонной связи. Основные положения.

ЛОНИИС, 2000

[2]  Инструкция        Инструкция по техническому обслуживанию

городских координатных АТС и узлов типа

АТСК контрольно-корректирующим методом.

Москва, "Радио и связь", 1981 г.

[3]  Инструкция        Инструкция по техническому обслуживанию

городских координатных АТС и узлов типа.

АТСКУ. Москва, "Радио и связь", 1981 г.

[4]  Инструкция        Инструкция по техническому обслуживанию

АТС декадно-шаговой системы (АТСДШ),

1967 г.

[5]  Рекомендации      Измерения на цифровой станции

МСЭ Q.544 (1988)

[6]  Рекомендации      Внутренний автоматический контроль

МСЭ Е.425 (10/92)

[7]  Руководящий       Руководящий документ по общегосударственной

документ          системе автоматизированной телефонной связи

(ОГСТФС). Прейскурантиздат, 1988 г.

[8]  Руководящий       ОТТ на электронные станции

документ

[9]  Рекомендации      Нормы доступности соединения для

МСЭ Е.845 (1988)  международной телефонной службы

[10] Рекомендации      Нормы сохранности соединения для

МСЭ Е.850 (10/92) международной телефонной службы

[11] Рекомендации      Расчетные нормы на качество работы цифровых

МСЭ Q.543 (1988)  станций

[12] Рекомендации      Оценка качества обслуживания в зависимости

МСЭ Е.431 (06/92) от установления и разъединения соединения

[13] Рекомендации      Качество обслуживания вызовов и новые

МСЭ Е.550 (1993)  характеристики в соотношениях

работоспособности оборудования

международных телефонных коммутационных

станций

[14] Инструкции        Инструкция о порядке устранения повреждений

и учета заявлений, поступающих в бюро

ремонта (ЦБР) на местных телефонных сетях